Технические требования

Выполнение работ по обеспечению в 2020 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ортопедической обувью.

Наименование товара, работ, услуг

Сложная ортопедическая обувь – обувь, предназначенная для людей с выраженными нарушениями статодинамических функций.

Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ортопедической обувью – предусматривает индивидуальное изготовление и выдачу ортопедической обуви Получателю.

Обувь ортопедическая предназначена для застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Требования к качеству выполнения работ, техническим и функциональным характеристикам, безопасности работ

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» Обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя. (п. 7.2.)

Ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При изготовлении сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Изделия при использовании не должны вызывать нарушения целостности кожных покровов и кровообращения.

Клеевые соединения деталей изделий должны быть прочными. Не допускаются непроклеенные участки соединяемых деталей.

На поверхности изделий не должно быть следов клея и загрязнений

На кожаной или другой лицевой поверхности изделий не должно быть прорезей, сквозных свищей или складок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) .

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям  (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке по ГОСТ 25644-96 “Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования” в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Обувь на ортопедические аппараты и протезы должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы протеза в корригированном положении;

- фиксацию стопы протеза в правильном положении.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с застрахованными лицами, получившими повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

- компенсацию укорочения конечности.

Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обувью, должно осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество протезно-ортопедического изделия (сертификата или декларации о соответствии), выданных в установленном законодательством порядке.

Требования к упаковке и транспортировке

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с ГОСТ Р 57838-2017 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (п.4.3.)

Требования к месту выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Работы по обеспечению Получателя изделием в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки изделия и выдачи готового изделия могут выполняться Исполнителем по месту жительства (нахождения) Получателя в Оренбургской области.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обувью должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

В соответствии с требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой 50 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта  70 дней;

- вкладной башмачок  30 дней. (по ГОСТ Р 54739-2011 п.11.2.)

(Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный).

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Используемые показатели, требования и терминология в данной Документации приведена в соответствии с Программой реабилитации пострадавшего на производстве.

| Наименование объекта закупки по классификации и код | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) 9-01-04 | - ботинки, полуботинки, туфли; - мужские, женские Наружные детали верха обуви - кожа натуральная для верха обуви. Внутренние детали верха обуви - ткань для подкладки обуви. Подошва - микропористая резина. Каблук из резины каблучной. Метод крепления подошвы - клеевой. Крепление - индивидуальное. Специальные мягкие детали – боковой внутренний ремень. Обувь изготавливается - по индивидуальной колодке, обычной колодке, по обмерам с подгонкой колодки, индивидуальному слепку. Предназначена для лиц, пользующихся аппаратами нижних конечностей. |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) 9-02-03 | - ботинки; - мужские, женские Наружные детали верха обуви - кожа натуральная для верха обуви. Внутренние детали верха обуви - ткань для подкладки обуви, мех. Подошва - микропористая резина. Каблук из резины каблучной. Метод крепления подошвы - клеевой. Крепление - индивидуальное. Специальные мягкие детали – боковой внутренний ремень. Обувь изготавливается - по индивидуальной колодке, обычной колодке, по обмерам с подгонкой колодки, индивидуальному слепку. Предназначена для лиц, пользующихся аппаратами нижних конечностей. |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) 9-01-02 | - ботинки, полуботинки, туфли; - женские, мужские. Наружные детали верха обуви - кожа натуральная для верха обуви. Внутренние детали верха обуви - ткань для подкладки обуви. Подошва - профилактическая, формованная. Каблук из резины каблучной. Метод крепления подошвы - клеевой. Крепление - индивидуальное. Изготовление на колодке по обмерам со специальными деталями и межстелечными слоями, по индивидуальным параметрам стопы. Предназначена для лиц, пользующихся протезами нижних конечностей при односторонней ампутации, в том числе на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости, плосковальгусная деформация), при культях стопы, при разной длине следа, для бездвуруких (на резинках), на укорочение 3-20 см, с двойным следом,на слоновую стопу и акромегалию, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) 9-02-02 | - ботинки; - женские, мужские. Наружные детали верха обуви - кожа натуральная для верха обуви. Внутренние детали верха обуви - ткань для подкладки обуви, мех. Подошва - профилактическая, формованная. Каблук из резины каблучной. Метод крепления подошвы - клеевой. Крепление - индивидуальное. Изготовление на колодке по обмерам со специальными деталями и межстелечными слоями, по индивидуальным параметрам стопы. Предназначена для лиц, пользующихся протезами нижних конечностей при односторонней ампутации, в том числе на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости, плосковальгусная деформация), при культях стопы, при разной длине следа, для бездвуруких (на резинках), на укорочение 3-20 см, с двойным следом,на слоновую стопу и акромегалию, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) 9-01-03 | - ботинки, полуботинки, туфли; - женские, мужские. Наружные детали верха обуви - кожа натуральная для верха обуви. Внутренние детали верха обуви - ткань для подкладки обуви. Подошва - профилактическая, формованная. Каблук из резины каблучной. Метод крепления подошвы - клеевой. Крепление - индивидуальное. Изготовление по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. Предназначена для лиц, пользующихся протезами нижних конечностей. |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) 9-01-01 | - ботинки, полуботинки, туфли; - женские, мужские. Наружные детали верха обуви - кожа натуральная. Внутренние детали верха обуви - ткань для подкладки обуви. Подошва – профилактическая, формованная. Каблук из резины каблучной. Метод крепления подошвы - клеевой. Крепление - индивидуальное. Изготовление – по индивидуальным параметрам стопы. Назначение - на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости, плосковальгусная деформация), при культях стопы, при разной длине следа, для бездвуруких (на резинках), на укорочение 3-20 см, с двойным следом,на слоновую стопу и акромегалию, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки (пара) 9-02-01 | - ботинки, женские, мужские. Наружные детали верха обуви - кожа натуральная. Внутренние детали верха обуви – ткань для подкладки обуви, мех. Подошва – профилактическая, формованная. Каблук из резины каблучной. Метод крепления подошвы - клеевой. Крепление - индивидуальное. Изготовление – по индивидуальным параметрам стопы. Назначение - на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости, плосковальгусная деформация), при культях стопы, при разной длине следа, для бездвуруких (на резинках), на укорочение 3-20 см, с двойным следом,на слоновую стопу и акромегалию, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. |
| Вкладной башмачок 9-01-06 | - сапожок вкладной после ампутации голени по Пирогову в обувь нормальную; - башмачок вкладной (в обувь нормальную), после ампутации переднего отдела стопы. Наружные детали верха - кожа натуральная для верха обуви. Внутренние детали верха - кожа натуральная для подкладки обуви. Прочие специальные детали - искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок. Материал межстелечного слоя - плиты прессованные из пробковой крошки, пластины резиновые пористые, изолон, медиорт, вкладные элементы. Жесткий язычок и задник - кожа для низа обуви. Металлическая пластина. Крепление - шнуровкой. Изготовление - на колодке по обмерам, слепку. Предназначен для лиц, имеющих ампутационные дефекты нижних конечностей, деформация стоп. |

# Footnotes

Предоставляется в ходе исполнения Государственного контракта