Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратами и туторами

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав, фиксирующий, корригирующий. Изготовлен из высокотемпературного термопласта со смягчающим вкладышем из вспененного смягчающего материала. Крепление лентой велькро. Должен быть изготовлен по индивидуальным обмерам. Назначение: постоянное. | 6 |
| 2 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав фиксирующий, разгружающий. Должен состоять из гильзы бедра и полукорсета на таз, соединенных между собой тазобедренным шарниром, с возможностью регуляции диапазона движения в тазобедренном суставе. Материалы должны быть современные пластиковые материалы, металлические шины и шарниры, смягчающие манжеты из вспененных материалов. Крепление должно быть лентой велькро. Изготовление должно быть по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое | 11 |
| 3 | Аппарат на всю руку | Аппарат на всю руку фиксирующий, корригирующий. Состоит из гильз плеча, предплечья и кисти и каркаса шин, шарнирно-соединенными между собой. Гильзы аппарата должны быть изготовлены из современных пластиковых материалов со смягчающими вкладышами, крепление лентой велькро. Должен быть изготовлен по индивидуальным обмерам. Назначение: постоянное. | 2 |
| 4 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав должен быть фиксирующий, разгружающий, стабилизирующий голеностопный сустав. Аппарат должен состоять из гильзы голени и стопы, соединённых между собой шарнирами, оснащенными регуляторами объема движений. Должны использоваться современные пластиковые материалы, металлические шины и шарниры, смягчающие манжеты из вспененных материалов. Крепление должно быть лентой велькро. Изготовление должно быть по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: постоянное. | 16 |
| 5 | Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на нижние конечности и туловище состоит из аппаратов на правую и левую нижние конечности, жёстко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами с функционально-корригирующим корсетом. Аппарат должен состоять из башмачка, гильзы голени и бедра, гильзы на туловище шарнирно соединенных между собой. Функционально - корригирующий корсет должен быть изготовлен из термопласта с креплением велькро по передней поверхности. Материалы: современные пластиковые материалы, металлические шины и шарниры, смягчающие манжеты из вспененных материалов. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: постоянное. | 5 |
| 6 | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав фиксирующий. Крепление должно быть лентой велькро. Должны быть использованы современные пластиковые материалы. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. | 8 |
| 7 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий. Крепление должно быть лентой велькро. Должны быть использованы современные пластиковые материалы. Изготовление должно быть по слепку, по индивидуальным обмерам. Назначение: лечебно-профилактическое. | 35 |
| 8 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав, фиксирующий. Крепление должно быть лентой велькро, со смягчающим вкладышем или без. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. | 2 |
| 9 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий. Должен использоваться с целью ограничения движений в коленном и голеностопном суставах и поддержки связочно-мышечного аппарата. Крепление должно быть лентой велькро. Должны использоваться современные пластиковые материалы. Изготовление должно быть по слепку, по индивидуальным обмерам пациента Назначение: лечебно-профилактическое. | 4 |
| 10 | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав, фиксирующий. Крепление должно быть велькро, со смягчающим вкладышем или без. Должны использоваться современные пластиковые материалы. Изготовление должно быть по слепку, по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. | 7 |
| 11 | Тутор на всю руку | Тутор на всю руку, фиксирующий. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. | 7 |
| 12 | Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. | 2 |
| 13 | Тутор на коленный и тазобедренный сустав | Тутор на коленный и тазобедренный сустав, фиксирующий. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. | 2 |
|  | Итого |  | 107 |

Требования к качеству работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратами и туторами (далее ортезирование) должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Материалы, применяемые при изготовлении ортезов, контактирующие в условиях эксплуатации с кожным покровом человека, должны соответствовать требованиям биологической безопасности в соответствии с Государственными стандартами Российской Федерации ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007 и должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Ортезы должны отвечать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортезами должно осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество изготавливаемых ортезов - деклараций о соответствии на изготавливаемые ортезы; технических условий.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации. Работы по обеспечению инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Ортезы должны быть подвергнуты техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к сроку предоставления гарантий качества

Гарантийный срок устанавливается со дня передачи результата работ Инвалиду не менее 6 месяцев. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие его части (комплектующие изделия).

В период действия гарантийного срока Исполнителем осуществляется гарантийное обслуживание изделия без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

При обнаружении дефектов изделия в период гарантийного срока, Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить изделие ненадлежащего качества новым. Срок выполнения гарантийного ремонта должен составлять не более 15 рабочих дней с момента обращения Получателя либо Заказчика к Исполнителю.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Исполнителя.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н.

Сроки выполнения работ – не позднее 10 августа 2020 года (включительно) (в отношении каждого конкретного Получателя в срок не превышающий 15 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением).

Место выполнения работ - по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.