Требования к качеству, техническим и функциональным

характеристикам

Требования к срокам и месту выполнения работ:

Срок выполнения работ: в течение 20 (Двадцати) дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком.

Место выполнения работ: Архангельская область

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик (потребительских свойств) изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Формообразующей частью косметической облицовки должен быть листовой поролон. В качестве косметического покрытия должны быть чулки ортопедические. Приемная гильза должна быть изготовлена на основе акриловых смол, карбона. Крепление протеза должно быть с использованием вакуумного клапана для полимерного (силиконового) чехла, который должен быть в комплекте с протезом. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа должна быть с гидроцилиндром и регулятором жесткости в сагиттальной плоскости, с карбоновыми пластинами. Стопа должна иметь формообразующую оболочку телесного цвета с пальцами. Материалом стопы должен быть титан, карбон. | 3 |
| Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе: - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; - ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»; - ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». |
| Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ Получателем. Срок службы должен составлять не менее срока службы, установленного изготовителем изделия, но не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ Получателем. Срок службы должен быть не менее срока пользования, установленный Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. №85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». |