Техническое задание

на оказание услуг по ремонту протезов бедер модульных с внешним источником энергии для инвалидов в 2020 году

#### Требования к техническим и функциональным характеристикам

Услуги по ремонту протезов нижних  конечностей, которые прекратили удовлетворять необходимым медико-техническим характеристикам ввиду изменения медико-социальных показателей пациента, либо выхода из строя узлов/деталей изделия (существенного снижения их рабочих способностей), содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Требования к качеству услуг

Услуги по ремонту протеза нижней конечности должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». Соответствовать ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов» и ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Услуги по ремонту протезов нижних конечностей должны быть оказаны с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к безопасности услуг

Оказание услуг должно осуществляться при наличии документов, согласно законодательству Российской Федерации.

Требования к гарантийному сроку работ

Гарантийный срок на замененные детали протеза (лайнеры) составляет не менее 6 месяцев, на остальные комплектующие – не менее 12 месяцев.

Исполнитель гарантирует, что Изделие, отремонтированное в рамках настоящего Контракта, не будет иметь дефектов, связанных с ремонтом, материалами или качеством ремонта, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

| №П/П | Наименование товара, работы услуги в соответствии с КТРУ | Наименование услуги | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-0000001 | Оказание услуг по ремонту протеза бедра модульного с внешним источником энергии | Ремонт по замене лайнера (I-7132xx) | шт. | 3 |
| 2 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-0000001 | Оказание услуг по ремонту протеза бедра модульного с внешним источником энергии | Ремонт - замена замкового устройства (L 211 000) | шт. | 3 |
| 3 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-0000001 | Оказание услуг по ремонту протеза бедра модульного с внешним источником энергии | Ремонт - замена гильзового РСУ (4R41) | шт. | 3 |
| 4 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-0000001 | Оказание услуг по ремонту протеза бедра модульного с внешним источником энергии | Ремонт - замена несущего модуля (2R57) | шт. | 3 |
| 5 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-0000001 | Оказание услуг по ремонту протеза бедра модульного с внешним источником энергии | Ремонт - замена стопы (OTTO BOCK 1E56) | шт. | 2 |
| 6 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-0000001 | Оказание услуг по ремонту протеза бедра модульного с внешним источником энергии | Ремонт - замена стопы (OTTO BOCK 1C61) | шт. | 1 |
| 7 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-0000001 | Оказание услуг по ремонту протеза бедра модульного с внешним источником энергии | Ремонт - замена приемной гильзы протеза | шт. | 3 |
| Итого | 18 |

- В скобках указаны шифровки комплектующих протеза, которые подлежат замене.