Техническое задание

Предмет: на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов аппаратами на нижние конечности в 2020 году.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться |
| 1 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав без косметической оболочки изготавливается по индивидуальному слепку, одна пробная приемная гильза, термопластичный материал, нательный вкладыш из вспененных материалов, Представляет собой конструкцию, состоящую из двух гильз. Гильзы бедра и тазобедренного сустава, соединенных между собой посредством шин с подвижным в сагитальной плоскости шарниром. | Соответствует |
| 2 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), одна пробная приемная гильза, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, подвижные в сагиттальной плоскости металлические шарниры на уровне голеностопного и коленного суставов. | Соответствует |
| 3 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), одна пробная приемная гильза, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, подвижные в сагиттальной плоскости металлические шарниры на уровне голеностопного сустава. | Соответствует |
| 4 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), одна пробная приемная гильза, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, подвижные в сагиттальной плоскости металлические шарниры на уровне коленного сустава | Соответствует |