Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих стационарных условий по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей

Протезы нижних конечностей — 12 шт.

ОКПД 2: 32.50.22.190

КТРУ: 32.50.22.190-00005041 - Протез при вычленении голеностопного сустава (протез стопы)

32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный (протез голени модульный)

32.50.22.190-00005044 - Протез трансфеморальный (протез бедра модульный)

КБК  - 39310030312039630323

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез стопы | Протез стопы немодульный. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, постоянная гильза из кожи, без вкладной гильзы. Крепление протеза с помощью кожаных полуфабрикатов. В комплекте с чехлами в количестве 8 шт. Назначение - постоянное. | 1 |
| 2 | Протез голени модульный | Протез голени модульный. Косметическая оболочка - чулки ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление наколенником, стопа со средней степенью энергосбережения. В комплекте с чехлами в количестве 8 штук; Назначение - постоянное. | 6 |
| 3 | Протез голени модульный | Протез голени модульный. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, вкладная гильза с высоким уровнем стабилизации. Стопа с пружинным элементом и управляющим кольцом, с высокой степенью энергосбережения. В комплекте с чехлами в количестве 8 штук; Назначение - постоянное. | 2 |
| 4 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Коленный узел замковый. Крепление протеза бедра на пострадавшем поясное. Стопа с голеностопным узлом, подвижным в сагиттальной плоскости. В комплекте с чехлами в количестве 8 штук; Назначение - постоянное. | 2 |
| 5 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Косметическая облицовка модульная. Косметическая оболочка - чулки. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи. В качестве вкладного элемента применяется силикон-лайнер, крепление с использованием замка. Стопа с пружинным элементом из карбона и управлением кольцом, с высокой степенью энергосбережения. Коленный модуль гидравлический с регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза: любой, по назначению, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 1 |
| ИТОГО | 12 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей лиц, пострадавших на производстве в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия.

После подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 мес.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателей к Исполнителю с направлением на Изделия, но не более 75 календарных дней со дня получения Исполнителем разнарядки Заказчика.