Описание объекта закупки -

обеспечение вкладышами ушными индивидуального изготовления (для слухового аппарата) инвалидов, проживающих на территории Свердловской области в 2020 году

Обеспечение ушными вкладышами индивидуального изготовления, включает в себя перечень работ (услуг):

Индивидуальный ушной вкладыш это устройство, соединяющее акустический выход слухового аппарата с наружным слуховым проходом и предназначен для подведения усиленных акустических сигналов, изготовленный по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода получателя.

- создание всех необходимых условий для оказания работ (услуг), включая предоставление Получателю бесплатной, доступной и достоверной информации о работе (услуге);

- организацию извещения, прием и регистрацию получателей;

- проведение осмотра ( визуальное исследование) врачом сурдологом -оториноларингологом;

- изготовление индивидуального ушного вкладыша.

Изготовление индивидуального ушного вкладыша должно проводиться путем:

- оценки состояния и формы расположения слухового прохода;

- введения в наружный слуховой проход отоблока для защиты барабанной перепонки;

- введения слепочной массы;

- извлечения слепка наружного слухового прохода, и отоблока.

- осмотра наружного слухового прохода для исключения остатков слепочной массы и слепка;

- изготовление индивидуального ушного вкладыша соответствующего по форме и размеру снятому слепку.

После обеспечения получателя вкладышем индивидуального изготовления в связи с изменением условий звукопроведения относительно стандартного ушного вкладыша, должна обязательно  проводиться повторная индивидуальная настройка слухового аппарата.

Общие требования к качеству и безопасности товара

Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, должны отвечать требованиям безопасности, соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям, не должны образовывать воздушных пузырьков и не вызывать аллергических реакций.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) исполнения государственного контракта  по обеспечению  вкладышами ушными индивидуального изготовления для слуховых аппаратов.

Обеспечение инвалидов осуществляется в сурдологических кабинетах, расположенных на территории Свердловской области.

Наличие лицензии у участника закупки (исполнителя) или соисполнителя (при наличии соисполнителя)  на работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии на территории Свердловской области является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291  "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").

Срок обеспечения до: 15.08.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ

| Номер вида ТСР (изделий)* | Вид ТСР | Наименование изделия, описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-01-16 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Ушные вкладыши индивидуального изготовления должны быть изготовлены из твердого материала – акрила. Ушные вкладыши индивидуального изготовления должны: - проводить звук от заушного слухового аппарата в ухо; - изготавливаться индивидуально для каждого получателя со слепка слухового прохода с учетом степени и характера потери слуха - обеспечивать герметичность и надежную фиксацию в ухе; - быть прочными (не откалываются в случае изготовления из твердого материала); - иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - быть устойчивы к воздействию влаги и ушной серы; - быть комфортны в эксплуатации. Не должны оказывать раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода. | 1000 |

* Приказ от 13.02.2018 № 86н  «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 №2347-Р».