Техническое задание

Срок поставки: до 30.08.2020 года

Количество: 300

Начально-максимальная цена контракта: 2127024 руб. 75 коп

ОКПД: 26.60.14.120-000000004

Упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и  пирогенность».

При использовании Товара по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации  ГОСТ Р 52770-2016.

Товар должен соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта серии Р 50444-92 «Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия"». Разделы 3 и 4.

Товар должен соответствовать требованиям стандарта серии  "ГОСТ Р 51024-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний".

Товар должен соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51407-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний.

Поставщик должен организовать в день, следующий за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомить Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи  и начале работы посредством почтовой, факсимильной связи либо электронной почтой на адрес tcr@ro11.fss.ru.

Количество пунктов – не менее одного. Пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пункта: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

Поставщик не позднее одного рабочего дня с даты организации пункта выдачи Товара должен предоставить Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения на адрес электронной почты tcr@ro11.fss.ru и посредством почтовой связи.

| № п/п | Наименование товара¹ | Наименование по КТРУ²: | Наименование товара и описание товара³ | Кол-во, шт. | Цена за единицу | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | - диапазон частот: не более 0,14 кГц* и не менее 5,2 кГц*; - количество каналов цифровой обработки звука — не менее 4-х*; - количество программ прослушивания — не менее 3-х*; -динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления; -адаптивное подавление высокоуровневых шумов; -адаптивное АРУ по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов); -система снижения шумов микрофона; -широкополосная АРУ по выходу, -АРУ по входу в каждом частотном канале, -раздельная регулировка усиления тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале, -диапазон регулятора громкости; -максимальный ВУЗД 90 - не менее 130 дБ* и не более 138 дБ*; -максимальное усиление — от 60 дБ до 75 дБ* В комплект поставки должно входить: слуховой аппарат, вкладыши ушные стандартные (2 шт.), комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт, футляр. | 150 | 6815,00 | 1022250,00 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | -диапазон частот: не более 0,1 кГц* и не менее 4,9 кГц*; -количество каналов цифровой обработки звука — не менее 8*; -количество программ прослушивания - не менее 3-х*; -динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления; -адаптивное подавление высокоуровневых шумов; -адаптивное АРУ по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов); -система направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью; -аудиовход; -система снижения шумов микрофона; -широкополосная АРУ по выходу, -АРУ по входу в каждом частотном канале, -раздельная регулировка усиления тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале, -диапазон регулятора громкости; - максимальный ВУЗД 90 - не менее 136дБ*; - максимальное усиление — не менее 75 дБ*; В комплект поставки должно входить: слуховой аппарат, вкладыши ушные стандартные (2 шт.), комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт, футляр. | 75 | 8302,00 | 622650,00 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | - диапазон частот: не более 0,15* кГц и не менее 5,8 кГц*; - количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4-х*; - количество программ прослушивания - не менее 3-х*; -динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления; -адаптивное подавление высокоуровневых шумов; -адаптивное АРУ по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов); -система снижения шумов микрофона; -широкополосная АРУ по выходу, -АРУ по входу в каждом частотном канале, -раздельная регулировка усиления тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале, -диапазон регулятора громкости; -максимальный ВУЗД 90 — не менее 123 дБ* и не более 129 дБ*; -максимальное усиление — от 55 дБ до 65дБ* В комплект поставки должно входить: слуховой аппарат, вкладыши ушные стандартные (2 шт.), комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт, футляр. | 75 | 6428,33 | 482124,75 |
|  |  |  | ИТОГО | 300 |  | 2127024,75 |

¹ В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение   инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации   инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

² В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

³ В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению   инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности   инвалидов.