ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Изготовление ортезов для обеспечения инвалидов в 2020 году

Значения всех показателей не могут изменяться, максимальные и (или) минимальные значения показателей не установлены.

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги, установленным заказчиком требованиям.

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики выполняемой работы | Кол-во изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат должен обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Изделие изготавливается по слепку, анатомической формы. Материал изделия должен состоять из термопластика или слоистого пластика ( в зависимости от медицинских показаний Получателя), шарниры облегченные, фиксация с помощью застежки «Велкро». Смягчающий вкладной элемент должен состоять из вспененного полиэтилена. | 2 |
| 2 | Аппарат на голеностопный и коленный сустав | Аппарат должен обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Гильза голени, бедра и башмачок изготавливается из кожи с голеностопными шарнирами, или могут быть выполнены на основе акриловых смол или термопласта с голеностопным шарниром (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Аппарат выполняется с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на конечности пациента. Изготовление по слепку. | 8 |
| 3 | Тутор на предплечье | Тутор фиксирующий, должен состоять из гильзы на предплечье. Гильза должна изготавливаться из термопластичного материала, с индивидуальным креплением. Изготавливается по слепку с конечности инвалида. | 1 |
| 4 | Тутор на плечевой сустав | Изделие предназначено для ограничения движения, силовой разгрузки пораженного сигмента верхней конечности, несет фиксирующую и разгружающую функции. Приемная гильза тутора изготавливается из термопластичного материала со смягчающей вставкой или без нее, возможно усиление шинками (в зависимости от медицинских показаний Получателя) | 4 |
| 5 | Тутор на тазобедренный сустав | Изделие должно обеспечивать фиксирующую или корригирующую функцию. Гильза изготавливается из термопластичного материала, со смягчающим слоем или без него, с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний). Изготавливается по слепку. | 10 |
| 6 | Тутор на коленный и тазобедренный сустав | Изделие должно обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Тутор изготавливается в виде гильзы, охватывающий тазобедренный и коленный сустав. Гильза изготавливается из термопластичного материала. Изготавливается по слепку. | 4 |
| 7 | Тутор косметический на голень | Изделие предназначено для фиксации нижней конечности и частичной разгрузки в приданном положении. Гильза тутора изготавливается из слоистого пластика, термопласта или кожи с шинками (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Изготавливается с элементами крепления, обеспечивающие надежную фиксацию изделия на пациенте. Тутор должен выполнять функцию устранения косметического дефекта. Изготовление индивидуально по слепку. | 1 |
| 8 | Аппарат на локтевой сустав | Аппарат должен обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Изделие должно состоять из гильзы на предплечье и гильзы на плечо, соединенных между собой металлическими шарнирами в области локтевого сустава. Шарниры могут быть замковые или беззамковые (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Гильзы изготавливаются из кожи, слоистого пластика или термопласта со смягчающим внутренним слоем (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Изготавливается по индивидуальному слепку. | 2 |
| 9 | Аппарат на коленный и тазобедренный сустав | Аппарат должен обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Изделие должно состоять из гильз голени, бедра и полукорсета, а так же шин голени и шин бедра с коленным и тазобедренным шарнирами. Гильзы изготавливаются из кожи или термопласта (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Изготавливается по индивидуальному слепку. | 14 |

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортезами должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Выполнение работ должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании изготовленных аппаратов и туторов инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Работы по обеспечению инвалидов аппаратами и туторами следует считать выполненными, если у инвалида восстановлена, либо компенсирована опорная и двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Срок пользования: аппаратов и туторов на нижние конечности  -1 год, аппараты и туторы верхних конечностей-2 года (дети инвалиды на 1 год)  в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Изготовление изделий осуществляется при наличии декларации о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (Система сертификации ГОСТ Р).

Изделия должны быть изготовлены в соответствии действующими требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 56137-2014 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», Межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-простота пользования.

Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 7 месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю и подписания Акта сдачи приемки выполненных работ.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя), снятие мерок, примерка и выдача готового изделия  осуществляется в Удмуртской Республике, по выбору Получателя: по месту жительства инвалида или местах, максимально приближенных к месту жительства Получателей, в специально оборудованных помещениях.

Срок выполнения работ не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Исполнителем от Заказчика списка Получателей технических средств реабилитации.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.