Описание объекта закупки

Поставка автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации

Техническое задание подготовлено на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 № 286 ( с изменениями и дополнениями).

1. Наименование объекта закупки: «Поставка автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации»

2. Требования к условиям поставки:

2.1. Автомобили должны соответствовать требованиям ГОСТ 33990-2016 «Транспортные средства. Маркировка. Технические требования», ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС-018-2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2.2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

2.3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Автомобили должны соответствовать Коду 29.10.59.390 по Общероссийскому классификатору ОКПД 2 ( ОК 034-2014), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года №1042 (с изменениями и дополнениями).

2.5. Автомобили должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации,

2.6. Автомобили должны быть 2020 года изготовления.

2.7. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги;) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными     средствами управления (адаптированными органами управления).

2.8. Автомобиль должен быть изготовлен промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

2.9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

2.10. Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

3. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

3.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

3.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги;).

3.3. Акт экспертизы, выдаваемой Торгово-промышленной палатой РФ (ТППРФ в порядке, установленном ею по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

4. Должны быть в наличии документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписку из Системы Электронных Паспортов Транспортных Средств или паспорт транспортного средства с отметкой Федеральной налоговой службы об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2012 № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств».

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

- Акт приема-передачи Товара

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги;);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

5. Требования к количеству Товара:

Автомобиль, предназначенный для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги), оборудованный специальными средствами управления (адаптированными органами управления):

| Устройство управления автомобилем | Трансмиссия | Кол-во автомобилей, шт |
| --- | --- | --- |
| Для пострадавшего с нарушением функций правой ноги | Механическая | 1 |
| Для пострадавшего с нарушением функций левой ноги | Автоматическая | 2 |

6. Требования к техническим характеристикам товара:

| Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- |
| Категория автомобиля | М1 |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Экологический класс | не менее 5 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4x2 / передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |

7. Обязательные условия:

Поставка осуществляется на основании направления заказчика. При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

8.1 Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

8.1.1. Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

8.1.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

8.1.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

8.1.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче товара.

8.1.5. Дата передачи товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

8.1.6.Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

8.2. Требования к качеству товара:

8.2.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

8.2.2 Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

9. Срок поставки: Поставить одновременно все количество Товара (в соответствии с описанием объекта закупки) на территорию Республики Крым, г. Симферополь на склад Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, после заключения Государственного Контракта для осуществления проверки качества Товара в срок до 20.09.2020.

10. Место поставки: Передача Товара Получателю осуществляется со склада Поставщика в г. Симферополь (представителя Поставщика, действующего на основании Доверенности) в соответствии с Реестром Получателей, при предоставлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком, не позднее 30.09.2020.