Техническое задание

для определения исполнителя способом проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по обеспечению инвалидов, обувью ортопедической сложной в 2020 году

КБК 393 1003 04 20 2 39570 323

ОКПД 32.50.22.151 для взрослых

ОКВЭД 32.50

КОЗ 01.28.09.01.01.02-без утепления

КОЗ 01.28.09.02.01.02-на утеплении

Предмет Государственного контракта — выполнение работ по обеспечению инвалидов, обувью ортопедической сложной в 2020 году, в количестве

80 (пар).

Описание объекта закупки

| Наименование изделия | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Кол-во (пар.) |
| --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная для инвалидов (пара). Без утепленной подкладки женская (пара). Без утепленной подкладки мужская (пара). На утепленной подкладке женская (пара). На утепленной подкладке мужская (пара). | Обувь ортопедическая сложная должна обеспечивать: - реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами (детьми-инвалидами), имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. - достаточность опороспособности конечности; - фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации. Обувь может быть асимметричной в паре или выполнена в одной полупаре. Обувь, в соответствии с ее функциональным назначением, должна включать специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа и пр. Обувь не должна препятствовать нормальному функционированию стопы. Обувь должна быть плотно закреплена на ноге при помощи шнурков, пряжек, резинок, «молний», или контакт — велкро. Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы. Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Ортопедическая обувь должна быть ручного либо полумеханического производства. При изготовлении ортопедической обуви предусматривается НЕ МЕНЕЕ 2 –х примерок. По индивидуальному заказу инвалида обувь следует изготавливать по обувным ортопедическим колодкам по ГОСТу Р 53800, ГОСТу 3927 или по колодкам, полученным на основе гипсового слепка стопы. Слепок следует изготавливать в кабинете предназначенном для гипсо-технических работ на территории проживания инвалида с моделированием гипсового негатива по показаниям, с компенсацией укорочения с учетом деформаций суставов и сегментов стоп, опороспособности, ассиметричной формы с персонифицированной подгонкой и примеркой с применением инструментальных методов контроля на этапах оценки качества изготовления сложной ортопедической обуви. Изготовление осуществляется при наличии направления Заказчика в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Подрядчику. | 80, в т. ч. 20 20 20 20 |

Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых

работ, их количественных и качественных характеристик

Участник представляет описание выполняемых работ, технические характеристики с указанием материалов, из которых изготавливается обувь,

подошва ортопедической обуви, количественные и качественные характеристики изделий, приведенные в конкурсной документации.

Требования безопасности

Ортопедическая обувь – обувь, предназначенная для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. Она должна соответствовать требованиям ГОСТ 54407-2011 «Обувь Ортопедическая. Общие технические условия».

Материалы, применяемые при изготовлении обуви и контактирующие с телом человека, не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей инвалида.

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должно осуществляться при наличии сертификата соответствия.

Требования к комплектности, маркировке,

упаковке, отгрузке изделий

Комплектность: обувь 1 пара, инструкция или правила и условия по применению на русском языке, гарантийный талон.

На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Хранение изделия должно осуществляться в упаковке изготовителя.

При необходимости, отправка обуви к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

При отправке по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка должна осуществляться по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно выполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Срок предоставления гарантии качества изделий

Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Место, сроки выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту изготовления изделий или, при необходимости по решению Фонда, по месту жительства инвалида (Камчатский край), с обязательным медицинским врачебным осмотром и полученными рекомендациями по медико-социальным показаниям и назначениям к изготовлению ортопедической обуви, с необходимым оснащением,  согласно приказу Минздравсоцразвития № 753 от 01.12.2005г. кабинете врача ортопеда-травматолога, по медико-техническим  требованиям.

Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, указанный в приложении к государственному контракту.

Предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделий - по месту жительства или по месту нахождения пункта (пунктов) выдачи.

Готовое изделие может быть передано представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок выполнения работ – с момента заключения контракта по 23.10.2020 г. (включительно).