Техническое задание

Предмет контракта: «Выполнение работ по обеспечению в 2020 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью».

Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня получения Исполнителем от Заказчика реестра получателей изделий, которым выданы направления на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, но не позднее 20.12.2020.

Условия выполнения работ:

- выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (Получателей) должно осуществляться при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- при необходимости прием заказа на изготовление протезно-ортопедического изделия, примерка и доставка готового изделия должны осуществляться с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателя за счет Исполнителя;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Исполнитель должен обеспечить

- ведение журнала телефонных звонков Получателей;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам обеспечения протезно-ортопедическими изделиями;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование инвалидов о дате, времени и месте выдачи;

- информирование Заказчика не позднее дня, следующего за датой выдачи изделия о невозможности предоставления протезно-ортопедического изделия инвалиду, либо об отказе от получения;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора ими способа получения протезно-ортопедического изделия по месту нахождения пунктов выдачи;

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля обеспечения Исполнитель должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику фотоотчет или видеоотчет передачи протезно-ортопедических изделий Получателям.

Для связи с пунктом выдачи должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей изделий Получателю Исполнитель должен предоставить протезно-ортопедические изделия Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки изделий Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки протезно-ортопедических изделий Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи изделий.

Доставка протезно-ортопедических изделий Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки изделий.

Требования к качеству работ:

Обувь ортопедическая должна обеспечивать: достаточность опороспособности конечности; фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата вследствие заболеваний травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера, а также обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Обувь ортопедическая должна соответствовать требованиям национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Обувное ортопедическое изделие - изделие, служащее для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы и состоящее из одной детали или их совокупности, включая специальные ортопедические детали. Изделия обувные ортопедические должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Обувь ортопедическая должна быть изготовлена по обувным ортопедическим колодкам, обувным колодкам или по колодкам, полученным на основе слепка стопы. Индивидуальная ортопедическая обувь может быть асимметричной в паре или выполнена в одной полупаре.

Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу).

Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более.

Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления.

В готовой обуви не допускаются: отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож; роговины и кнутовины на носках и союзках; механические повреждения; отставание верха и подкладки от задника; местная неприклейка подошв; плохое формование пяточной и носочной частей обуви; деформация верха; складки внутри обуви; расщелины между деталями низа; осыпание красителя; бугры, вмятины, складки.

При изготовлении ортопедической обуви должны предусматриваться несколько примерок.

Материалы, из которых изготовлена обувь, должны быть разрешены к применению в данной продукции в Российской Федерации.

Ортопедическая обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), к климатическим воздействиям (колебаниям температур, атмосферным осадкам).

Ортопедическая обувь должна быть ремонтопригодной в течение срока службы. Специальные детали ортопедической обуви ремонту не подлежат.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования.

Срок предоставления гарантии качества:

Гарантийный срок носки обуви, согласно ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и Закону РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона и составляет 45 дней на обувь.

В период гарантийного срока носки Исполнитель обязан осуществлять ремонт или безвозмездную замену протезно-ортопедического изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя, за счет собственных средств.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 13.02.2018 №85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортированию:

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования.

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ассортимент моделей и видов (сапожки, ботинки холодные, полуботинки, туфли) в мужском и женском исполнении, при различных патологиях стоп и опорно-двигательного аппарата. Материал изделия: натуральная кожа с кожаной или текстильной подкладкой. Ортопедическая обувь должна быть функциональна при деформациях стоп, укорочении нижней конечности, отвисающей стопе, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, слоновости и акромегалии; при ампутации двух рук; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, при ампутационных дефектах стоп. Изготовление по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки. |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ассортимент моделей и видов (сапоги, сапожки, ботинки) в мужском и женском исполнении, при различных патологиях стоп и опорно-двигательного аппарата. Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Ортопедическая обувь должна быть функциональна при деформациях стоп, укорочении нижней конечности, отвисающей стопе, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, слоновости и акромегалии; при ампутации двух рук; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, при ампутационных дефектах стоп. Ортопедическая обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям, колебанию температур, атмосферным осадкам, воздействию физиологической жидкости (пота). Изготовление по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки. |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Ассортимент моделей и видов (сапожки, ботинки холодные, полуботинки, туфли) в мужском и женском исполнении, для разных половозрастных групп, при различных патологиях стоп и опорно-двигательного аппарата. Материал изделия: натуральная кожа с кожаной или текстильной подкладкой. Ортопедическая обувь должна быть функциональна при деформациях стоп, укорочении нижней конечности, отвисающей стопе, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, слоновости и акромегалии; при ампутации двух рук; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, при ампутационных дефектах стоп. Изготовление по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезе и не должна препятствовать нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности. |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Ассортимент моделей и видов (сапоги, сапожки, ботинки) в мужском и женском исполнении, для разных половозрастных групп, при различных патологиях стоп и опорно-двигательного аппарата. Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Ортопедическая обувь должна быть функциональна при деформациях стоп, укорочении нижней конечности, отвисающей стопе, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, слоновости и акромегалии; при ампутации двух рук; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, при ампутационных дефектах стоп. Ортопедическая обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям, колебанию температур, атмосферным осадкам, воздействию физиологической жидкости (пота). Изготовление по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезе и не должна препятствовать нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности. |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп. Материал изделия: натуральная или искусственная кожа, шерсть, байка, текстиль. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезах. |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп – носителей ортопедических аппаратов. Материал изделия: верх из натуральной кожи на подкладке из кожи или текстиля. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате. |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки) для разных половозрастных групп – носителей ортопедических аппаратов. Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате. |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп – носителей ортопедических аппаратов. Материал изделия: верх из натуральной кожи на подкладке из кожи или текстиля. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате и на протезе, не должна препятствовать нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности. |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке | Ассортимент моделей и видов (сапоги, ботинки, полуботинки) для разных половозрастных групп – носителей ортопедических аппаратов. Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате и на протезе, не должна препятствовать нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности. |
| Вкладной башмачок | Обувное ортопедическое изделие, охватывающее культю стопы и нижнюю треть голени, для восполнения отсутствующего ее переднего и среднего отделов. Изготавливается индивидуально по отмоделированному слепку культи нижней конечности пациента. Башмачок в соответствии с функциональным назначением включает: искусственный (резиновый) носок, компенсирующий отсутствующий сегмент стопы; специальные жесткие детали, позволяющие удерживать культю стопы внутри стопы в корригированном положении; специальные мягкие детали; специальные металлические детали; межстелечные слои; специальные детали низа. Крепление – шнуровка. |
| Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп, имеющих малосложные деформации стоп. Материал изделия: верх из натуральной кожи на подкладке из кожи или текстиля. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы пользователя и не должна препятствовать нормальному функционированию стоп. |
| Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки) для разных половозрастных групп, имеющих малосложные деформации стоп. Материал изделия: верх из натуральной кожи, подкладка – из натурального или искусственного меха, шерсти, байки. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы пользователя, и не должна препятствовать нормальному функционированию стоп. |
| Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Стельки предназначены для лечения плоскостопия с вальгусной установкой стопы, плоско-вальгусной деформацией стопы. Стельки изготавливаются из натуральной кожи, формообразующий элемент из пробкового агломерата, по индивидуальному заказу или подбираются по размеру стоп. |