ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2020 году работ по изготовлению для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, технических средств реабилитации - протезов верхних конечностей

Место выполнения работ: территория Владимирской области по месту нахождения Подрядчика и (или), при необходимости, по месту нахождения Получателя.

Срок выполнения работ: с момента получения направления до 20.12.2020 г.

Срок обеспечения застрахованного лица не может превышать 60 календарных дней со дня обращения застрахованного лица к Подрядчику.

Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, гарантии качества товара, работы, услуги, а также к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства)

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». Терминология и определения при составлении конкурсной документации должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей инвалидов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру инвалида и должна быть предназначена для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций.

Косметическая кисть должна быть предназначена для восполнения внешнего вида утраченной кисти и не должна иметь двигательных функций.

Многофункциональная кисть должна иметь конструкцию, которая позволяет выполнять несколько видов захвата.

Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Комплектность протезов верхних конечностей должна соответствовать ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования», согласно которому в комплект к протезам верхних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные или хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика).

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Временная противокоррозионная защита протезов верхних конечностей должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

На все виды изделий должны быть в наличии сертификаты или декларации о соответствии, или их копии, заверенные печатью и подписью заявителя данного сертификата или декларации, а также письмо заявителя данного сертификата или декларации на согласие осуществлять работы в целях исполнения Подрядчиком условий Контракта

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик должен произвести замену или ремонт изделия бесплатно.

| № п/п | Наименование изделия по классификатору | Описание | Кол-во, шт. | Гарантийный срок использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-01-02. Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический. При ампутации или врожденном дефекте верхних конечностей в пределах кисти. Управление функциями протеза осуществляется пассивно здоровой рукой или приспособительными движениями. Кисть косметическая из ПВХ Приемная полость (гильза) заполнена композиционным материалом подгоняется в соответствии с индивидуальными особенностями культи. Крепление протеза по медико-техническим показаниям для пациента: - за счет формы приемной полости; - застежкой-молнией или застежкой «контакт». Срок службы, установленный изготовителем не менее 3 месяцев. | 13 | не менее 3 месяцев |
| 2 | 8-01-02. Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический. При ампутации или врожденном дефекте верхних конечностей в пределах кисти. Кисть косметическая силиконовая. Управление функциями протеза осуществляется пассивно здоровой рукой или приспособительными движениями. Форма, цвет и структура наружной поверхности максимально приближены к фактуре естественной здоровой кисти руки. Приемная гильза (полость) из композиционного материала подгоняется в соответствии с индивидуальными особенностями культи. Крепление по желанию инвалида: -за счет формы приемной полости (гильзы); - при помощи застежки-молнии или застежки «контакт». | 6 | не менее 12 месяцев |
| 3 | 8-01-03. Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический. Управление функциями протеза должно осуществляться пассивно здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями пользователя. По показаниям протез должен комплектоваться кистью косметической одним из вариантов: - силиконовой; - из ПВХ; - из пластизоля. Гильза предплечья должна изготавливаться по слепку с культи пользователя. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По показаниям кисть косметическая должна быть с адаптером в запястье для присоединения к гильзе предплечья или без адаптера. По показаниям протез должен облицовываться пенополиуретаном. Крепление должно быть индивидуальное (при необходимости). Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 3 | не менее 7 месяцев |
| 4 | 8-01-04. Протез плеча косметический | Протез плеча косметический. Управление функциями протеза должно осуществляться пассивно здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями пользователя. По показаниям протез должен комплектоваться кистью косметической одним из вариантов: - из ПВХ; - из пластизоля. По показаниям кисть косметическая должна быть с адаптером в запястье для присоединения к ротационному фланцу или без адаптера. По медико-техническим показаниям протез должен комплектоваться: - узлом локоть-предплечье пассивным с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча; - гильзой предплечья, соединенной с гильзой плеча металлическими шинами. По медико-техническим показаниям гильза плеча должна быть индивидуальная (выполнена по слепку с культи пользователя) или унифицированная по размерам культи. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По показаниям протез должен облицовываться пенополиуретаном. Крепление должно быть подгоночное под индивидуальные особенности пользователя. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 1 | не менее 7 месяцев |
| 5 | 8-01-04. Протез плеча косметический | Протез плеча косметический. Управление функциями протеза должно осуществляться пассивно здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями пользователя. Протез должен комплектоваться кистью косметической силиконовой. По показаниям кисть косметическая должна быть с адаптером в запястье для присоединения к ротационному фланцу или без адаптера. Протез должен комплектоваться узлом локоть-предплечье пассивным с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча; По медико-техническим показаниям гильза плеча должна быть индивидуальная (выполнена по слепку с культи пользователя) или унифицированная по размерам культи. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По показаниям протез должен облицовываться пенополиуретаном. Крепление должно быть подгоночное под индивидуальные особенности пользователя. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 2 | не менее 7 месяцев |
| 6 | 8-02-02 Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий. Должен состоять из гильзы предплечья, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам предплечья с приемником для присоединения рабочих насадок с цилиндрическим хвостовиком, комплекта рабочих насадок и крепления. Кисть отсутствует. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пользователя). Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По показаниям внутренняя полость приемной гильзы должна смягчаться вкладной гильзой из эластичного термопласта. Крепление кожаной гильзы по желанию пациента должно быть при помощи: - шнуровки; - штрипок; - застежки «контакт». Крепление протеза по медицинским показаниям должно быть: -индивидуальное манжетой на плечо; -подгоночное под индивидуальные особенности пользователя. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 2 | не менее 7 месяцев |
| 7 | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный. С тяговым управлением. Протез должен состоять из искусственной активной кисти с гибкой тягой, гильзы предплечья, крепления и косметической оболочки. Гильза предплечья должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи пользователя. Материал приемной гильзы в зависимости от показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. Искусственная кисть должна присоединяться к гильзе предплечья с помощью ротационного фланца. Оболочка косметическая по желанию пациента должна быть: - силиконовая; - из ПВХ; - из пластизоля; - латексная. По показаниям крепление должно быть индивидуальное или подгоночное под индивидуальные особенности пользователя. При необходимости должна назначаться кожаная гильза плеча (манжетка) с металлическими шинами. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 6 | не менее 7 месяцев |
| 8 | 8-03-03. Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча. Активный. С тяговым управлением. Должен состоять из искусственной активной кисти с гибкой тягой, пассивной ротацией, узла локоть-предплечье, гильзы плеча, крепления и косметической оболочки. Узел локоть-предплечье должен быть активный с многоступенчатой фиксацией локтя и пассивной ротацией плеча. Кисть должна присоединяться к узлу локоть-предплечье с помощью ротационного фланца. Оболочка косметическая по желанию пациента: - силиконовая; - из ПВХ; - из пластизоля; - латексная. Гильза плеча должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи пользователя. По медико-техническим показаниям гильза плеча должна выполняться в виде: - одинарной (приемная гильза); - составной (приемная и несущая гильзы). Материал приемной гильзы в зависимости от показаний для инвалида: - литьевой слоистый пластик; - кожа. Крепление должно быть индивидуальное. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 2 | не менее 7 месяцев |
| 9 | 8-05-02 Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез после вычленения плеча функционально-косметический. Управление функциями протеза осуществляется пассивно здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями пользователя. По показаниям протез комплектуется кистью косметической одним из вариантов: - из ПВХ - из пластизоля. По показаниям кисть косметическая должна быть: - с адаптером в запястье для присоединения к ротационному фланцу - без адаптера. По медико-техническим показаниям протез комплектуется: -узлом локоть-предплечье пассивным с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча -гильзой предплечья, соединенной с гильзой плеча металлическими шинами. Приемная гильза (наплечник) изготавливается по слепку с культи пользователя. Материал приемной гильзы должен быть в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - литьевой слоистый пластик - кожа. По медицинским показаниям внутренняя полость приемной гильзы смягчается вкладной гильзой из эластичного термопласта. Гильза плеча унифицированная из литьевого слоистого пластика. По желанию пациента протез должен быть: - с облицовкой пенополиуретаном; - без облицовки. Крепление протеза индивидуальное. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 1 | не менее 7 месяцев |
| 10 | 8-05-02 Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез после вычленения плеча функционально-косметический. Управление функциями протеза осуществляется пассивно здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями пользователя. По показаниям протез комплектуется кистью косметической силиконовой. По показаниям кисть косметическая должна быть: - с адаптером в запястье для присоединения к ротационному фланцу - без адаптера. По медико-техническим показаниям протез комплектуется: -узлом локоть-предплечье пассивным с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча -гильзой предплечья, соединенной с гильзой плеча металлическими шинами. Приемная гильза (наплечник) изготавливается по слепку с культи пользователя. Материал приемной гильзы должен быть в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - литьевой слоистый пластик - кожа. По медицинским показаниям внутренняя полость приемной гильзы смягчается вкладной гильзой из эластичного термопласта. Гильза плеча унифицированная из литьевого слоистого пластика. По желанию пациента протез должен быть: - с облицовкой пенополиуретаном; - без облицовки. Крепление протеза индивидуальное. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. Гарантий срок не менее 7 месяцев. | 1 | не менее 7 месяцев |
|  |  | ИТОГО: | 37 |  |

Должно быть предусмотрено не менее пяти пунктов обмера, примерки и выдачи изделий (далее пункт выдачи), расположенных в г. Владимире и Владимирской области, в том числе: в г. Владимир – не менее 1-го пункта обмера, примерки и выдачи изделий, в г. Ковров – не менее 1-го пункта обмера, примерки и выдачи изделий, в г. Муром - не менее 1-го пункта обмера, примерки и выдачи изделий, в г. Александров - не менее 1-го пункта обмера, примерки и выдачи изделий, в г. Гусь-Хрустальный - не менее 1-го пункта обмера, примерки и выдачи изделий. Пункт обмера, примерки и выдачи изделий в г. Владимир должен работать не менее 30 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени). Остальные пункты обмера, примерки и выдачи изделий должны работать по графику.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о месте нахождения (адрес) и график работы каждого пункта обмера, примерки и выдачи изделий. Пункты обмера, примерки и выдачи изделий должны обеспечивать возможность комфортной примерки, этажность должна быть первая, расположение в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки.

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должны производиться по месту жительства.

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Подрядчиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции в г. Владимир или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и инвалидов с Подрядчиком номер телефона должен работать не менее 6 часов в день (с понедельника по пятницу) и не менее 30 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени, исходя из количества часов работы в день и в неделю).

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о вышеуказанных номерах телефонов и режиме их работы, конкретный адрес места выполнения работ, контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение контракта, а также информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).

По требованию инвалида и Заказчика Подрядчик должен выдать документ, подтверждающий посещение инвалидом в контретную дату пункта выдачи и цель посещения пункта выдачи (обмер, примерка или получение изделия).