ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка мебели для офисов.

Описание объекта закупки, количество закупаемого товара, объем закупаемых работ, услуг.

Перед изготовлением должны быть согласованы эскизы и цвета с Заказчиком.

| № п/п | Наименование закупаемого товара | Внешний вид | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Количество закупаемого товара (Штука (шт)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тумба разделительная с боковым остеклением |  | Размеры изделия с остеклением ШхГхВ, мм.: 250х1270х2000 Боковое остекление ударопрочное, полупрозрачное, звукопоглощающее, синего или голубого цвета (по согласованию с Заказчиком). Размер стекла ШхВ, мм: 900х2000 с вырезом под тумбу. Толщина не менее 8мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) (триплекс). Торцевые части - полированные. Должно быть установлено на тумбу и жестко закреплено к тумбе и к передней стеклянной перегородке. Размеры тумбы ШхГхВ, мм.: 250х1170х1025. Материал - ламинированная древесно-стружечная плита (далее – ЛДСП): ЛДСП толщиной 25мм. ЛДСП толщиной 16мм. Цвет: Бежевый (по согласованию с Заказчиком) Кромка - поливинилхлорид (далее – ПВХ) в цвет ЛДСП: ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Внутри тумбы съемная полка и горизонталь не на всю глубину, то есть отделена перегородкой. Под горизонталью проходят провода и поэтому на боковинах должны быть отверстия для проводов с заглушками. Дверь накладная с возможностью установки на правую и на левую боковину. Текстура передней панели, двери и боковин – вертикальная. Текстура крышки – горизонтальная. Крышка из ЛДСП толщиной 25мм., облицована по контуру кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), остальные детали из ЛДСП толщиной 16мм., торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель.) Изделие должно быть установлено на подпятники регулируемые по высоте. Конструкция должна быть собрана на эксцентриковых стяжках и шкантах, без использования евровинтов (конфирматов). Ручка металлическая – скобообразная. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается государственный контракт. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 19 |
| 2 | Тумба разделительная без бокового остекления |  | Размеры ШхГхВ, мм.: 250х1170х1025. Материал: ЛДСП толщиной 25мм. ЛДСП толщиной 16мм. Цвет: Бежевый (по согласованию с Заказчиком) Кромка в цвет ЛДСП: ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Внутри тумбы съемная полка и горизонталь не на всю глубину, то есть отделена перегородкой. Под горизонталью проходят провода и поэтому на боковинах должны быть отверстия для проводов с заглушками. Дверь накладная с возможностью установки на правую и на левую боковину. Текстура передней панели, двери и боковин – вертикальная. Текстура крышки – горизонтальная. Крышка из ЛДСП толщиной 25мм., облицована по контуру кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), остальные детали из ЛДСП толщиной 16мм., торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Изделие должно быть установлено на подпятники регулируемые по высоте. Конструкция должна быть собрана на эксцентриковых стяжках и шкантах, без использования евровинтов (конфирматов). Ручка металлическая – скобообразная. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается государственный контракт. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 7 |
| 3 | Стол рабочий для приема посетителей Наименование по КТРУ: Стол письменный |  | Размеры ШхГхВ, мм.: 1425х1170х775. Материал: ЛДСП толщиной 25мм. ЛДСП толщиной 16мм. Цвет: Бежевый и светло-синий (по согласованию с Заказчиком). Кромка в цвет ЛДСП: ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Столешница из ЛДСП толщиной 25мм., облицована по контуру кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Остальные детали из ЛДСП толщиной 16мм., торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Текстура всех деталей - горизонтальная. Изделие должно быть установлено на подпятники регулируемые по высоте. Столешницу и передний щит жестко закрепить к разделительным тумбам. На столешнице с 2-х сторон имеются отверстия для проводов с заглушками. Передний щит – светло-синего цвета. Вставка и столешница – бежевого цвета. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается государственный контракт. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 19 |
| 4 | Передняя стеклянная перегородка для тумб |  | Размеры ШхВ, мм.: 1675х975 – 14 шт. 1800х975 – 3 шт. 1925х975 – 2 шт. Размеры даны без учета зазоров необходимых для крепления. Ударопрочная, прозрачная, звукопроницаемая перегородка отделяющая сотрудника от посетителя. Толщина не менее 8мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) (триплекс). Торцевые части - полированные. 1675х975 мм. - должна быть установлена между боковыми остеклениями и жестко закреплена к разделительным тумбам и к боковым остеклениям. 1800х975 мм. - должна быть установлена между боковым остеклением и стеной. Должна быть жестко закреплена к стене, к боковому остеклению и к тумбе. 1925х975 мм. - должна быть установлена между стенами. Должна быть жестко закреплена к стенам и к разделительным тумбам. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается государственный контракт. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 19 |
| 5 | Тумба подкатная |  | Размеры ШхГхВ, мм.: 430 (не менее) х460 (не менее) х550 (не менее) (участник в своей заявке должен конкретизировать данные показатели). Материал корпуса: ЛДСП толщиной 16мм. Цвет: Бежевый (по согласованию с Заказчиком) Кромка в цвет ЛДСП: ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Материал дна ящика - древесноволокнистая плита (далее – ДВП) или древесноволокнистая плита высокой плотности (далее – ХДФ) (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) толщиной не менее 3мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Цвет - Бежевый (по согласованию с Заказчиком). Тумба подкатная с 3-мя ящиками и с 4-мя колесными опорами. Передний торец крышки, низа и боковин должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), а с остальных сторон кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Кромки остальных деталей из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Ящики снабжены металлическими роликовыми или шариковыми направляющими (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Дно ящика из ДВП или ХДФ (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) толщиной не менее 3 мм (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), устанавливается в прорезку. Ручки – металлические, скобообразные. Верхний ящик должен иметь замок. На видимых частях не допускается использование евровинтов (конфирматов). В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается государственный контракт. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 21 |
| 6 | Шкаф для документов Наименование по КТРУ: Шкаф деревянный для документов |  | Размеры ШхГхВ, мм.: 770х360х1995 – 20 шт. 630х450х1850 – 6 шт. Материал корпуса: ЛДСП толщиной 25мм. ЛДСП толщиной 16мм. Цвет: Бежевый (по согласованию с Заказчиком) Кромка в цвет ЛДСП: ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Материал задней стенки: ДВП или ХДФ (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) толщиной не менее 3мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Цвет: Бежевый (по согласованию с Заказчиком) Шкаф для документов - комбинированный, с дверями из ЛДСП и стеклянными дверями. Верхние двери – стекло тонированное (закаленное), толщиной 4мм. Стеклянные двери должны открываться на четырехшарнирных петлях. Крышка, боковина и средняя горизонталь из ЛДСП толщиной 25 мм. Нижние двери, каркас, полки (одна силовая и три съемных) из ЛДСП толщиной 16 мм. Съемные полки с возможностью установки на разной высоте. Задняя стенка - из ДВП или ХДФ (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) толщиной не менее 3 мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), должна устанавливаться в прорезку. Передний торец крышки, боковин и средней горизонтали должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), а с остальных сторон кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Кромки остальных деталей из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Текстура дверей и боковин – вертикальная. Двери вкладные. Шкаф устанавливается на подпятники регулируемые по высоте. На видимых частях не допускается использование евровинтов (конфирматов). Ручки – металлические, скобообразные. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается государственный контракт. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 26 |
| 7 | Шкаф для одежды |  | Размеры ШхГхВ, мм.: 770х580х1995. Материал корпуса: ЛДСП толщиной 25мм. ЛДСП толщиной 16мм. Цвет: Бежевый (по согласованию с Заказчиком) Кромка в цвет ЛДСП: ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Материал задней стенки: ДВП или ХДФ (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) толщиной не менее 3мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Цвет: Бежевый (по согласованию с Заказчиком) Шкаф для одежды с дверями из ЛДСП. Крышка и боковина из ЛДСП толщиной 25мм. Остальные детали из ЛДСП толщиной 16мм. Внутри шкафа должна быть полки из ЛДСП толщиной 16мм. для головных уборов и обуви. Задняя стенка - из ДВП или ХДФ (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) толщиной не менее 3мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), должна устанавливаться в прорезку. Передний торец крышки и боковин должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), а с остальных сторон кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Кромки остальных деталей из ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Текстура дверей и боковин – вертикальная. Двери вкладные. Шкаф устанавливается на подпятники регулируемые по высоте. Внутри шкафа должна быть металлическая штанга для плечиков. На видимых частях не допускается использование евровинтов (конфирматов). Ручки – металлические, скобообразные. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается государственный контракт. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 6 |
| 8 | Тумба для оргтехники и бумаг |  | Размеры ШхГхВ, мм.: 770х360х845 – 4 шт. 800х360х650 – 1 шт. 800х450х650 – 1 шт. Материал корпуса: ЛДСП толщиной 25мм. ЛДСП толщиной 16мм. Цвет: Бежевый (по согласованию с Заказчиком) Кромка в цвет ЛДСП: ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Материал задней стенки: ДВП или ХДФ (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) толщиной не менее 3мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Цвет: Бежевый (по согласованию с Заказчиком) Внутри тумбы съемная полка и горизонталь. Съемная полка с возможностью установки на разной высоте. Двери вкладные. Задняя стенка должна устанавливаться в прорезку. Текстура дверей и боковин – вертикальная. Текстура крышки – горизонтальная. Крышка и боковины из ЛДСП толщиной 25мм., облицованы с передней стороны кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), а с остальных сторон кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Остальные детали из ЛДСП 16мм., торцы облицованы кромкой толщиной ПВХ 0,4мм. Изделие должно быть установлено на подпятники, регулируемые по высоте. Конструкция должна быть собрана на эксцентриковых стяжках и шкантах, без использования евровинтов (конфирматов). Ручки металлические – скобообразные. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается государственный контракт. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 6 |
| 9 | Стол для посетителей Наименование по КТРУ: Стол письменный |  | Размеры ШхГхВ, мм.: 1600х700х750. Материал: ЛДСП толщиной 25мм. ЛДСП толщиной 16мм. Цвет: Бежевый и светло-синий (по согласованию с Заказчиком) Кромка в цвет ЛДСП: ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Столешница и боковины из ЛДСП толщиной 25мм., облицована по контуру кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Текстура столешницы и переднего щита - горизонтальная. Текстура боковин – вертикальная. Изделие должно быть установлено на подпятники, регулируемые по высоте. Передний щит из ЛДСП 16мм. – цвет светло-синий (по согласованию с Заказчиком), облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Боковины и столешница – бежевый (по согласованию с Заказчиком). Конструкция должна быть собрана на эксцентриковых стяжках и шкантах, без использования евровинтов (конфирматов). В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается государственный контракт. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 1 |
| 10 | Стол рабочий Наименование по КТРУ: Стол письменный |  | Размеры ШхГхВ, мм.: 1200х700х750. Материал: ЛДСП толщиной 25мм. ЛДСП толщиной 16мм. Цвет: Бежевый (по согласованию с Заказчиком) Кромка в цвет ЛДСП: ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Столешница и боковины из ЛДСП толщиной 25мм., облицована по контуру кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Текстура столешницы и переднего щита - горизонтальная. Текстура боковин – вертикальная. Изделие должно быть установлено на подпятники регулируемые по высоте. Передний щит из ЛДСП 16мм. облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Конструкция должна быть собрана на эксцентриковых стяжках и шкантах, без использования евровинтов (конфирматов). В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается государственный контракт. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 2 |
| 11 | Стол рабочий Наименование по КТРУ: Стол письменный |  | Размеры ШхГхВ, мм.: 1600х700х750. Материал: ЛДСП толщиной 25мм. ЛДСП толщиной 16мм. Цвет: Бежевый и светло-синий (по согласованию с Заказчиком) Кромка в цвет ЛДСП: ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Столешница и боковины из ЛДСП толщиной 25мм., облицована по контуру кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Текстура столешницы и переднего щита - горизонтальная. Текстура боковин – вертикальная. Изделие должно быть установлено на подпятники, регулируемые по высоте. На столешнице с 2-х сторон имеются отверстия для проводов с заглушками. Передний щит до пола из ЛДСП 16мм. – цвет светло-синий (по согласованию с Заказчиком), облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Боковины и столешница – бежевый (по согласованию с Заказчиком). Конструкция должна быть собрана на эксцентриковых стяжках и шкантах, без использования евровинтов (конфирматов). В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается государственный контракт. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 1 |
| 12 | Стол приставка Наименование по КТРУ: Стол письменный |  | Размеры ШхГхВ, мм.: 900х700х750. Материал: ЛДСП толщиной 25мм. ЛДСП толщиной 16мм. Цвет: Бежевый (по согласованию с Заказчиком) Кромка в цвет ЛДСП: ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Столешница и боковины из ЛДСП толщиной 25мм., облицована по контуру кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Столешница закругленная. Текстура столешницы и среднего щита - горизонтальная. Текстура боковин – вертикальная. Изделие должно быть установлено на подпятники регулируемые по высоте. Средний щит из ЛДСП 16мм. облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Конструкция должна быть собрана на эксцентриковых стяжках и шкантах, без использования евровинтов (конфирматов). В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается государственный контракт. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 1 |
| 13 | Стойка для приема посетителей | По согласованию с Заказчиком | Размеры ШхГхВ, мм.: 2340х800х1200. Материал: ЛДСП толщиной 25мм. ЛДСП толщиной 16мм. Цвет: Бежевый и светло-синий (по согласованию с Заказчиком) Кромка в цвет ЛДСП: ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Столешница и надстройка из ЛДСП толщиной 25мм., облицована по контуру кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Текстура столешницы и переднего щита - горизонтальная. Текстура боковин – вертикальная. Изделие должно быть установлено на подпятники, регулируемые по высоте. На столешнице с 2-х сторон имеются отверстия для проводов с заглушками. Передний щит до пола из ЛДСП 16мм. – цвет светло-синий (по согласованию с Заказчиком), облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Цвет остальных деталей – бежевый (по согласованию с Заказчиком). Конструкция должна быть собрана на эксцентриковых стяжках и шкантах, без использования евровинтов (конфирматов). Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. | 1 |
|  | Итого: | 129 |

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации:

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;

ГОСТ 26800.1-86 – ГОСТ 26800.4-86 «Мебель для административных помещений. Функциональные размеры»;

ГОСТ 6799-2005 «Стеклоизделия для мебели. Технические условия».

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны выделять ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на поверхности, с которым контактируют при их нормальной эксплуатации.

Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка должна быть четкой и содержать:

- наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению;

- обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);

- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя;

- наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица;

- дату изготовления;

- гарантийный срок;

- срок службы, установленный изготовителем;

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Изделия мебели, поставляемые в разобранном виде, могут не иметь маркировки с обозначением изделия и даты изготовления. В этом случае обозначение изделия проставляется изготовителем или продавцом во время продажи изделия мебели или во время его сборки у пользователя. Дата выпуска должна быть указана на упаковке (упаковках). Маркировка на мебель в разобранном виде наносится на упаковку.

В каждую единицу тары стеклоизделия для мебели вкладывают или наклеивают упаковочный лист (ярлык), содержащий:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- тип, вид и форму изделий;

- количество изделий, шт. и/или мГОСТ 6799-2005 Стеклоизделия для мебели. Технические условия;

- дату упаковки;

- подпись (номер) упаковщика;

- обозначение стандарта;

- юридический адрес изготовителя.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Место поставки, сборки и установки товара: 450103, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 15.

Срок поставки, сборки и установки товара: со дня заключения государственного контракта в течение 7 (семи) рабочих дней.

Поставка, сборка и установка товара: производится в рабочие дни с 09-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30 (в предпраздничные дни до 16-00) (время уфимское) за счет Поставщика. В выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни — поставка, сборка и установка товара не осуществляется. Поставщик обязан оповестить Заказчика о точном времени и дате поставки товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до фактического дня поставки.

Сборка и установка товара на месте должна осуществляться специалистами Поставщика с использованием инструментов и расходных материалов Поставщика, качественно и в оговоренные сроки, без приостановки деятельности центрального аппарата Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан, а шумные работы — по согласованию с Заказчиком.

При сборке товара необходимо руководствоваться требованиями правил по технике безопасности, а также требованиями правил пожарной безопасности.

При выполнении сборки и установки Поставщик обязан обеспечить:

- максимально комфортные условия работы сотрудникам Заказчика и пребыванию посетителей;

- бережное отношение к имуществу Заказчика;

- содержание надлежащего санитарного состояния объекта;

- ежедневный вывоз и утилизацию мусора;

- сохранность действующих инженерных систем;

- соблюдение внутриобъектного режима (курение в отведенных местах, включение музыкальных приемников не допускается и т.д.);

- опрятный вид, наличие спецодежды, высокую дисциплину, квалификацию и культуру поведения своих специалистов.

После завершения сборки и установки товара Поставщик обязан в однодневный срок вывезти и утилизировать весь мусор, инструменты, произвести уборку помещений и иные аналогичные работы.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Информация о товаре / работе / услуге в соответствии с «Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Каталог, КТРУ).

Код позиции КТРУ: 31.01.12.139-00000001.

Наименование товара / работы / услуги: Шкаф деревянный для документов.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога:

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- |
| Наличие выдвижных ящиков (характеристика не является обязательной для применения) | Да |  |
|  | Нет |  |
| Наличие остекления (характеристика не является обязательной для применения) | Да |  |
|  | Нет |  |
| Тип фасада (характеристика не является обязательной для применения) | Закрытый |  |
|  | Открытый |  |
|  | Полуоткрытый |  |
| Указание дополнительных характеристик запрещено – Нет. |

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 31.01.12.139: Шкафы деревянные прочие.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 08.11.2019г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 12.05.2020г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 31.01.10.000-00000004.

Наименование товара / работы / услуги: Стол письменный.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога:

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- |
| Вид материала столешницы (характеристика не является обязательной для применения) | ДСП |  |
|  | ЛДСП |  |
|  | МДФ |  |
|  | Массив дерева |  |
| Вид стола (характеристика является обязательной для применения) | Прямой |  |
| Количество встроенных тумб (характеристика не является обязательной для применения) | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | Отсутствует |  |
| Наличие кабель-канала (характеристика не является обязательной для применения) | Да |  |
|  | Нет |  |
| Наличие фронтальной панели (характеристика не является обязательной для применения) | Да |  |
|  | Нет |  |
| Тип каркаса (характеристика является обязательной для применения) | Деревянный |  |
| Тип стола (характеристика не является обязательной для применения) | Левосторонний |  |
|  | Правосторонний |  |
| Указание дополнительных характеристик запрещено – Нет. |

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 31.01.1: Мебель для офисов и предприятий торговли.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 08.11.2019г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 02.03.2020г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Обоснование использования Заказчиком иной и дополнительной информации при описании объекта закупки.

В соответствии с пунктом 4 Правил использования Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 145 от 08.02.2017г. «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования Каталога товаров, работ, услуг) Заказчик обязан использовать информацию, включенную в Позицию Каталога товаров, работ, услуг.

В соответствии с пунктом 6 Правил использования Каталога товаров, работ, услуг Заказчик вправе применять в описании объекта закупки иную и дополнительную информацию.

Применение в описании объекта закупки иной и дополнительной информации Заказчик обосновывает следующим: указание дополнительных характеристик разработано с учетом потребности Заказчика.

В случае, когда Заказчиком при описании объекта закупки применяется информация, отличная от описания в Каталоге товаров, работ, услуг, Заказчиком закупается товар с функциональными и техническими характеристиками, указанными Заказчиком в техническом задании.