Часть III. Техническое задание

| Наименование объекта закупки | Поставка кресла – коляски с электроприводом для обеспечения застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки, его качественные, функциональные и технические характеристики. Требования к упаковке товара | Кресло-коляска с электроприводом является техническим средством реабилитации, предназначенным для самостоятельного передвижения в помещениях пользователя, имеющего нарушения функций опорно-двигательного аппарата. Характеристика кресла - коляски с электроприводом (далее – кресло – коляска) указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| Требования к гарантийному сроку товара, к гарантийному обслуживанию товара | Гарантийный срок эксплуатации кресла - коляски – 24 месяца, в течение этого срока Поставщик обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно. |
| Сроки поставки товара или выполнения работ либо оказания услуг | С даты подписания Контракта по 21 декабря 2020 года включительно. |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге | 1. Поставка кресло - коляски должна осуществляться при наличии: -Декларации о соответствии на основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; Копии документов, указанных в пункте 1 предоставляются Поставщиком по запросу Заказчика в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения запроса Заказчика. Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом Поставщика и его печатью. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Наименование товара по каталогу товара, работы, услуги, код позиции КТРУ | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018г. N 86н) | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, штуки |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.92.20.000-00000016 Кресло-коляска с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, нескладная | 7-04-01 Кресло-коляска с электроприводом | 1. Качественные характеристики объекта закупки. Кресло-коляска с электроприводом (далее – кресло – коляска) должна соответствовать ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские, общие технические условия, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50267.0-92 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 52583-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом, ГОСТ Р ISO 7176-8-2015 Кресла-коляски. Технические требования и методы испытания на статическую, ударную и усталостную прочность, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла – коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний, ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. 2. Технические характеристики объекта закупки. - ширина сиденья - 43 см; - высота спинки – 63 см; 3. Функциональные характеристики объекта закупки. Кресло-коляска с электроприводом, предназначена для самостоятельного передвижения пользователя, имеющего нарушения опорно-двигательного аппарата и передвижения его сопровождающим лицом в помещениях и уличных условиях. Основные технические характеристики: - наличие у кресла — коляски с электроприводом управления подбородком; - наличие у кресла - коляски анатомического сиденья с боковыми упорами и подголовником; - наличие у кресла — коляски с электроприводом электрорегулировки подбородком с помощью джостика угла наклона спинки сиденья; - наличие у кресла — коляски с электроприводом электрорегулировки подбородком с помощью джостика угла наклона сиденья; - наличие у кресла — коляски с электроприводом электрорегулировки подбородком с помощью джостика угла наклона подножек; - наличие у кресла-коляски с электроприводом 4-х точечных ремней безопасности; - наличие у кресла-коляски с электроприводом пульта управления для сопровождающего лица; - наличие у кресла-коляски с электроприводом пневматических колес; - наличие у кресла-коляски с электроприводом устройства для преодоления препятствий. На кресло-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 Кресла-коляски. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступной информации, на которой должны быть указаны: ттоварный знак предприятия-изготовителя; обозначение типа (модели) кресла-коляски; обозначение технических условий; дата изготовления (год, месяц); надпись страна-изготовитель; знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации. | 1 |

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).