Техническое задание

Поставка транспортных средств с адаптированными органами управления для обеспечения ими в 2020 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний.

Требования к закупаемым транспортным средствам

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

1. Требования к условиям поставки:

1.1 Автомобили должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.2 Автомобили должны быть 2020 года изготовления.

1.3 Автомобили, предназначенные для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, с различными видами патологий нижних конечностей («без активного участия в управлении обеих нижних конечностей» или «без активного участия в управлении левой нижней конечности» или «без активного участия в управлении правой нижней конечности») по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальным средством управления (адаптированными органами управления).

1.4 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобилях должны быть изготовлены и установлены промышленным способом, сертифицированы в составе автомобиля.

1.5 Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

2.	Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

2.1 одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

3. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

3.1 гарантийный талон на автомобиль;

3.2 другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

3.3 паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств», либо выписку из электронного паспорта транспортного средства, оформленного в Системе Электронных Паспортов Транспортных Средств;

3.4 сервисная книжка;

3.5 руководство по эксплуатации автомобиля;

3.6 руководство по эксплуатации средствами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний (специальным оборудованием);

3.7 комплект документов для регистрации в органах ГИБДД;

3.8 копия одобрения типа транспортного средства;

3.9 договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком).

4. Требования к сроку предоставления гарантий качества автомобиля:

Срок гарантии на поставленный автомобиль должен составлять не менее 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

5. Требования к месту поставки Товара: Поставка и выдача автомобилей Получателю осуществляется на складе Поставщика (Представителя Поставщика) в г. Оренбурге

| Наименование, Наименование и код ОКПД | Технические характеристики автомобиля | Значение | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковой автомобиль с адаптированными органами управления 29.10.59.390 | Категория транспортного средства | М1 | 4 |
|  | Тип кузова | седан или хэтчбек |  |
|  | количество дверей | не менее 4 |  |
|  | Экологический класс | не менее 5 |  |
|  | Колесная формула | 4 х 2 |  |
|  | ведущие колеса | передние |  |
|  | Трансмиссия | Механическая |  |
|  | Тип коробки передач | С ручным управлением |  |
|  | Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |  |
|  | Расположение двигателя | переднее, поперечное |  |
|  | Двигатель (тип) | четырехтактный, бензиновый |  |
|  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |  |
|  | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |  |
|  | Тормозная система | Наличие АВS |  |
|  | Дополнительное оборудование средствами управления) | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 - адаптированные органы управления («без активного участия в управлении обеих нижних конечностей» или «без активного участия в управлении левой нижней конечности» или «без активного участия в управлении правой нижней конечности») |  |