Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных

категорий граждан из числа ветеранов протезно-ортопедическими изделиями

(аппараты нижних конечностей)

Наименование и описание объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных  категорий граждан из числа ветеранов протезно-ортопедическими изделиями (аппараты нижних конечностей) (далее – ПОИ).

Количество – 844  штук.

| № п/п | Номер вида ПОИ | Наименование ПОИ | Наименование работ, требования к результатам работ, качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности | Объем работ (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, слоистый пластик, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 70 |
|  | 8-09-38 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы, слоистый пластик, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 8 |
|  | 8-09-39-1 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат ортопедический на коленный сустав, фиксирующий, термоткань, металлические шины, назначение – постоянное. | 600 |
|  | 8-09-39-2 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное | 50 |
|  | 8-09-39-3 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное | 7 |
|  | 8-09-40-1 | Аппарат на тазобедренный сустав | Расставка детская, "шинка Виленского", кожаные манжетки (натуральная кожа), разводящая штанга, изготовление по обмерам, назначение – лечебно-профилактическое. | 8 |
|  | 8-09-40-2 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав из термопласта высокотемпературного, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 4 |
|  | 8-09-41 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Аппарат на коленный и тазобедренный сустав из термопласта высокотемпературного, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное | 2 |
|  | 8-09-42 | Аппарат на всю ногу | Аппарат ортопедический на всю ногу фиксирующий, с комплектом шин, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, натуральная кожа, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 65 |
|  | 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) состоит из двух аппаратов на всю ногу, жестко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами с гильзой на туловище; аппарат на всю ногу состоит из гильз бедра, голени и стопы, гильзы между собой соединены коленными и голеностопными шарнирами в области суставов; коленные шарниры свободного хода, замковые; гильза на туловище индивидуальная изготовлена по слепку; несущие металлические шины прямоугольного сечения из облегченного материала. Изготавливается из термопластичных и вспененных материалов. Крепится контактными застежками. Изготавливается по индивидуальным гипсовым слепкам. | 30 |
| ИТОГО: | 844 |

Место выполнения работ, сроки

Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Подрядчика, при необходимости обслуживания  Получателя на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка) Подрядчик должен осуществить выезд  по месту жительства Получателя  в Омской области. Доставка   изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Омской области) или по желанию Получателя, выдавать ему   изделие по месту нахождения пункта выдачи (г.Омск, Омская обл.).

Срок выполнения работ:

В течение 30 (тридцати) дней с даты предоставления Получателем  Направления, выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или  с даты получения от Заказчика Подрядчиком (его представителем) реестра Получателей, сформированного Заказчиком, но не позднее 15 декабря  2020 года.

Требования к качеству работ:

ПОИ должны соответствовать требованиям государственных стандартов:

-   ГОСТ Р 51632-2014 (Раздел 4,5) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»;

-  ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

-  ГОСТ Р ИСО 22523-2007  «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Требования к безопасности работ:

Проведение работ по обеспечению Получателей ПОИ должно осуществляться согласно законодательству Российской Федерации на основании следующих документов: сертификатов соответствия либо деклараций соответствия на ПОИ.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортировки:

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту выдачи инвалиду (ветерану) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов, обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Требования к результатам работ:

Работы по обеспечению Получателя ПОИ следует считать эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции, созданы условия для благоприятного течения болезни или предупреждения развития деформации.

Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Работы по обеспечению Получателей ПОИ должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки

Требования к предоставлению гарантии качества работ:

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового ПОИ в эксплуатацию, его продолжительность должна соответствовать требованиям ГОСТов и  составляет 7 месяцев. В течение указанного срока Подрядчик производит ремонт или замену ПОИ, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя, бесплатно.

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению ПОИ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта ПОИ, в период гарантийного срока, Подрядчик должен осуществить замену такого ПОИ.

Объём гарантийных обязательств:

При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту ПОИ должны быть выполнены следующие обязательства:

- приём Получателя специалистами Подрядчика для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) ПОИ, с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказ-наряда на ремонт ПОИ;

- определение объёма необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта, при этом проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в течение 3 (трех) дней, с даты оформления заказ-наряда;

- консультирование по пользованию отремонтированным ПОИ производить одновременно с его выдачей.

В течение указанного срока Подрядчик производит ремонт или безвозмездную замену ПОИ, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя.