Техническое задание

Поставка технических средств реабилитации- слуховых аппаратов для обеспечения ими инвалидов в 2020 году

Слуховые  аппараты – медицинские изделия - электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком и предназначенные для компенсации жизнедеятельности ( для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению ( п.3.49 ГОСТ Р 51024-2012).

Требования к качественным характеристикам товара

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012. Настоящий стандарт устанавливает требования к СА, реализуемым для потребления на территории Российской Федерации.

Необходимое условие – наличие регистрационного удостоверения и декларации о соответствии  на поставляемые слуховые аппараты в установленном законодательством порядке (предоставляется в ходе исполнения Государственного контракта).

Слуховые аппараты должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия» ( п.5.1.2), Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил (п.4.1.1).

Требования безопасности

Материалы, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Федеральным уполномоченным органом власти РФ и не должны оказывать вредного воздействия.(п.5.7.1 ГОСТ Р 51024-2012.)

Требования  к техническим характеристикам товара

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 117-7 2СС и указаны в технических требованиях слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.

Требования к комплектности товара

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675,13,312.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

стандартные вкладыши 3-х типоразмеров: маленький, средний и большой – по 1шт. каждого вида.

элемент питания – 2 шт.

Требования к упаковке, транспортировке, маркировке товара

Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями

жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.11.5)

На каждом изделии должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка. Маркировка должна содержать: товарный знак изготовителя, обозначение модели СА, год изготовления изделия.

Транспортирование СА проводят по группе 5 ГОСТ 15150 крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида. (п. 8.1 ГОСТ Р 51024-2012)

Условия поставки

Место и условия поставки: Оренбургская область. Поставка осуществляется по месту проживания Получателя, а также по месту нахождения пунктов выдачи Поставщика, расположенных на территории Оренбургской области. При этом пункты выдачи должны располагаться на территории г. Оренбурга, а также в следующих населенных пунктах на территории Оренбургской области: г. Бузулук, г. Орск, позволяя осуществлять выдачу ТСР с них в удаленные районы и населенные пункты Оренбургской области.

Порядок поставки товара: поставка включает в себя:

-проведение осмотра Получателя врачом сурдологом-оториноларингологом,

-индивидуальную настройку Товара,

-инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию Товаром,

-выдачу  Товара Получателю.

При выдаче Товара Получателям, Поставщик осуществляет индивидуальную настройку Товара в пункте выдачи товара на основании лицензии на оказание специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии или осуществляет настройку товара с привлечением соисполнителей, имеющих лицензию на оказание специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии. В случае обращения Получателя, осуществлять дополнительную настройку Товара в период действия контракта.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пунктах выдачи, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи, в месте их нахождения.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- В пунктах выдачи  должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по технических характеристикам изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида.

Пункты выдачи  должны быть оборудованы средствами связи.

Требования к сроку и (или) объему предоставляемых гарантий качества товара

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца со дня передачи Товара Получателю. (Поставщик может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком).

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт  и настойку изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 888н от 28 декабря 2017 г. "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| №п/п | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с классификацией | Технические характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный,17-01-02 | 1. Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные должны иметь диапазон частот не уже 0,2 кГц - 4,5 кГц, регулировку ТНЧ. 2. Максимальный ВУЗД90 - не менее 131 дБ Максимальное усиление - не менее 66 дБ. | 10 |
| 2 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности,17-01-03 | 1.Слуховые аппараты аналоговые заушные средней мощности должны иметь диапазон частот не уже 0,2 кГц -4,5 кГц, регулировку ТНЧ. 2.Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть - от 120 дБ. 3.Максимальное усиление должно быть - от 50 дБ и более. | 5 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный,17-01-05 | 1.Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот не уже 0,1 кГц, - 4,0 кГц, количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4-х и программ прослушивания - не менее 3-х, адаптивную систему динамического подавления обратной связи, адаптивную систему шумоподавления, FM-совместимость. 2. Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 138 дБ 3. Максимальное усиление должно быть - не менее 75 дБ. | 20 |
| 4 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный,17-01-06 | 1.Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны иметь диапазон частот не уже 0,1 кГц - 5,5 кГц, количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4-х и программ прослушивания - не менее 4-х, цифровую компрессию динамического диапазона, систему динамического подавления обратной связи, систему адаптивного шумоподавления, направленный микрофон, систему подавления шумов микрофона (тихих шумов). 2. Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов мощных должен не менее 130 дБ 3. Максимальное усиление должно быть - не менее 65 дБ. | 80 |
| 5 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности, 17-01-07 | 1.Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны иметь диапазон частот не уже 0,1 кГц - 5,5 кГц, количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4-х и программ прослушивания - не менее 2-х, цифровую компрессию динамического диапазона, систему динамического подавления обратной связи, систему шумоподавления, систему подавления шумов микрофона (тихих шумов). 2.Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов должен быть не менее 125 дБ 3. Максимальное усиление должно быть - не менее 55 дБ. | 15 |
| 6 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный,17-01-05 | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 140 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 80 дБ. Частотный диапазон должен быть не уже 0,1 – 4,9 кГц Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 8.Количество программ прослушивания: не менее 3 Слуховой аппарат должен иметь следующие функциональные возможности: систему динамического подавления обратной связи; Систему адаптивного шумоподавления; Адаптивную направленность; Частотную компрессию; Программу дополнительного выделения речи; Бинауральную синхронизацию переключения программ и регулировки громкости; Подавление шума ветра; Подавление внезапных резких звуков неречевого диапазона. FM-совместимость. | 8 |
| Итого |  | 138 |