## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кресел-колясок с ручным приводом для инвалидов

| 1 | Наименование Заказчика: Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 440000, г. Пенза, ул. Московская, 19, телефон (8412) 59-06-00, факс (8412) 59-07-47, e-mail: info@ro58.fss.ru |
| --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа: Средства федерального бюджета, перечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации, в пределах, доведенных в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством. |
| 3 | Наименование предмета аукциона: Поставка кресел-колясок с ручным приводом для инвалидов. |
| 4 | Место поставки товара: Пенза, Пензенская область. По месту жительства инвалида или в пунктах выдачи, организованных Поставщиком на территории Пензенской области. |
| 5 | Сроки поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 2 ноября 2020 года |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта 1 860 880 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп. Порядок формирования цены контракта: В цену Контракта включаются расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также доставку и выдачу Товара непосредственно Получателю. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приложение 1 к Техническому заданию). |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата производится по мере поставки Товара по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке поставленных Товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения за период и получения Заказчиком счета, счета-фактуры. |
| 8 | Поставщик представляет Заказчику копии документов, подтверждающих качество поставляемого Товара, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (копии регистрационных удостоверений, копии сертификатов соответствия/деклараций о соответствии). |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кресел-колясок с ручным приводом для инвалидов

| № п/п | Наименование Товара | Основные функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. | Начальная (максимальная) цена за ед, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения, а также с помощью сопровождающих лиц инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в условиях помещений. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из высокопрочной стали с хромовым покрытием или иным покрытием, которое должно защищать от коррозии и облегчать санитарную обработку. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна быть оснащена: - сиденьем и спинкой на жестком основании (спинка коляски должна быть складная по горизонтальной оси); - съемными подлокотниками (подлокотники должны быть откидные с фиксацией, регулируемые по высоте); - рычагами стояночного тормоза слева и справа; - подножками съемными, откидывающимися и регулирующимися по длине голени; - ремнями-упорами для икроножных мышц; - антиопрокидывателями. Передние колеса кресла-коляски должны регулироваться по вертикали, должны быть съемные. Вилка переднего колеса должна быть съемная. Задние колеса должны быть быстросъемными, регулируемыми по вертикали и по горизонтали, с цельнолитыми шинами. Технические характеристики: Ширина сидения не менее 400 мм, не более 505 мм (поставляется в 4 типоразмерах по согласованию с Получателем). Вес коляски должен быть не более 20 кг. (соответственно ширине сидения). Грузоподъемность не менее 110 кг. В комплект поставки должны входить: - кресло-коляска - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон | 40 | 16615,00 | 664600,00 |
| 2 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная (Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидовов)) | Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения, а также с помощью сопровождающих лиц инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в условиях помещений. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из высокопрочной стали с хромовым покрытием или иным покрытием, которое должно защищать от коррозии и облегчать санитарную обработку. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна быть оснащена: - сиденьем и спинкой на жестком основании (спинка коляски должна быть складная по горизонтальной оси); - съемными подлокотниками (подлокотники должны быть откидные с фиксацией, регулируемые по высоте); - рычагами стояночного тормоза слева и справа; - подножками съемными, откидывающимися и регулирующимися по длине голени; - ремнями-упорами для икроножных мышц; - антиопрокидывателями. Передние колеса кресла-коляски должны регулироваться по вертикали, должны быть съемные. Вилка переднего колеса должна быть съемная. Задние колеса должны быть быстросъемными, регулируемыми по вертикали и по горизонтали, с цельнолитыми шинами. Технические характеристики: Ширина сидения не менее 400 мм, не более 505 мм (поставляется в 4 типоразмерах по согласованию с Получателем). Вес коляски должен быть не более 20 кг. (соответственно ширине сидения). Грузоподъемность не менее 110 кг. В комплект поставки должны входить: - кресло-коляска - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон | 36 | 16615,00 | 598140,00 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов | Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения, а также с помощью сопровождающих лиц инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в условиях улицы. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из высокопрочной стали с хромовым покрытием или иным покрытием, которое должно защищать от коррозии и облегчать санитарную обработку. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна быть оснащена: - сиденьем и спинкой на жестком основании (спинка коляски должна быть складная по горизонтальной оси); - съемными подлокотниками (подлокотники должны быть откидные с фиксацией, регулируемые по высоте); - рычагами стояночного тормоза слева и справа; - подножками съемными, откидывающимися и регулирующимися по длине голени; - ремнями-упорами для икроножных мышц; - антиопрокидывателями. Передние колеса кресла-коляски должны регулироваться по вертикали, должны быть съемные. Вилка переднего колеса должна быть съемная. Задние колеса должны быть быстросъемными, регулируемыми по вертикали и по горизонтали, с пневматическими шинами. Технические характеристики: Ширина сидения не менее 400 мм, не более 505 мм (поставляется в 4 типоразмерах по согласованию с Получателем). Вес коляски должен быть не более 20 кг. (соответственно ширине сидения). Грузоподъемность не менее 110 кг. В комплект поставки должны входить: - кресло-коляска - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - насос; - гарантийный талон | 22 | 16615,00 | 365530,00 |
| 4 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная (Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидовов)) | Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения, а также с помощью сопровождающих лиц инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в условиях улицы. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из высокопрочной стали с хромовым покрытием или иным покрытием, которое должно защищать от коррозии и облегчать санитарную обработку. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна быть оснащена: - сиденьем и спинкой на жестком основании (спинка коляски должна быть складная по горизонтальной оси); - съемными подлокотниками (подлокотники должны быть откидные с фиксацией, регулируемые по высоте); - рычагами стояночного тормоза слева и справа; - подножками съемными, откидывающимися и регулирующимися по длине голени; - ремнями-упорами для икроножных мышц; - антиопрокидывателями. Передние колеса кресла-коляски должны регулироваться по вертикали, должны быть съемные. Вилка переднего колеса должна быть съемная. Задние колеса должны быть быстросъемными, регулируемыми по вертикали и по горизонтали, с пневматическими шинами. Технические характеристики: Ширина сидения не менее 400 мм, не более 505 мм (поставляется в 4 типоразмерах по согласованию с Получателем). Вес коляски должен быть не более 20 кг. (соответственно ширине сидения). Грузоподъемность не менее 110 кг. В комплект поставки должны входить: - кресло-коляска - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - насос; - гарантийный талон | 14 | 16615,00 | 232610,00 |
| 5 | Итого: | 112 |  | 1860880,00 |

Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресло-коляски должна содержать: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя), адрес производителя; обозначение модели кресло-коляски; дату изготовления, серийный номер кресло-коляски. Маркировка не должна нарушать покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд. 3,4);

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний».

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

Требования к результатам поставки

Получение эффекта реабилитации от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.