Техническое задание - Описание объекта закупки

Поставка слуховых аппаратов для застрахованных - получателей обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

| Место доставки товаров | Место поставки: по месту жительства Получателей в г. Мурманске и Мурманской области. |
| --- | --- |
| Срок поставки товаров, завершения работы, график оказания услуг | Поставка Товара включает в себя: 1) доставку Товара в г. Мурманск для проведения Заказчиком экспертизы на соответствие Товара условиям Контракта в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта; 2) выдачу Товара Получателям в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком Направления, но не позднее 22 декабря 2020 года. |

| № п/п | Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным заказчиком требованиям* | Количество Товара, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой мощности | Способ обработки звукового сигнала | должен быть цифровой | 21 |
|  |  | Количество полос обработки звука | не менее 3 |  |
|  |  | Способ настройки | должен быть программируемый |  |
|  |  | Максимальный выходной уровень звукового давления (ВУДЗ), дб | не менее 90 и не более 115 |  |
|  |  | Максимальное усиление, дб | не менее 45 и не более 55 |  |
|  |  | Частотный диапазон: Нижняя граница диапазона, кГц | не более 100 |  |
|  |  | Частотный диапазон: Верхняя граница диапазона, кГц | не менее 7300 |  |
|  |  | Дополнительное усиление в области низких частот | должно быть |  |
|  |  | Количество программ прослушивания | не менее 2 |  |
|  |  | Количество каналов системы распознавания речи | не менее 4 |  |
|  |  | Многоканальная компрессия | должна быть |  |
|  |  | Цифровая компрессия полного динамического диапазона | должна быть |  |
|  |  | Возможность регулировки компрессии при настройке слухового аппарата | должна быть |  |
|  |  | Подавление акустической обратной связи | должно быть |  |
|  |  | Адаптивное подавление обратной связи | должно быть |  |
|  |  | Возможность регулировки обратной связи при настройке слухового аппарата | должна быть |  |
|  |  | Снижение шумов микрофона и окружающих шумов | должно быть |  |
|  |  | Адаптивное шумоподавление окружающих шумов | должно быть |  |
|  |  | Возможность регулировки шумоподавления | должно быть |  |
|  |  | Адаптивная автоматическая регулировка усиления по выходу | должна быть |  |
|  |  | Индикатор зарядки | должен быть |  |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности | Способ обработки звукового сигнала | должен быть цифровой | 6 |
|  |  | Количество полос обработки звука | не менее3 |  |
|  |  | Способ настройки | должен быть программируемый |  |
|  |  | Максимальный выходной уровень звукового давления (ВУДЗ), дб | не менее 100 и не более 115 |  |
|  |  | Максимальное усиление, дб | не менее 45 и не более 55 |  |
|  |  | Частотный диапазон: Нижняя граница диапазона, кГц | не более 100 |  |
|  |  | Частотный диапазон: Верхняя граница диапазона, кГц | не менее 7300 |  |
|  |  | Дополнительное усиление в области низких частот | должно быть |  |
|  |  | Количество программ прослушивания | не менее 2 |  |
|  |  | Количество каналов системы распознавания речи | не менее 4 |  |
|  |  | Многоканальная компрессия | должна быть |  |
|  |  | Цифровая компрессия полного динамического диапазона | должна быть |  |
|  |  | Возможность регулировки компрессии при настройке слухового аппарата | должна быть |  |
|  |  | Подавление акустической обратной связи | должно быть |  |
|  |  | Адаптивное подавление обратной связи | должно быть |  |
|  |  | Возможность регулировки обратной связи при настройке слухового аппарата | должна быть |  |
|  |  | Снижение шумов микрофона и окружающих шумов | должно быть |  |
|  |  | Адаптивное шумоподавление окружающих шумов | должно быть |  |
|  |  | Возможность регулировки шумоподавления | должно быть |  |
|  |  | Адаптивная автоматическая регулировка усиления по выходу | должна быть |  |
|  |  | Индикатор зарядки | должен быть |  |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности программируемый | Способ обработки звукового сигнала | должен быть цифровой | 5 |
|  |  | Количество полос обработки звука | не менее 2 |  |
|  |  | Способ настройки | должен быть программируемый |  |
|  |  | Максимальный выходной уровень звукового давления ВУЗД, дб | не менее 100 и не более 125 |  |
|  |  | Максимальное акустическое усиление, дб | не менее 45 и не более 55 |  |
|  |  | Частотный диапазон: Нижняя граница диапазона, кГц | не более 100 |  |
|  |  | Частотный диапазон: Верхняя граница диапазона, кГц | не менее 7100 |  |
|  |  | Дополнительное усиление в области низких частот | должно быть |  |
|  |  | Количество программ прослушивания | не менее 2 |  |
|  |  | Количество каналов системы распознавания речи | не менее 2 |  |
|  |  | Многоканальная компрессия | должна быть |  |
|  |  | Цифровая компрессия полного динамического диапазона | должна быть |  |
|  |  | Двойная (быстрая и медленная) компрессия | должна быть |  |
|  |  | Возможность регулировки компрессии при настройке слухового аппарата | должна быть |  |
|  |  | Регулятор громкости звука | должен быть |  |
|  |  | Переключатель программ | должен быть |  |
|  |  | Индикатор зарядки | должен быть |  |
| 4 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности программируемый | Способ обработки звукового сигнала | должен быть цифровой | 4 |
|  |  | Количество полос обработки звука | не менее 3 |  |
|  |  | Способ настройки | должен быть программируемый |  |
|  |  | Максимальный выходной уровень звукового давления ВУЗД, дб | не менее 100 и не более 135 |  |
|  |  | Максимальное акустическое усиление, дб | не менее 45 и не более 65 |  |
|  |  | Частотный диапазон: Нижняя граница диапазона, кГц | не более 100 |  |
|  |  | Частотный диапазон: Верхняя граница диапазона, кГц | не менее 7100 |  |
|  |  | Дополнительное усиление в области низких частот | должно быть |  |
|  |  | Количество программ прослушивания | не менее 3 |  |
|  |  | Количество каналов системы распознавания речи | не менее 3 |  |
|  |  | Многоканальная компрессия | должна быть |  |
|  |  | Цифровая компрессия полного динамического диапазона | должна быть |  |
|  |  | Двойная (быстрая и медленная) компрессия | должна быть |  |
|  |  | Возможность регулировки компрессии при настройке слухового аппарата | должна быть |  |
|  |  | Переключатель программ | должен быть |  |
|  |  | Индикатор зарядки | должен быть |  |
| 5 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный программируемый | Тип обработки сигналов | должен быть цифровой | 2 |
|  |  | Количество программ прослушивания (с возможностью программирования) | не менее 4 |  |
|  |  | Количество каналов цифровой обработки звука | не менее 4 |  |
|  |  | Система шумоподавления | должна быть |  |
|  |  | Максимальный выходной уровень звукового давления (ВУДЗ), дб | не менее 130 и не более 140 |  |
|  |  | Максимальное акустическое усиление, дб | не менее 70 и не более 75 |  |
|  |  | Адаптивное подавление акустической обратной связи | должно быть |  |
|  |  | Частотный диапазон: Нижняя граница диапазона, кГц | не более 100 |  |
|  |  | Частотный диапазон: Верхняя граница диапазона, кГц | не менее 7100 |  |
|  |  | Регулятор громкости | должен быть |  |
|  |  | Звуковая индикация переключения программ прослушивания | должна быть |  |
|  |  | Звуковая индикация разряда элемента питания | должна быть |  |
|  |  | Кнопка переключения программ | должна быть |  |
|  |  | Индукционная катушка | должна быть |  |

Требования к качеству, безопасности Товара

Слуховой аппарат (далее - Товар) - электроакустическое устройство предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности Получателя с нарушениями слуха.

Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Товар должен иметь документ, подтверждающий его соответствие обязательным требованиям – декларацию в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.

Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51024-2012 "Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний", ГОСТ Р 50444-92 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия", ГОСТ Р 51407-99 "Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний".

Товар должен являться новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов и должен быть свободен от прав третьих лиц.

Требования к месту и сроку поставки и выдачи Товара

Место поставки: по месту жительства Получателей в г. Мурманске и Мурманской области.

Поставка Товара включает в себя:

- доставку Товара в г. Мурманск для проведения Заказчиком экспертизы на соответствие Товара условиям Контракта в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта;

- выдачу Товара Получателям в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком Направления, но не позднее 22 декабря 2020 года.

Требование к маркировке, упаковке и отгрузке Товара

На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара.

Упаковка товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня передачи Товара Получателю.

Получателям должны быть предоставлены гарантийные талоны, дающие право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока.

В гарантийных талонах должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателей Товаром должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».