Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): поставка кресел-колясок для обеспечения детей-инвалидов 2020 году (далее также – товар, Товар, Получатели).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара | Наименование изделия по КТРУ/код КТРУ | Номер ТСР по Классификации (приказ Минтруда России №86н) | Функциональные и технические характеристики Товара | Коли- чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 7-01-01 | Кресло-коляска комнатная складная для детей, управляемая сопровождающим лицом предназначена преимущественного использования в помещениях. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Основные технические характеристики: Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных конструктивных материалов. Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. - обивка кресла должна быть выполнена из высококачественной съемной обивки; ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - вид спинки: с регулируемым углом наклона; - подножки: регулируемые по высоте, с регулируемой опорой стопы; Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, для тела, поясничный валик, валик для сохранения зазора между ногами, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясничный ремень. - пневматические или литые колеса. Для детей ростом от 100 до 150 см: - ширина сиденья от 270 мм до 370 мм (конкретная ширина сидения кресел колясок, подлежащих поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара) - максимальная нагрузка до 60 кг; Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски при наличии; - серийный номер при наличии. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 5 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 7-01-01 | Кресло-коляска комнатная складная для детей, управляемая сопровождающим лицом предназначена преимущественного использования в помещениях. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Основные технические характеристики: Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных конструктивных материалов. Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. - обивка кресла должна быть выполнена из высококачественной съемной обивки; ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - вид спинки: с регулируемым углом наклона; - подножки: регулируемые по высоте, с регулируемой опорой стопы; Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, для тела, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясничный ремень. - пневматические или литые колеса; Для детей ростом от 100 до 150 см: - ширина сиденья 270 мм, 350 мм; - максимальная нагрузка до 60 кг; Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски при наличии; - серийный номер при наличии. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 2 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 7-01-01 | Кресло-коляска комнатная складная для детей, управляемая сопровождающим лицом предназначена преимущественного использования в помещениях. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Основные технические характеристики: Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных конструктивных материалов. Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. - обивка кресла должна быть выполнена из высококачественной съемной обивки; ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - вид спинки: с регулируемым углом наклона; - подножки: регулируемые по высоте, с регулируемой опорой стопы; Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, для тела, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясничный ремень, поясничный валик. - пневматические или литые колеса; Для детей ростом от 150 до 165 см: - ширина сиденья от 310 мм до 410 мм; - максимальная нагрузка до 65 кг; Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски при наличии; - серийный номер при наличии. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 3 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 7-01-01 | Кресло-коляска комнатная складная для детей, управляемая сопровождающим лицом предназначена преимущественного использования в помещениях. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Основные технические характеристики: Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных конструктивных материалов. Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. - обивка кресла должна быть выполнена из высококачественной съемной обивки; ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - вид спинки: с регулируемым углом наклона; - подножки: регулируемые по высоте, с регулируемой опорой стопы; - пневматические или литые колеса; Для детей ростом от 150 до 165 см: - ширина сиденья от 340 мм до 350 мм; - максимальная нагрузка до 65 кг; Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски при наличии; - серийный номер при наличии. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 2 |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 7-02-01 | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей, с помощью сопровождающего лица на дорогах с твердым покрытием. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Основные технические характеристики: Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных конструктивных материалов. Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. - обивка кресла должна быть выполнена из высококачественной съемной обивки; ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - вид спинки: с регулируемым углом наклона; - подножки: регулируемые по высоте, с регулируемой опорой стопы; Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, для тела, поясничный валик, валик для сохранения зазора между ногами, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясничный ремень. - пневматические колеса. Для детей ростом от 100 до 150 см: - ширина сиденья от 270 мм до 350 мм (конкретная ширина сидения кресел колясок, подлежащих поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара) - максимальная нагрузка до 60 кг; - капор-капюшон защитный; - корзина для вещей; - дождевик. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски при наличии; - серийный номер при наличии. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 6 |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 7-02-01 | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей, с помощью сопровождающего лица на дорогах с твердым покрытием. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Основные технические характеристики: Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных конструктивных материалов. Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. - обивка кресла должна быть выполнена из высококачественной съемной обивки; ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - вид спинки: с регулируемым углом наклона; - вид сиденья: с регулируемым углом наклона; - вид подлокотника: регулируемые по высоте; - подножки: регулируемые по высоте, с регулируемой опорой стопы; Приспособления: подголовник, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясничный ремень. - пневматические колеса. Для детей ростом от 100 до 150 см: - ширина сиденья 330 мм - максимальная нагрузка до 60 кг; - капор-капюшон защитный; - корзина для вещей; - дождевик. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски при наличии; - серийный номер при наличии. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 1 |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 7-02-01 | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей, с помощью сопровождающего лица на дорогах с твердым покрытием. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Основные технические характеристики: Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных конструктивных материалов. Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. - обивка кресла должна быть выполнена из высококачественной съемной обивки; ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - вид спинки: с регулируемым углом наклона; - подножки: регулируемые по высоте, с регулируемой опорой стопы; Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, для тела, поясничный валик, валик для сохранения зазора между ногами, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясничный ремень. - пневматические колеса. Для детей ростом от 150 до 165 см: - ширина сиденья от 280 мм до 360 мм (конкретная ширина сидения кресел колясок, подлежащих поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара) - максимальная нагрузка до 65 кг; - капор-капюшон защитный; - корзина для вещей; - дождевик. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски при наличии; - серийный номер при наличии. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 4 |
| Итого | 23 |

Требования к качеству и безопасности Товара: весь поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности для Получателей и сопровождающих их лиц, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями, установленными: ГОСТ Р ИСО 9999-2019. «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»; ГОСТ Р 50444-92 (Раздел 3,4) «Государственный стандарт приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. «Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. «Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла –коляски. Часть 22. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 10542-1-2015 «Системы и устройства технические для инвалидов или людей с ограничениями жизнедеятельности. Устройства крепления кресел-колясок и системы удержания пользователей. Часть 1. Требования и методы испытания для всех систем», ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сиденья кресел-колясок Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела», ГОСТ Р ИСО 16840-2-2015 «Сиденья кресел-колясок Часть 2. Определение физико-механических характеристик устройств, предназначенных для сохранения целостности тканей. Подушки сидения».

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, с также использование Товара не должно причинять вред имуществу пользователей при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для производства Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали Товара при эксплуатации; материалы должны быть разрешены к применению Минздравом России.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Металлические части Товара должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303.

Наружные поверхности Товара должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание Товара с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку Товара.

На момент передачи Получателям Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (товаром, который не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Требования к упаковке и транспортировке: Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ.

Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи, загрязнения во время хранения, транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортирование товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка упаковки кресло-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресло-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресло-коляски;

- серийный номер кресло-коляски.

Упаковка товара, предназначенного для отправки в районы, приравненные к районам Крайнего Севера, производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.

Гарантийные обязательства: Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Товаром, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Срок службы Товара, устанавливается в соответствии с Перечнем товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720.

Гарантийный срок эксплуатации товара: на кресло-коляски - не менее 12 месяцев с даты подписания Получателем акта приема-передачи Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Товара Получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Получателям Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) изделия, выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

В передаваемой Получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Установленный гарантийный срок эксплуатации Товара не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресло-коляски.

Гарантия не распространяется или частично не распространяется на расходные материалы и комплектующие (входящих в состав кресло-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Срок безвозмездного устранения недостатков Товара (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Обеспечение ремонта и технического обслуживания Товара, устранение недостатков осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Если в период гарантийного срока будет выявлено, что Товар не соответствует требованиям контракта. Поставщик обязан принять от Получателя Товар ненадлежащего качества и заменить его Товаром, соответствующим требованиям контракта в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в контракте.

Место поставки товара: Амурская область Российской Федерации.

По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения Поставщика или иное).

Срок поставки товара: поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей товара, в период не позднее 30.09.2020 года (включительно).

Источник финансирования: оплата производится за счёт средств Федерального бюджета, предоставленных в виде межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год.