Техническое задание

| Номер вида ТСР* | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделий (результата выполненных работ) | Количество изделий, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат ортопедический на голеностопный сустав. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с конечности инвалида. Материал постоянной приемной гильзы – термопласты. Аппарат может изготавливаться с движением или без движения в голеностопном шарнире, а также с компенсацией укорочения. Крепление индивидуальное, по показаниям. | 7 |
| 8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав с замковым или регулируемым шарниром. Изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по пациенту. Материал приемной гильзы термопласт или трехслойная ортопедическая ткань. Полукорсет аппарата снабжен пелотами. Крепление гильз индивидуальное, по показаниям. | 1 |
| 8-09-42 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с конечности пациента из натуральных плотных материалов или термопластов. Шины аппарата могут быть с замком или без замка в коленном шарнире, с движением или без движения в голеностопном шарнире, возможно применение замка и в тазобедренном шарнире. Также возможно использование полукольца или сидения с дополнительной разгрузкой на тубер (седалищный бугор). Для большей устойчивости может использоваться стремя с выносом. Крепление индивидуальное, по показаниям. | 2 |
| 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище. Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с конечностей и туловища пациента. Материал постоянной приемной гильзы - литьевые смолы. Используются системные коленный и голеностопный шарниры, коленный шарнир может быть с замком или без замка, голеностопный шарнир с движением или без движения. Крепление гильз индивидуальное, по показаниям. | 8 |
| Итого: | 18 |

Выполняемые работы должны включать проведение комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на восстановление опорно-двигательных функций конечностей с помощью ортезов конечностей.

Аппараты ортопедические должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Национального стандарта Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56137-2014 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 51819-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения", ГОСТ Р 57765-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования".

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет на аппараты нижних конечностей – не менее 12 месяцев.

В течение указанного срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине Получателя). В случае необходимости, оплата проезда по гарантийной замене или ремонту изделия, осуществляется за счет Исполнителя.

* Номер вида изделия указан в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н г. Москва «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005  №2347-р»