Требования к качеству, техническим и функциональным

характеристикам

Сроки выполнения работ: изготовить и передать Получателю результат работ в течение 28 (Двадцати восьми) дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком.

Место выполнения работ: снятие мерок, выдача результата работы и другие этапы работ, требующие присутствие получателя, производятся в г. Архангельске, место выполнения иных работ определяется исполнителем самостоятельно.

| № | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик (потребительских свойств) изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе: - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; - ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»; - ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». |
| 1 | Протез при вычленении бедра модульный | Протез должен состоять из пластмассового полукорсета индивидуального изготовления, по слепку. Креплением должны быть кожаные полуфабрикаты. Тазобедренный шарнир должен быть одноосным, с фиксатором. Коленный модуль должен быть беззамковым. Должны быть трубчатые модули бедра и голени. Модуль стопы должен быть шарнирным с пяточным амортизатором регулируемой жесткости или одноосным монолитным (по уровню активности пользователя). Формообразующей частью косметической облицовки должен быть листовой поролон. Косметическим покрытием облицовки должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 1 |
| 2 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально по слепку. Приемная гильза должна состоять из двух гильз: приемной и несущей, которые должны быть изготовлены из слоистого пластика на основе акриловых смол. Приемная гильза должна быть с вкладным чехлом из вспененного полиэтилена. Коленный модуль должен быть механическим моноцентрическим с функцией фиксации под нагрузкой и замковым механизмом, со встроенной голенооткидной пружиной. Модуль стопы должен быть одноосным повышенной жесткости. Крепление протеза должно осуществляться с помощью вакуумного клапана. Должно быть дополнительное крепление специальным бандажом. Формообразующей частью косметической облицовки должен быть листовой поролон. Косметическим покрытием облицовки должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 2 |
| 3 | Протез бедра для купания | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный модуль должен быть одноосным замковым. Крепление протеза должно быть с использованием чехла из полимерного материала (силиконового) с замковым устройством. Все регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида, должны быть водостойкими (не подвергаться коррозии). Модуль стопы должен быть со специальным рифлением на подошве. | 1 |
| 4 | Протез бедра для купания | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Должны быть две пробные гильзы из полимерных материалов. Допускается вкладная гильза из вспененных материалов. Протез должен быть без косметической облицовки и оболочки. Крепление протеза должно быть за счет формы приемной гильзы, лентой-«контакт» (с учетом медицинских показаний). Все регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида, должны быть водостойкими (не подвергаться коррозии). Модуль стопы должен быть со специальным рифлением на подошве. | 1 |
| 5 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. При необходимости должна быть изготовлена одна пробная гильза. Коленный модуль должен быть замковым одноосным. Модуль стопы должен быть шарнирным, с пяточным амортизатором регулируемой жесткости или одноосным монолитным (по уровню активности пациента). Крепление должно быть поясным, с использованием кожаных полуфабрикатов или бедренного бандажа. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки из листового поролона. Покрытием облицовки протеза должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 11 |
| 6 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. При необходимости должна быть изготовлена одна пробная гильза. Вкладным элементом должен быть чехол из полимерного материала (силиконовый). Крепление протеза должно быть с использованием замка для полимерного (силиконового) чехла. Коленный модуль должен быть одноосным, замковым. Стопа должна быть со средним уровнем энергосбережения из углепластика. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки из листового поролона. Покрытием облицовки протеза должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 1 |
| Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев для протезов бедра модульных, в том числе при врожденном недоразвитии, для протеза при вычленении бедра модульного, не менее 36 (Тридцати шести) месяцев для протезов бедра для купания от даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем. Срок службы должен составлять не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев для протезов бедра модульных, в том числе при врожденном недоразвитии, для протеза при вычленении бедра модульного, не менее 36 (Тридцати шести) месяцев для протезов бедра для купания от даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем. Срок службы должен быть не менее срока пользования, установленный Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». |