Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалида в 2020 году протезами верхних конечностей.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными средствами реабилитации.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Искусственная кисть имитирует форму естественной кисти и воспроизводит часть ее функций. Косметическая кисть предназначается для восполнения внешнего вида утраченной кисти и не имеет двигательных функций.

Многофункциональная кисть имеет конструкцию, которая позволяет выполнять несколько видов захвата.

Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Протезы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 13405-1-2001 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов», ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должно осуществляться на основании документов согласно законодательству Российской Федерации.

# Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена двигательная функция конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. 	Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке, хранению и транспортировке

Упаковка, хранение и транспортировка к месту нахождения Получателя должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»:

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту их от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протезы верхних конечностей устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять:

- на протез плеча с внешним источником энергии не менее 12 месяцев,

- на протез плеча косметический не менее 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Протезы верхних конечностей являются изделием медицинского назначения, при проверке выполненных работ по изготовлению предоставление декларации о соответствии обязательно, спецификации с указанием сборочных единиц и калькуляции (при наличии или по требованию Заказчика).

| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез плеча с внешним источником энергии | Протез плеча с внешним источником энергии должен быть не менее чем с 6 каналами, с сенсорной электромеханической кистью SensorHand Speed повышенного быстродействия (или эквивалент), которая оснащена автоматической системой стабилизации захвата, функцией гибкой настройки захвата с различными управляющими программами для протезирования, с составной приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика. Локоть должен быть с электроприводом, вариатором с электронным управлением, интегрированным аккумулятором, усилителем сгибания с электронным управлением, шарнирным соединением с плечом (серповидный шарнир) с регулируемой силой трения, позволяющим выполнять прецизионные движения. Управление скоростью сгибания и разгибания в локте должно быть пропорциональным. Должна быть сменная косметическая оболочка из ПВХ с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений, одна пробная приемная гильза. | 1 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический. Приемная гильза протеза должна быть выполнена по слепку с культи инвалида, состоять из 2-х гильз: внутренней и внешней. Внешняя гильза должна быть выполнена из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с усилением углетканью (карбоном), внутренняя гильза должна быть выполнена из мягкой ортокриловой смолы. Крепление протеза должно быть за счет формы приемной гильзы. Возможно дополнительное крепление – текстильное, через противоположное плечо «восьмеркой». Косметическая облицовка протеза должна быть из пенополиуретана. Кисть должна быть косметическая силиконовая, со сменной косметической оболочкой из ПВХ или силикона, с удлинённой манжеткой, со специальным покрытием для улучшения эксплуатационных характеристик, с адаптером для кисти. Протез должен быть снабжен узлом модульным «локоть-предплечье» 12 R6 (или эквивалент), каркасного типа, имеющим пассивное сгибание в локтевом шарнире и независимую ротацию плеча и предплечья. | 1 |
| ИТОГО: | 2 |