Техническое задание

на поставку слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов.

Слуховые аппараты - электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком, предназначены для компенсации ограниченной жизнедеятельности.

1.Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

1.1. минимальная частота не более 0,1 кГц максимальная частота не менее 6,0 кГц включительно, количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х, программ прослушивания не менее 2-х.

Должны иметь следующие дополнительные параметры:

- система направленных микрофонов с адаптивной направленностью;

- динамическое подавление обратной связи;

- адаптивное шумоподавление;

- автоматическая регулировка усиления;

- подавление шумов микрофона (тихих шумов);

- дневник регистрации данных.

1.2. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 138 дБ.

1.3. Максимальное усиление не менее 75 дБ.

2. Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

2.1. минимальная частота не более 0,1 кГц максимальная частота не менее 5,0 кГц включительно, количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х, программ прослушивания не менее 4-х.

Должны иметь следующие дополнительные параметры:

- цифровая компрессия полного динамического диапазона;

- регулируемая частота разделения каналов;

- возможность комбинирования программ прослушивания;

- раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков;

- подавление шумов микрофона (тихих шумов).

2.2. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 130 дБ, не более 135 дБ.

2.3. Максимальное усиление не менее 60 дБ, не более 70 дБ.

3. Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

3.1. минимальная частота не более 0,1кГц максимальная частота не менее 5,5кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х и программ прослушивания не менее 4-х.

3.2. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не менее 125 дБ, не более 130 дБ.

3.3. Максимальное усиление не менее 50 дБ, не более 65 дБ.

Все цифровые слуховые аппараты (заушные сверхмощные, мощные, средней мощности) поставляются в стандартной комплектации:

- стандартный вкладыш – 1шт.

- элемент питания – в количестве необходимом для функционирования слухового аппарата.

- индуктор заушный или Bluetooth - усилитель звука – 1шт.

Слуховые аппараты представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» Вспомогательные средства для прослушивания (слуха). 22.06 в национальном стандарте Российской Федерации.

В соответствии с п.5.2. ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» в комплект поставки должны входить: слуховой аппарат, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации.

Упаковка слуховых аппаратов цифровых заушных должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Функциональные и качественные характеристики слуховых аппаратов цифровых заушных должны обеспечивать возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы слуховых аппаратов должен быть не менее 4 (четырёх) лет.

Слуховые аппараты соответствуют требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Количество товара:

Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные -40 шт.

Слуховые аппараты цифровые заушные мощные -120 шт.

Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности -50 шт.

- Гарантийный срок слухового аппарата должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.