ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# к конкурсу на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей в 2020 году

1. Цель: Определение исполнителя на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей в 2020 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки: Выполнение работ по обеспечению инвалидов (далее – Получатели) протезами нижних конечностей (далее – Изделия) в 2020 году, а именно:

| Наименование выполненных работ | Технические характеристики | Объем работ, шт. |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по обеспечению протезом голени модульным, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии на несколько уровней активности. Формообразующая часть облицовки должна быть модульная мягкая, чулки косметические эластичные телесного цвета. Приемная гильза протеза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы должен быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладной гильзы из вспененных материалов, чехла из полимерных материалов (по показаниям). Две промежуточные гильзы должны быть из термопластического материала, без вкладных элементов. Метод крепления должен определяться уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: шинно-кожаной манжеткой, наколенником, наколенником с вакуумным клапаном, замком для полимерных чехлов (по показаниям). Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы должен быть выбран на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, высота каблука должна быть от 10 мм до 18 мм (по показаниям), с косметической оболочкой и пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию и обеспечивает гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. В комплект поставки должны входить 4 чехла: чехол хлопчатобумажный на культю голени - 2 шт., чехол шерстяной на культю голени - 2 шт. Тип протеза - постоянный. | 4 |
| Выполнение работ по обеспечению протезом голени модульным, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии на несколько уровней активности. Формообразующая часть облицовки должна быть модульная мягкая, чулки косметические перлоновые. Приемная гильза протеза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы должен быть из полимерных композиционных материалов (ПКМ) - «препрег» на основе эпоксидных смол, вкладной гильзы из вспененных материалов, чехла из полимерных материалов. Две промежуточные гильзы должны быть из термопластического материала, без вкладных элементов. Метод крепления должен определяться уровнем активности, физиологическими особенностями пользователя: наколенником, наколенником с вакуумным клапаном, замком для полимерных чехлов (по показаниям). Регулировочно-соединительное устройство должно быть на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы должен выбираться на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, высота каблука должна быть от 10 мм до 18 мм (по показаниям), с косметической оболочкой, пружинным элементом, должна иметь свойство накапливать энергию, обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. В комплект поставки должно входить 4 чехла: чехол хлопчатобумажный на культю голени - 2 шт., чехол шерстяной на культю голени-2 шт. Тип протеза - постоянный. | 15 |
| Выполнение работ по обеспечению протезом голени немодульным, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии на низкий уровень активности должен быть без косметической облицовки, без оболочки, с косметической облицовкой и оболочкой (по показаниям). Приемная гильза должна изготавливаться по индивидуальным размерам и обчерку культи из кожи, дерева (по показаниям). Количество примерочных гильз-одна. Крепление протеза должно быть шинно-кожанной манжеткой бедра, бандажом (по показаниям). Регулировочно - соединительное устройство должно определяться массой инвалида до 40 кг, до 70 кг, до 100 кг, до 135 кг (по показаниям). Стопа должна быть шарнирная полиуретановая. В комплект протеза должны входить 4 трикотажных чехла голени. Тип протеза - постоянный. | 8 |
| Выполнение работ по обеспечению протезом голени немодульным, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии на низкий уровень активности должен быть без косметической облицовки, без эластичного чулка. Приемная гильза должна изготавливаться по индивидуальным размерам и слепку с конечности пользователя. Материал приемной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Должно быть две примерочных гильзы. Должна быть шинно-металлическая, кожаная манжетка бедра без регулировочно-соединительного устройства на нагрузку не менее 100 кг. Стопа должна быть бесшарнирная полиуретановая. В комплект поставки должны входить: чехлы трикотажные на культю голени 4 штуки. Тип протеза - постоянный. | 1 |
| Выполнение работ по обеспечению протезом бедра модульным, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. Формообразующая часть облицовки должна быть модульной, мягкой. Косметический чулок должен быть перлоновый. Приемная гильза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы постоянной и двух промежуточных гильз должен быть из полимерных композиционных материалов (ПКМ) - «препрег» на основе эпоксидных смол без вкладных элементов, с вкладными элементами, постоянная приемная гильза с вкладным чехлом из полимерных материалов (по показаниям). Коленный модуль должен выбираться с учетом уровня активности и физиологических особенностей пользователя, с фиксацией сгибания под нагрузкой, с автоматической фиксацией движения шарнира, с полицентрической, моноцентрической, пневматической и гидравлической системой управления. Регулировочно-соединительное устройство должно быть на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы должен выбираться на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, с повышенной упругостью в носовой части, с регулировкой жесткости пяточного отдела, сменным пяточным амортизатором, с косметической оболочкой, пружинным элементом, иметь свойство накапливать энергию, обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. Метод крепления должен определяться уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: вакуумное крепление, бандажное, замок для полимерных чехлов. В комплект поставки должны входить 4 чехла: чехол хлопчатобумажный на культю бедра - 2 шт., чехол шерстяной на культю бедра - 2 шт. Тип протеза - постоянный. | 20 |
| Выполнение работ по обеспечению протезом при вычленении бедра модульным | Протез при вычленении бедра модульный. Формообразующая часть облицовки должна быть модульная, мягкая. Косметический чулок должен быть перлоновый. Приемная гильза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал постоянной приемной гильзы должен быть слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладных элементов, с вкладными элементами (по показаниям). Материал двух промежуточных гильз должен быт слоистый пластик на основе акриловых смол, термопластичный материал (по показаниям). Тазобедренный моноцентрический, полицентрический шарнир (по показаниям) должен обеспечивать приближенную походку к естественной. Коленный модуль должен выбираться с учетом уровня активности и физиологических особенностей пользователя, с фиксацией сгибания под нагрузкой, с автоматической фиксацией движения шарнира, с полицентрической, моноцентрической, пневматической и гидравлической системой управления. Регулировочно-соединительное устройство должны быть на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг, 155 кг (по показаниям). Модуль стопы должен выбираться на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, с повышенной упругостью в носовой части, с регулировкой жесткости пяточного отдела, сменным пяточным амортизатором, с косметической оболочкой, пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию, обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. Метод крепления должен определяться уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: кожаное ремешковое крепление, застежка, бандажное крепление (по показаниям). В комплект поставки должны входить 4 чехла-трусов. Тип протеза-постоянный. | 3 |
| Выполнение работ по обеспечению протезом голени для купания | Протез голени для купания для принятия водных процедур. Формообразующая часть облицовки должна быть мягкая, оболочка – косметическая водонепроницаемая телесного цвета, жесткая облицовка заламинированная (по желанию пользователя). Приемная гильза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности получателя. Материал постоянной и двух промежуточных гильз - из слоистого пластика на основе акриловых смол с вкладной гильзой из вспененного материала. Стопа анатомической формы должна быть с гладкой поверхностью, со сложноконтурным закладным элементом, обеспечивать опорную функцию стопы, высота каблука от 5 мм до 15 мм (по показаниям). Крепление протеза - наколенник. Регулировочно-соединительное устройство определяется массой пользователя: 40 кг; 70 кг; 100 кг; 135 кг (по показаниям). Тип протеза – дополнительного назначения. | 8 |
| Выполнение работ по обеспечению протезом бедра лечебно-тренировочным | Протез бедра лечебно-тренировочный для первичного протезирования, лечебно-тренировочный. Формообразующая часть облицовки должна быть модульная, мягкая, чулки - косметические перлоновые. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи нижней конечности пользователя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с вкладными элементами, без вкладных элементов, с вкладным чехлом из полимерного материала (по показаниям): одна постоянная, три промежуточных. Крепление протеза должно быть: кожаный пояс, бандажное, вакуумный клапан (по показаниям). Коленный модуль должен определяться уровнем и причиной ампутации, общим состоянием пользователя: с фиксацией сгибания под нагрузкой, автоматической фиксацией движения шарнира полицентрического, моноцентрического. Регулировочно-соединительное устройство определяется массой пользователя: 40 кг; 70 кг; 100 кг; 135 кг (по показаниям). Стопа должна быть пенополиуретановая анатомической формы со сформированными пальцами, со стандартным шарниром высотой каблука от 10 мм до 18 мм (по показаниям), с регулировкой жесткости пяточного отдела, сменным пяточным амортизатором. Тип протеза – лечебно-тренировочный. В комплект поставки должны входить 4 чехла трикотажных, косметический эластичный чулок – 1 шт. | 12 |
| ИТОГО: | 71 |

3. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ:

Место выполнения работ - Предоставить Получателям право выбора способа и места получения Изделий (по месту протезирования, по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Ульяновской области).

- Срок выполнения работ - Выполнить работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения Исполнителем реестра получателей изделия. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей по 30 октября 2020 года.

## Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30 ноября 2020 года, а в части гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

4. Требования к качеству, к техническим, функциональным характеристикам, требования к безопасности Изделий и работ:

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны содержать комплекс мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Протезы нижних конечностей изготавливаются с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для инвалида, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушения кровообращения и болевых ощущений при пользовании Изделиями.

Протезы должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей», ГОСТ Р ISO 10328-2007 «Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Требования к безопасности Изделий и работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ISO 10328-2007 «Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ISO 13405-1-2018 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов», ГОСТ Р 56137-2014 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления"

### Изделия должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

### Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

### Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека, не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ISO 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должно осуществляться в соответствии с декларациями о соответствии или сертификатом соответствия на соответствующие протезно-ортопедические изделия, либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Изделий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

### Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

### Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ISO 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

### Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

### Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

5. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Работы по обеспечению инвалидов Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов Изделиями должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ (Изделия), выполненные в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок гарантийного обслуживания Изделия устанавливается – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта-сдачи приемки Изделия.

В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт Изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт Изделия должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты обращения Получателя.

В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие изделия (полуфабрикаты) указан более 12 (двенадцати) месяцев, Исполнитель производит замену полуфабрикатов в течение срока, указанного производителем.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.