ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2020 году работ по капитальному ремонту помещений административного здания Государственного учреждения - Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

1. Место выполнения работ: г. Владимир, Октябрьский пр-т, 47б.

2. Срок выполнения работ: с 01.08.2020 г.  в течение 60 дней.

3. Требования к объему,  качеству выполняемых работ, техническим характеристикам и материалам, используемым подрядчиком, а также требования к безопасности выполняемых работ и экологические требования:

Работы должны быть выполнены в соответствии с  условиями контракта, техническим заданием, локальным сметным расчетом № 1.

Показатели материалов и оборудования, используемые при выполнении работ, должны соответствовать Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ, локальным сметным расчетом № 1 и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении работ, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации. Документация на материалы иностранных производителей должна иметь дубликат на русском языке.

Материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав на них третьих лиц и других обременений, с не истекшим гарантийным  сроком производителя.

Подрядчик обязан использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, соответствующие  требованиям нормативных правовых актов по охране окружающей среды и безопасности работ.

Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы, комплектующие и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ. Все образцы материалов, комплектующих и оборудования, предоставляются Подрядчиком за его счет и согласовываются с Заказчиком.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование, сохранность поступающих на объект материалов, комплектующих и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении работ.

Подрядчик обязан при необходимости за свои средства с использованием своей лаборатории или лаборатории сторонней организации в ходе приемки поступающих на место выполнения работ материалов, комплектующих и оборудования, а также выполненных работ, проводить необходимые и требуемые соответствующими нормами испытания и измерения и представлять результаты этих испытаний и измерений Заказчику до приемки им выполненных работ в составе исполнительной документации.

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, а также условиям контракта.

Выполнение работ на объекте должны производиться Подрядчиком в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 (время местное), в пятницу с 8.00 до 16.00 (время местное). Увеличение продолжительности рабочего дня, а также работа в выходные дни производятся по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.

Результатом выполненных работ должны стать полностью исправные и работоспособные помещения административного здания.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ, результаты работ и иные показатели работ должны соответствовать Техническому заданию, Локальному сметному расчету №1, иным условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

Для обеспечения качества и безопасности работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований:

- по безопасному ведению работ,

- по охране труда,

- по обращению с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ,

- по охране окружающей среды,

- по пожарной безопасности,

- по защите зелёных насаждений,

- по не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ,

- по сохранению в надлежащем виде прилегающей территории.

Подрядчик обязан:

1) До начала производства работ:

- Предоставить и согласовать график выполнения работ с Заказчиком;

- Совместно с Заказчиком подписать акт приема – передачи объекта к производству работ и в дальнейшем нести ответственность за состояние охраны труда, пожарной безопасности на этой площадке.

2) Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в соответствии с условиями Контракта и сдать готовый объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную и безопасную эксплуатацию по форме № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

3) Обеспечить выполнение работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить необходимыми материалами и оборудованием, используемых Подрядчиком,  в соответствии со сметной документацией.

4) Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

5) В случае повреждения имущества Заказчика на объекте устранить повреждения своими силами и за свои средства.

6) Вести с даты начала работ и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

7) При выявлении скрытых работ известить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней. Скрытые работы оформляются актом и фотографируются в присутствии Заказчика и других заинтересованных лиц.

8) При производстве работ учесть  требования других исполнителей на объекте, с учетом технологических процессов  работ.

9) При выполнении работ обеспечить мероприятия: по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

10) Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности, пропускной и внутри объектовый режим Заказчика.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

При производстве работ Подрядчик принимает необходимые меры по обеспечению сохранности имущества Заказчика. При необходимости освобождения помещений, где производится ремонт, от офисной мебели и другого имущества, Подрядчик перемещает офисную мебель и другое имущество своими силами в другое помещение по указанию представителя Заказчика. По окончании ремонтных работ Подрядчик своими силами возвращает вынесенную мебель на исходное место по указанию представителя Заказчика. Подрядчик в полном объеме несет материальную ответственность за причиненные Заказчику убытки, ущерб его имуществу, причиной которых явились неправомерные действия (бездействие) Подрядчика или его персонала при выполнении работ.

Подрядчик обеспечивает чистоту в месте проведения работ, своевременно осуществляет уборку мусора, не допускает захламления помещений и территории.

В ходе работ необходимо обеспечить максимально комфортные условия работы сотрудникам Заказчика и пребыванию в здании посетителей, не создавать помех для движения служебного транспорта Заказчика.

Работы должны производиться по согласованному сторонами графику производства работ, без приостановки деятельности подразделений Заказчика в рабочее время, а шумные работы – по согласованию с начальником отдела хозяйственного обеспечения Заказчика.

После завершения работ Подрядчик обязан вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов и другого имущества Подрядчика. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Приемка выполненных работ.

Подрядчик обязан за 5 (пять)  календарных дней до дня приемки выполненных работ письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, подготовить акт приема-передачи выполненных работ, провести рабочую комиссию с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и передать Заказчику всю документацию, необходимую для сдачи результата работ.

Подрядчик подготавливает и предоставляет Заказчику по акту приема - передачи (реестру) в четырех экземплярах полный пакет исполнительной документации (исполнительные съемки, акты освидетельствования  скрытых работ,  фотографии фиксации выполнения скрытых работ, сертификаты на материалы и оборудование, паспорта на материалы, журнал производства работ, акты и протоколы необходимых испытаний, подписанный акт приема – передачи результата работ эксплуатирующей стороной, иные документы),  оформленной в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,  РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Итоговый состав исполнительной документации определяет Заказчик (в рамках интересов Заказчика в процессе выполнения работ состав исполнительной документации может быть изменен).

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления исполнительной документации подписывает их либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания в случае выявления недостатков и дефектов в выполненных работах. Подрядчик должен устранить их за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, которые указываются  в акте о выявленных недостатках или дефектах, подписываемом Подрядчиком и Заказчиком.

5. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товаров и работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы поставки, конструкции или инженерное (техническое) оборудование не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются в двустороннем акте, подписываемом Подрядчиком и Заказчиком.

Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика о возмещении расходов.

6. Требования к техническим характеристикам товаров.

| № п/п | Наименование пункта локального сметного расчета № 1 | Технические (функциональные) характеристики, свойства товаров (требуемый параметр/требуемое значение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30, 67, 96, 213, 252, 282, 314, 351, 388, 471, 502, 513, 558, 566 | Дверь внутренняя Тип: однопольная; Назначение: внутренняя; Элемент несущего каркаса: высокопрочный, влагостойкий материал (LVL – брус) Внутреннее заполнение: пенополистирол экструзионный; Кромочная лента ПВХ по периметру: наличие; Материал облицовки: ламинированный жесткий ПВХ лист 1,5мм; Вставка под механизм замка: наличие; Дверная коробка: телескопическая из экструдированного ПВХ; Резиновый уплотнитель: наличие; Наличники: телескопические Дверной порог: алюминиевый; Тип открывания: правое, левое; Размеры, мм: ширина: 800, высота: 2000; Соответствие техническим регламентам, национальным стандартам: ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия». |
| 2 | 180, 434 | Дверь внутренняя Тип: двуполая; Назначение: внутренняя; Элемент несущего каркаса: высокопрочный, влагостойкий материал (LVL – брус); Внутреннее заполнение: пенополистирол экструзионный; Кромочная лента ПВХ по периметру: наличие; Материал облицовки: ламинированный жесткий ПВХ лист 1,5мм; Вставка под механизм замка: наличие; Вставка для доводчика: наличие; Дверная коробка: телескопическая из экструдированного ПВХ; Резиновый уплотнитель: наличие; Наличники: телескопические Дверной порог: алюминиевый; Притворная планка: алюминивая; Тип открывания: правое, левое; Размеры, мм: ширина: 1300, высота: 2000; Соответствие техническим регламентам, национальным стандартам: ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»; |
| 3 | 536 | Дверь внутренняя Тип: однопольная; Назначение: внутренняя; Элемент несущего каркаса: высокопрочный, влагостойкий материал (LVL – брус); Внутреннее заполнение: пенополистирол экструзионный; Кромочная лента ПВХ по периметру: наличие; Материал облицовки: ламинированный жесткий ПВХ лист 1,5мм; Вставка под механизм замка: наличие; Дверная коробка: телескопическая из экструдированного ПВХ; Резиновый уплотнитель: наличие; Наличники: телескопические; Дверной порог: алюминиевый; Тип открывания: правое, левое; Размеры, мм: ширина: 900, высота: 2000; Соответствие техническим регламентам, национальным стандартам: ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия», СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; |
| 4 | 106, 145, 223, 324, 361, 398, | Подвесной потолок типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля. Тип и материал изготовления: Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»: потолок представляет собой лёгкие минераловолокнистые кассеты толщиной не более 20 мм*, размер 600*600мм, белого цвета, поверхность: «червоточены на белом фоне», укладываемые на металлические направляющие, прикрепленные к потолку специальной подвесной системой (диаметром не менее 2 мм*.); Группа горючести: Г1 (материал низкой горючести по ГОСТ 30244-94), группу воспламеняемости В1 (материал трудновоспламеняемый по ГОСТ 30244-94), является материалом с малой дымообразующей способностью (группа Д1 по ГОСТ 30244-94), материалом малоопасным по токсичности продуктов горения (группа Т1 по ГОСТ 30244-94); Соответствие техническим регламентам, национальным стандартам: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53298-2009 «Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость». |
| 5 | 529 | Унитаз для инвалидов. Высота унитаза от уровня пола до верха сиденья: не менее 460 мм и не более 520 мм*. Соответствие техническим регламентам, национальным стандартам: СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения (с Изменением N 1)», ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования» |
| 6 | 517 | Плитка керамическая напольная. Материал: керамогранит; Назначение: для наружных работ, напольная; Наличие глазуровки, рисунка: не глазурованные; Размеры плитки, мм: длина 300, ширина 300, толщина 8; Грани: без завала; Дефекты внешнего вида плитки: не допускаются; Соответствие техническим регламентам, национальным стандартам: ГОСТ Р 57141—2016 «Плиты керамические (керамогранитные)». |

Характеристики остальных материалов и оборудования указаны в  локальном сметном расчете № 1.

* На момент заключения контракта Подрядчик предоставляет информацию о конкретных показателях товара.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).