Техническое задание к проведению электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению протеза предплечья с внешним источником энергии для обеспечения

пострадавшего от несчастного случая на производстве (для субъектов малого предпринимательства).

Описание объекта закупки

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для  пострадавшего, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пострадавшего, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению.

Узлы протеза должны быть стойкими к   воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Протез должен быть классифицирован в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

В состав протеза должны входить сопутствующие изделия:

- оболочка косметическая латексная или оболочка косметическая-2шт.;

- чехол-футляр -1шт.

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пострадавшего и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

Работы по изготовлению протеза верхней конечности для обеспечения пострадавшего от несчастного случая на производстве следует считать эффективно исполненными, если у пострадавшего восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, изделие должно быть индивидуального изготовления. Работы по изготовлению протеза для обеспечения пострадавшего от несчастного случая на производстве должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протез верхней конечности должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия (выданный до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №982) либо декларацию о соответствии (выданную после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Маркировка протезов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007-"Протезы конечностей и ортезы наружные", подраздел 13.2, и ТУ на протез конкретного вида.

Требования к транспортировке, хранению, упаковке протезов верхних конечностей:

Отправка протеза к месту нахождения получателя должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации и методы испытаний» к упаковке, хранению и транспортировке.

Требования к упаковке протеза, в том числе конкретные способы упаковывания протеза, а также применяемые при этом упаковочные материалы и тип транспортной тары, должны быть указаны изготовителем в ТУ на протез конкретного вида.

Металлические детали протеза верхних конечностей должны быть изготовлены из коррозийно- стойких материалов или иметь защитные или защитно декоративные покрытия по ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия:

Исполнитель должен гарантировать, что протезно-ортопедическое изделие  является новым и не будет иметь дефектов связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы устанавливается с даты подписания Акта о приемке работ Получателем и должен составлять не менее 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 30 дней.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание в Акте о приемке Работ Получателем адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта при выполнении работ по обеспечению протезами верхних конечностей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок службы на протезы устанавливается с даты подписания Акта о приемке работ Получателем и составляет: для протеза предплечья с внешним источником энергии - не менее 36 месяцев.

В соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждение сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его пострадавшему от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР осуществляется региональным отделением Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.

| Наименование изделия | Характеристики работ | Объем выполняемых работ (шт.) | Средняя цена за ед. работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез предплечья с внешним источником энергии | Протез предплечья с внешним источником энергии. Приемная гильза должна быть составная, индивидуального изготовления по слепку, из слоистого пластика на основе акриловых смол. Кисть должна быть с мягкой ладонью и электронным контролем положения пальцев, гарантирующих точность выполнения четырнадцати захватов предметов простых и сложных форм, в том числе сжатие в кулак. Должны обеспечивать работу 5 автономных электродвигателей шарнирно-сочлененных пальцев электрической кисти и пропорциональное регулирование захвата и скорости движения кисти, осуществляющих естественную и скоординированную работу пальцев, с рабочим напряжением 7,4V и силой тока 5А.Программное обеспечение должно позволять беспроводным способом настраивать отдельные функции кисти по желанию пользователя. Косметическая оболочка из силикона — 2 шт. | 1 | 3646716,67 |
| ИТОГО | 1 |  |

- Место выполнения работ: г.Тула и Тульская область, оформление индивидуального заказа и передача протезно-ортопедического изделия Получателю осуществляется по месту  жительства, а при необходимости — по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ:

- В течение 30 календарных дней с даты получения Направления, выданного Заказчиком, от Получателя, либо разнарядки, выданной Заказчиком. Передача протезно-ортопедического изделия Получателю производится Исполнителем при представлении  Получателем паспорта и Направления, но не позднее 30.10.2020г.

- Предполагаемый срок размещения закупки – июль 2020 года.