Техническое задание

к проведению открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по изготовлению протеза нижней конечности для обеспечения в 2020 году инвалида

| Наименование | Описание функциональных и технических характеристик Изделия | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный с внешним источником энергии должен быть с несущей скелетированой приемной гильзой, индивидуального изготовления по слепку. В качестве вкладного элемента должен применяться чехол полимерный гелиевый (силиконовый) замковый. Крепление должно быть замком для чехлов полимерных. Должен быть гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления, обеспечивающей более безопасную, по отношению к аналогам, физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента, с режимом, дающим возможность пациентам подниматься по лестнице и наклонной плоскости переменным(не приставным) шагом, с режимом полной фиксации под любым углом. Должна быть углепластиковая стопа с разделительным носком, с высоким уровнем энергосбережения в комплекте с косметической оболочкой 3 поколения. Должен быть эксклюзивный дизайн углепластиковой основы предназначен для максимальной стабильности, особенно для пациентов с ампутацией бедра. Должна быть полноразмерная карбоновая стелька которая должна обеспечивать мягкий перекат и плавную походку. Должна быть непрерывная длина волокна и отсутствие болтовых соединений. Расщепленный носок стопы должен обеспечивать высокий уровень инверсии/эверсии. Должна быть стопа адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортивными упражнениями. Должно быть наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Регулировочно-соединительные устройства одлжны соответствовать весу пациента. Косметическая облицовка должна быть модульная - пенополиуретан. | 1 | 3 574 547,33 | 3 574 547,33 |

Количество -  1  шт.

Начальная (максимальная) цена – 3 574 547 рубля 33 копейки.

Требования к качеству работ

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также ГОСТ Р 57765-2017  «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезами нижних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства  Получателя, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена или частично  восстановлена опорно-двигательная функция и (или) устранены косметические дефекты нижних конечностей. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Упаковка  протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия, а именно:

- на протез нижней конечности - не менее 24 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.