II. Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции, кондиционеров, тепловых завес и увлажнителей воздуха Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

1. Общая информация:

1.1. Описание систем вентиляции, кондиционеров, увлажнителей воздуха и тепловых завес:

1.1.1. Системы вентиляции, кондиционеры, тепловые завесы и увлажнители воздуха (далее – климатическая техника) разработаны с учетом площадей зданий, ориентации окон, количества рабочих мест и оснащения техническими средствами.

1.1.2. Система отвода конденсата распологается за фальшь потолком со сливом в систему канализации.

1.1.3. Режим работы кондиционеров в серверных комнатах непрерывный, круглосуточный.

1.2. Порядок выполнения технического обслуживания и ремонта климатической техники:

1.2.1. Исполнитель оказывает услуги на основании заявки Заказчика на техническое обслуживание и ремонт климатической техники по адресам указанным в заявке. Заявка направляется Исполнителю по факсимильной связи или по электронной почте, срок выполнения заявок не позднее 2 (двух) суток.

1.2.2. При возникновении сбоев в работе климатической техники находящейся в помещениях серверных фабрик выполнение Исполнителем заявки в любой день, включая праздничные и выходные дни в течение всего срока действия Контракта осуществляется:

- по городу Красноярску в течение 2 часов;

- в пределах Красноярского края в течение 24 часов.

1.2.3. По итогам исполнения заявки объем оказанных услуг фиксируеться Исполнителем в журнале технического обслуживания и ремонта климатической техники с документальным подтверждением Заказчику.

2. Требования к качеству услуг:

2.1. Оказываемые услуги должны соответствовать правилам технической эксплуатации и иным документам, устанавливающим требования к услугам, являющимся предметом Контракта.

2.2. Исполнитель должен использовать при оказании услуг свой специальный инструмент, спецтехнику (автовышку) за свой счет, а также соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

2.3. Оказание услуг в надлежащем качестве, в объеме и сроки, предусмотренные условиями Контракта.

3. Требования к безопасности:

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями СНиП по охране труда, правилам пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4. Требования к гарантийному сроку:

На оказанные услуги, использованные материалы и запасные части Исполнитель предоставляет гарантию не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания акта приемки оказанных услуг.

5. Применяемые понятия и состав оказываемых услуг.

5.1. Под техническим обслуживанием климатической техники понимается:

а) проведение регламентных работ по техническому обслуживанию в соответствии с техническими требованиями, установленными производителем климатической техники, в том числе:

- очистка лицевых поверхностей, внутренняя чистка и дезинфекция систем и их воздуховодов;

- проведение регулировки механических узлов;

- очистка узлов от пыли и грязи;

- осмотр с целью обнаружения неисправностей элементов электрических схем;

- проверка состояния антивибрационных устройств и креплений;

- смазка механических узлов;

- проверка и восстановление целостности теплоизоляции;

- проверка основных параметров (температуры, давления) системы на соответствие рекомендованным показателям.

б) контроль технического состояния климатической техники, в том числе:

- проверка работоспособности техники на тестах в различных режимах;

- проверка работоспособности техники с использованием диагностических приборов;

- составление по требованию Заказчика отчета о техническом состоянии климатической техники (в том числе оценка степени пригодности к дальнейшей работе, определение необходимости замены узлов/элементов). Отчет составляется не чаще, чем 1 раз в год на одно устройство, в случаях, если Заказчику необходимо провести расчет экономической эффективности проведения ремонта устройства или решить вопрос о дальнейшей пригодности использования устройства.

в) замена расходных материалов и ресурсных запасных частей.

5.2. Под ремонтом климатической техники понимается замена запасных частей.

Под запасными частями климатической техники понимаются любые части и элементы, которые необходимы для проведения ремонта данной техники, в том числе:

- двигатель вентилятора;

- плата управления;

- крыльчатка;

- шаговый двигатель;

- температурный датчик;

- фреон;

- компрессор;

- зимний комплект.

5.3. Перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту климатической техники:

Внешний блок кондиционера:

- контроль технического состояния кондиционера;

- регламентные работы по ТО в соответствии с техническими требованиями, установленными производителем кондиционера;

- замена крыльчатки вентилятора внешнего блока;

- замена электродвигателя вентилятора внешнего блока;

- замена платы электронного управления внешнего блока;

- замена электронного магнитного пускателя;

- замена катушки (4-х ходового клапана);

- замена компрессора внешнего блока;

- замена зимнего комплекта.

Внутренний блок кондиционера:

- контроль технического состояния кондиционера;

- регламентные работы по ТО в соответствии с техническими требованиями, установленными производителем кондиционера;

- замена двигателя вентилятора внутреннего блока;

- замена платы управления внутреннего блока;

- замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока;

- замена шагового двигателя жалюзи;

- замена температурного датчика;

- дозаправка фреоном.

Вытяжная установка:

- контроль технического состояния установки;

- регламентные работы по ТО в соответствии с техническими требованиями, установленными производителем установки  (в том числе замена всех предусмотренных ТО фильтров);

- замена крыльчатки вентилятора;

- замена электродвигателя вентилятора;

- замена канального датчика температуры;

- замена электропривода заслонок;

- замена контроллера управления.

Приточно-вытяжная установка:

- контроль технического состояния установки;

- регламентные работы по ТО в соответствии с техническими требованиями, установленными производителем установки (в том числе замена всех предусмотренных ТО фильтров);

- замена крыльчатки вентилятора;

- замена электродвигателя вентилятора;

- замена канального датчика температуры;

- замена электропривода заслонок;

- замена контроллера управления.

Увлажнитель воздуха:

- контроль технического состояния увлажнителя;

- регламентные работы по ТО в соответствии с техническими требованиями, установленными производителем увлажнителя (в том числе замена всех предусмотренных ТО фильтров);

- замена крыльчатки вентилятора;

- замена электродвигателя вентилятора;

- замена платы электронного управления.

Увлажнитель-очиститель воздуха:

- контроль технического состояния увлажнителя;

- регламентные работы по ТО в соответствии с техническими требованиями, установленными производителем увлажнителя (в том числе замена всех предусмотренных ТО фильтров);

- замена крыльчатки вентилятора;

- замена электродвигателя вентилятора;

- замена платы электронного управления.

Тепловая завеса:

- контроль технического состояния тепловой завесы;

- регламентные работы по ТО в соответствии с техническими требованиями, установленными производителем тепловой завесы;

- замена теплоэлектронагревателя;

- замена вентилятора;

- замена тумблера выключателя.

5.4. Перечень применяемых при оказании услуг расходных материалов, ресурсных и запасных частей:

Внешний блок кондиционера:

- крыльчатка вентилятора внешнего блока;

- электродвигатель вентилятора внешнего блока;

- плата электронного управления внешнего блока;

- электронный магнитный пускатель;

- катушка (4-х ходовый клапан);

- компрессор внешнего блока;

- зимний комплект.

Внутренний блок кондиционера:

- двигатель вентилятора внутреннего блока;

- плата управления внутреннего блока;

- крыльчатка вентилятора внутреннего блока;

- шаговый двигатель жалюзи;

- температурный датчик;

- фреон (100 гр.).

Вытяжная установка:

- комплект фильтров;

- крыльчатка вентилятора;

- электродвигатель вентилятора;

- канальный датчик температуры;

- электропривод заслонок;

- контроллер управления.

Приточно-вытяжная установка:

- комплект фильтров;

- крыльчатка вентилятора;

- электродвигатель вентилятора;

- канальный датчик температуры;

- электропривод заслонок;

- контроллер управления.

Увлажнитель воздуха:

- комплект фильтров;

- крыльчатка вентилятора;

- электродвигатель вентилятора;

- плата электронного управления;

- плазменный ионизатор.

Увлажнитель-очиститель воздуха:

- крыльчатка вентилятора;

- комплект фильтров;

- электродвигатель вентилятора.

Тепловая завеса:

- теплоэлектронагреватель;

- вентилятор;

- тумблер выключателя.

После осуществления замены ресурсных и запасных частей проводится их регулировка (в случае необходимости).

Перечень климатической техники, подлежащей техническому обслуживанию и

ремонту с местом расположения

| Перечень климатической техники, подлежащей техническому обслуживанию и ремонту с местом расположения |
| --- |
| № | Наименование кондиционеров (внутренних и внешних блоков), тепловых завес и увлажнителей воздуха | Кол-во (шт.) | Примечание |
| г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 117. |
| 1 | Внешний блок Hisense Neo Classic A AS-12HR4SVDDC1G 3.5 кВт. | 1 | Необходимо использование автовышки (далее - Автовышка) |
| 2 | Внутренний блок Hisense Neo Classic A AS-12HR4SVDDC1G 3.5 кВт. | 1 |  |
| 3 | Внешний блок Daikin FT50FVM/R50CV1A | 1 | Автовышка |
| 4 | Внутренний блок Daikin FT50FVM/R50CV1A | 1 |  |
| 5 | Внешний блок Daikin FT50/R50 (- 40) | 1 | Серверная |
| 6 | Внутренний блок Daikin FT50/R50 (- 40) | 1 |  |
| 7 | Внешний блок Daikin FT60/R60 | 5 |  |
| 8 | Внутренний блок Daikin FT60/R60 | 5 |  |
| 9 | Внешний блок Daikin FT60/R60 (- 40) | 3 | Автовышка, Серверная. |
| 10 | Внутренний блок Daikin FT60/R60 (- 40) | 3 |  |
| 11 | Внешний блок Daikin FTYN25G/RYN25G | 1 | Автовышка |
| 12 | Внутренний блок Daikin FTYN25G/RYN25G | 1 |  |
| 13 | Внешний блок Daikin INVERTER FTXS25G/RKS25G | 2 | Автовышка |
| 14 | Внутренний блок Daikin INVERTER FTXS25G/RKS25G | 2 |  |
| 15 | Внешний блок Daikin FTXL25G/RXL25G | 2 | Автовышка |
| 16 | Внутренний блок Daikin FTXL25G/RXL25G | 2 |  |
| 17 | Внешний блок Daikin INVERTER FTXS35G/RKS35G | 7 |  |
| 18 | Внутренний блок Daikin INVERTER FTXS35G/RKS35G | 7 |  |
| 19 | Внешний блок Elektra WMN 0707RC | 1 |  |
| 20 | Внутренний блок Elektra WMN 0707RC | 1 |  |
| 21 | Внешний блок Daikin FTXN35/RXN35 | 3 | Автовышка |
| 22 | Внутренний блок Daikin FTXN35/RXN35 | 3 |  |
| 23 | Внешний блок Daikin FT60FVM/R60BV1 | 1 | Автовышка |
| 24 | Внутренний блок Daikin FT60FVM/R60BV1 | 1 |  |
| 25 | Система ротации и резервирования кондиционеров (БУРР-1, БИС-1) | 1 | Серверная |
| 26 | Внешний блок Hitachi RAS 09 CH5 | 8 |  |
| 27 | Внутренний блок Hitachi RAS 09 CH5 | 8 |  |
| 28 | Внешний блок Hitachi RAS 24 СН3 | 1 | Автовышка |
| 29 | Внутренний блок Hitachi RAS 24 СН3 | 1 |  |
| 30 | Внешний блок Mitsubishi SKM 22,32 | 6 | Автовышка |
| 31 | Внутренний блок Mitsubishi SKM 22,32 | 6 |  |
| 32 | Внешний блок Mitsubishi SRK 28 HD | 4 |  |
| 33 | Внутренний блок Mitsubishi SRK 28 HD | 4 |  |
| 34 | Внешний блок Mitsubishi SRK 28 HG | 1 |  |
| 35 | Внутренний блок Mitsubishi SRK 28 HG | 1 |  |
| 36 | Внешний блок Mitsubishi SRK 40 HB | 5 |  |
| 37 | Внутренний блок Mitsubishi SRK 40 HB | 5 |  |
| 38 | Внешний блок Mitsubishi SRK 40 HD | 1 |  |
| 39 | Внутренний блок Mitsubishi SRK 40 HD | 1 |  |
| 40 | Внешний блок Daikin FTX35/RX35 | 6 |  |
| 41 | Внутренний блок Daikin FTX35/RX35 | 6 |  |
| 42 | Внешний блок Hisense AS-18HR4SWADC 15 | 1 |  |
| 43 | Внутренний блок Hisense AS-18HR4SWADC 15 | 1 |  |
| 44 | Внешний блок Daikin FTXS35/RXS35 | 3 |  |
| 45 | Внутренний блок Daikin FTXS35/RXS35 | 3 |  |
| 46 | Внешний блок Daikin FUQ71B8/RZQG71L7V | 1 | Автовышка |
| 47 | Внутренний блок Daikin FUQ71B8/RZQG71L7V | 1 |  |
| 48 | Внешний блок LESSAR LS/LU-H12KBA2 | 3 |  |
| 49 | Внутренний блок LESSAR LS/LU-H12KBA2 | 3 |  |
| 50 | Внешний блок сплит-системы Systemair 24 HP Q | 1 |  |
| 51 | Внутренний блок сплит-системы Systemair 24 HP Q | 1 |  |
| 52 | Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 СМ | 4 |  |
| 53 | Тепловая завеса AeroHeat 220D (5 кВт.) | 1 |  |
| 54 | Тепловая завеса Ballu 6 (6 кВт.) | 4 |  |
| 55 | Воздушная завеса VECTRA RM-1209SJ-3D/Y-6 | 1 |  |
| 56 | Увлажнитель - очиститель ионизатор воздуха Sharp КС-840E W | 2 |  |
| 57 | Воздухоочиститель фотокаталитический Daikin MC 707 VM-S | 1 |  |
| г. Красноярск, ул. Высотная, 2, стр. 8, пом. 6 |
| 58 | Внешний блок сплит-системы Systemair 24 HP Q | 7 |  |
| 59 | Внутренний блок сплит-системы Systemair 24 HP Q | 7 |  |
| 60 | Внешний блок Hisense EXPERT Inverter с функцией обогрева и ионизации | 1 |  |
| 61 | Внутренний блок Hisense EXPERT Inverter с функцией обогрева и ионизации | 1 |  |
| 62 | Внешний блок сплит-системы Hisense AS-24HR4SFADCG | 1 |  |
| 63 | Внутренний блок сплит-системы Hisense AS-24HR4SFADCG | 1 |  |
| 64 | Внешний блок Daikin FT60/R60 | 2 |  |
| 65 | Внутренний блок Daikin FT60/R60 | 2 |  |
| 66 | Внешний блок Daikin FTYN60L/40 | 1 | Серверная |
| 67 | Внутренний блок Daikin FTYN60L/40 | 1 |  |
| 68 | Внешний блок Daikin FTYN50L/RYN50L | 1 | Серверная |
| 69 | Внутренний блок Daikin FTYN50L/RYN50L | 1 |  |
| 70 | Внутренний блок Daikin FTXN50MV1/RXN50MV1 | 1 |  |
| 71 | Внешний блок Daikin FTXN50MV1/RXN50MV1 | 1 |  |
| 72 | Система ротации и резервирования кондиционеров (БУРР-1, БИС-1) | 1 | Серверная |
| 73 | Внешний блок Daikin FTX35/R35 | 8 |  |
| 74 | Внутренний блок Daikin FTX35/R35 | 8 |  |
| 75 | Внешний блок Daikin FTXB35/RXB35 | 2 |  |
| 76 | Внутренний блок Daikin FTXB35/RXB35 | 2 |  |
| 77 | Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 СМ | 1 | Серверная |
| 78 | Увлажнитель - очиститель ионизатор воздуха Sharp КС-840E W | 2 |  |
| 79 | Тепловая завеса Daire НТ-610 220В | 1 |  |
| п. Козулька, ул. Пролетарская, 51. |
| 80 | Внешний блок Daikin FTX35/RX35 | 1 |  |
| 81 | Внутренний блок Daikin FTX35/RX35 | 1 |  |
| г. Железногорск, ул. Парковая, 18. |
| 82 | Внешний блок Daikin INVERTER FTXS25G/RKS25G | 1 |  |
| 83 | Внутренний блок Daikin INVERTER FTXS25G/RKS25G | 1 |  |
| 84 | Внешний блок LESSAR LS/LU-H12KBA2 | 3 | Автовышка |
| 85 | Внутренний блок LESSAR LS/LU-H12KBA2 | 3 |  |
| 86 | Внешний блок Daikin FTX35/RXS35 | 1 | Серверная |
| 87 | Внутренний блок Daikin FTX35/RXS35 | 1 |  |
| 88 | Тепловая завеса Ballu 6 (6 кВт.) | 1 |  |
| пгт. Тура, ул. 50 лет Октября, 38. |
| 89 | Внешний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 3 | Автовышка |
| 90 | Внутренний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 3 |  |
| г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, пом. 2. |
| 91 | Внешний блок сплит - FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 1 |  |
| 92 | Внутренний блок сплит - FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 1 |  |
| г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 8. |
| 93 | Внешний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 1 | Автовышка |
| 94 | Внутренний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 1 |  |
| п. Березовка, ул. Центральная, 19. |
| 95 | Внешний блок Daikin FTXN35/RXN35 | 1 | Автовышка |
| 96 | Внутренний блок Daikin FTXN35/RXN35 | 1 |  |
| с. Шалинское, ул. Ленина, 28а. |
| 97 | Внешний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 1 |  |
| 98 | Внутренний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 1 |  |
| п. Мотыгино, ул. Советская, 111, пом. 3. |
| 99 | Внешний блок McQuay M5WM115GR-ACLAB-R | 1 |  |
| 100 | Внутренний блок McQuay M5WM115GR-ACLAB-R | 1 |  |
| п. Сухобузимо, ул. Комсомольская, 33, пом. 5. |
| 101 | Внутренний блок Daikin FTXN35K/RXN35K | 1 |  |
| 102 | Внешний блок Daikin FTXN35K/RXN35K | 1 |  |
| г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 117, строение 1. |
| 103 | Внешний блок Hitachi RAC-07 CH5 | 3 |  |
| 104 | Внутренний блок Hitachi RAC-07 CH5 | 3 |  |
| 105 | Внешний блок Mitsubishi Heavy SRR 40 HB | 3 |  |
| 106 | Внутренний блок Mitsubishi Heavy SRR 40 HB | 3 |  |
| 107 | Внешний блок Mitsubishi SRC 40 HD | 1 |  |
| 108 | Внутренний блок Mitsubishi SRC 40 HD | 1 |  |
| 109 | Внешний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 5 | Автовышка |
| 110 | Внутренний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 5 |  |
| 111 | Внешний блок Daikin FT50/R50 | 2 |  |
| 112 | Внутренний блок Daikin FT50/R50 | 2 |  |
| 113 | Внешний блок Daikin INVERTER FTXS25G/RKS25G | 3 |  |
| 114 | Внутренний блок Daikin INVERTER FTXS25G/RKS25G | 3 |  |
| 115 | Внешний блок Daikin INVERTER FUQ100BWV1B/RZQG100L7V | 2 |  |
| 116 | Внутренний блок Daikin INVERTER FUQ100BWV1B/RZQG100L7V | 2 |  |
| 117 | Внешний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 3 | Автовышка |
| 118 | Внутренний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 3 |  |
| 119 | Внешний блок LESSAR LS/LU-H12KBA2 | 1 | Автовышка |
| 120 | Внутренний блок LESSAR LS/LU-H12KBA2 | 1 |  |
| 121 | Внешний блок McQuay M5WMY 15LR/M5LCY 15FR | 1 |  |
| 122 | Внутренний блок McQuay M5WMY 15LR/M5LCY 15FR | 1 |  |
| 123 | Внешний блок Mitsubichi Elektrik MSZ-HC35VAB/MUZ | 2 |  |
| 124 | Внутренний блок Mitsubichi Elektrik MSZ-HC35VAB/MUZ | 2 |  |
| 125 | Тепловая завеса AeroHeat 220D (5 кВт.) | 1 |  |
| 126 | Тепловая завеса Ballu 6 (6 кВт.) | 1 |  |
| 127 | Тепловая завеса Тропик К-3 220В (3 кВт.) | 1 |  |
| 128 | Увлажнитель - очиститель ионизатор воздуха Sharp КС-840E W | 2 |  |
| 129 | Увлажнитель - очиститель воздуха BONECO 2055D | 1 |  |
| г. Заозерный, ул. Папанина, 3а. |
| 130 | Внешний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 3 | Автовышка |
| 131 | Внутренний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 3 |  |
| 132 | Внешний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 1 | Серверная |
| 133 | Внутренний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 1 |  |
| 134 | Внешний блок сплит-системы Daikin FT25/R25 (-40) | 1 | Серверная |
| 135 | Внутренний блок сплит-системы Daikin FT25/R25 (-40) | 1 |  |
| 136 | Внешний блок Daikin INVERTER FTXS25G/RKS25G | 1 |  |
| 137 | Внутренний блок Daikin INVERTER FTXS25G/RKS25G | 1 |  |
| 138 | Внешний блок Hitachi RAC-09 CH5 | 1 |  |
| 139 | Внутренний блок Hitachi RAC-09 CH5 | 1 |  |
| 140 | Внешний блок McQuae M5WM15JR-ABLAB-R | 3 |  |
| 141 | Внутренний блок McQuae M5WM15JR-ABLAB-R | 3 |  |
| 142 | Внешний блок кондиционер Hisense Neo Classik A с функцей обогрева 3,5 кВт. | 1 |  |
| 143 | Внутренний блок кондиционер Hisense Neo Classik A с функцией обогрева 3,5 кВт. | 1 |  |
| 144 | Внешний блок кондиционер Daikin FTXN35K/RXN35K | 1 |  |
| 145 | Внутренний блок кондиционер Daikin FTXN35K/RXN35K | 1 |  |
| 146 | Внешний блок Hyunday H-AR19-12H | 1 |  |
| 147 | Внутренний блок Hyunday H-AR19-12H | 1 |  |
| 148 | Увлажнитель - очиститель воздуха BONECO 2055D | 1 |  |
| 149 | Увлажнитель - очиститель ионизатор воздуха Sharp КС-840E W | 2 |  |
| 150 | Воздухоочиститель фотокаталитический Daikin MC 707 VM-S | 1 |  |
| г. Зеленогорск, ул. Строителей, 10. |
| 151 | Внешний блок McQuay M5WM15JR-ABLAB-R | 1 | Серверная |
| 152 | Внутренний блок McQuay M5WM15JR-ABLAB-R | 1 |  |
| 153 | Внешний блок кондиционер SYSPLIT WALL SMART 09 HP Q | 1 | Серверная |
| 154 | Внутренний блок кондиционер SYSPLIT WALL SMART 09 HP Q | 1 |  |
| г. Уяр, ул. Ленина, 85. |
| 155 | Внешний блок McQuay M5WM20JR-ABLAB-R | 1 |  |
| 156 | Внутренний блок McQuay M5WM20JR-ABLAB-R | 1 |  |
| с. Партизанское, ул. Гагарина, 14. |
| 157 | Внешний блок McQuay M5WM15JR-ABLAB-R | 1 | Автовышка |
| 158 | Внутренний блок McQuay M5WM15JR-ABLAB-R | 1 |  |
| г. Канск, ул. Кайтымская, 44. |
| 159 | Внешний блок Hitachi RAC-09 CH5 | 5 | Автовышка |
| 160 | Внутренний блок Hitachi RAC-09 CH5 | 5 |  |
| 161 | Внешний блок Hitachi RAS-24 CH2 | 1 | Серверная |
| 162 | Внутренний блок Hitachi RAS-24 CH2 | 1 |  |
| 163 | Внешний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 1 | Серверная |
| 164 | Внутренний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 1 |  |
| 165 | Внешний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 4 |  |
| 166 | Внутренний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 4 |  |
| 167 | Внешний блок Daikin FTXS25G2V18/J227132 | 1 |  |
| 168 | Внутренний блок Daikin FTXS25G2V18/J227132 | 1 |  |
| 169 | Тепловая завеса Метеор ТВ-3 (3 кВт.) | 1 |  |
| 170 | Увлажнитель - очиститель ионизатор воздуха Sharp КС-840E W | 1 |  |
| п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 15. |
| 171 | Внешний блок LESSAR LS/LU-H12KBA2 | 1 |  |
| 172 | Внутренний блок LESSAR LS/LU-H12KBA2 | 1 |  |
| п. Абан, ул. Советская, 56. |
| 173 | Внешний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 1 |  |
| 174 | Внутренний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 1 |  |
| г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 12а. |
| 175 | Внешний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 2 |  |
| 176 | Внутренний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 2 |  |
| 177 | Внешний блок Daikin ATY35DV2/ARY35DV2 | 2 |  |
| 178 | Внутренний блок Daikin ATY35DV2/ARY35DV2 | 2 |  |
| 179 | Внешний блок Daikin FTXB35/RXB35 | 2 |  |
| 180 | Внутренний блок Daikin FTXB35/RXB35 | 2 |  |
| 181 | Внешний блок Hitachi RAC-07 CH5 | 1 |  |
| 182 | Внутренний блок Hitachi RAC-07 CH5 | 1 |  |
| 183 | Внешний блок Daikin FT60/R60 | 1 | Серверная |
| 184 | Внутренний блок Daikin FT60/R60 | 1 |  |
| 185 | Внешний блок Daikin FTXS35/RXS35 | 1 | Серверная |
| 186 | Внутренний блок Daikin FTXS35/RXS35 | 1 |  |
| 187 | Система ротации и резервирования кондиционеров (БУРР-1, БИС-1) | 1 | Серверная |
| 188 | Внешний блок Daikin INVERTER FTXS35G/RKS35G | 1 |  |
| 189 | Внутренний блок Daikin INVERTER FTXS35G/RKS35G | 1 |  |
| 190 | Внешний блок LESSAR LS/LU-H12KBA2 | 1 |  |
| 191 | Внутренний блок LESSAR LS/LU-H12KBA2 | 1 |  |
| 192 | Внешний блок Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA | 1 |  |
| 193 | Внутренний блок Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA | 1 |  |
| 194 | Внешний блок Mitsubishi SRC 40 HD | 1 |  |
| 195 | Внутренний блок Mitsubishi SRC 40 HD | 1 |  |
| 196 | Внешний блок 12000 BTU/h | 1 |  |
| 197 | Внутренний блок 12000 BTU/h | 1 |  |
| 198 | Внешний блок 9000 BTU/h | 1 |  |
| 199 | Внутренний блок 9000 BTU/h | 1 |  |
| 200 | Внешний блок сплит-системы Systemair 24 HP Q | 3 |  |
| 201 | Внутренний блок сплит-системы Systemair 24 HP Q | 3 |  |
| 202 | Внешний блок сплит-системы (кондиционер) Hisense AS-24HR4SFADCG | 1 |  |
| 203 | Внутренний блок сплит-системы (кондиционер) Hisense AS-24HR4SFADCG | 1 |  |
| 204 | Внешний блок сплит-системы Daikin FT60/R60 | 1 |  |
| 205 | Внутренний блок сплит-системы Daikin FT60/R60 | 1 |  |
| 206 | Тепловая завеса Метеор ТВ-3 (3 кВт.) | 1 |  |
| 207 | Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 СМ | 3 |  |
| 208 | Увлажнитель - очиститель ионизатор воздуха Sharp КС-840E W | 3 |  |
| г. Красноярск, ул. Копылова, 44. |
| 209 | Внешний блок Daikin ATY35DV2/ARY35DV2 | 2 |  |
| 210 | Внутренний блок Daikin ATY35DV2/ARY35DV2 | 2 |  |
| 211 | Внешний блок Daikin FT35CV1A8/R35CV1A (-40) | 1 | Серверная |
| 212 | Внутренний блок Daikin FT35CV1A8/R35CV1A (-40) | 1 |  |
| 213 | Внешний блок Daikin INVERTER FTXS35G/RKS35G (-30) | 1 | Серверная |
| 214 | Внутренний блок Daikin INVERTER FTXS35G/RKS35G (-30) | 1 |  |
| 215 | Система ротации и резервирования кондиционеров (БУРР-1, БИС-1) | 1 | Серверная |
| 216 | Внешний блок Hitachi RAS-07 CH5 | 1 |  |
| 217 | Внутренний блок Hitachi RAS-07 CH5 | 1 |  |
| 218 | Внешний блок Mitsubishi SRK 52 | 1 |  |
| 219 | Внутренний блок Mitsubishi SRK 52 | 1 |  |
| 220 | Внешний блок Mitsubishi SRK 63 HE | 1 |  |
| 221 | Внутренний блок Mitsubishi SRK 63 HE | 1 |  |
| 222 | Внешний блок Mitsubishi SRK 28 HD | 2 |  |
| 223 | Внутренний блок Mitsubishi SRK 28 HD | 2 |  |
| 224 | Внешний блок Mitsubishi SRC 28 HD | 2 |  |
| 225 | Внутренний блок Mitsubishi SRC 28 HD | 2 |  |
| 226 | Внешний блок Mitsubishi SRK 40 HD | 2 | Автовышка |
| 227 | Внутренний блок Mitsubishi SRK 40 HD | 2 |  |
| 228 | Внешний блок Daikin FTXS35/RXS35 | 2 |  |
| 229 | Внутренний блок Daikin FTXS35/RXS35 | 2 |  |
| 230 | Внешний блок Daikin FUQ100B8/RQ100BV | 1 | Автовышка |
| 231 | Внутренний блок Daikin FUQ100B8/RQ100BV | 1 |  |
| 232 | Тепловая завеса Метеор ТВ-3 (3 кВт.) | 1 |  |
| 233 | Тепловая завеса Макар ТВ-3 (3 кВт.) | 1 |  |
| 234 | Тепловая завеса Daire НТ-610 220В | 1 |  |
| г. Ачинск, 9-й микрорайон, 11, пом. 77. |
| 235 | Внешний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 2 |  |
| 236 | Внутренний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 2 |  |
| 237 | Внешний блок Daikin FTXB35C2V1B/RXB35C2V1B | 2 |  |
| 238 | Внутренний блок Daikin FTXB35C2V1B/RXB35C2V1B | 2 |  |
| 239 | Внешний блок Daikin FTXB35C/RXB35C | 2 |  |
| 240 | Внутренний блок Daikin FTXB35C/RXB35C | 2 |  |
| 241 | Внешний блок Elektra WMN-A 12 RC | 1 |  |
| 242 | Внутренний блок Elektra WMN-A 12 RC | 1 |  |
| 243 | Внешний блок Mitsubishi SRK 40 HB | 2 |  |
| 244 | Внутренний блок Mitsubishi SRK 40 HB | 2 |  |
| 245 | Внешний блок Mitsubishi SRC 28 HD | 2 | Серверная |
| 246 | Внутренний блок Mitsubishi SRC 28 HD | 2 |  |
| 247 | Внешний блок 12000 BTU/h | 1 |  |
| 248 | Внутренний блок 12000 BTU/h | 1 |  |
| с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, каб. 107. |
| 249 | Внешний блок Hitachi RAC-07 CH5 | 1 |  |
| 250 | Внутренний блок Hitachi RAC-07 CH5 | 1 |  |
| г. Боготол, ул. Интернациональная, 58, пом. 9, 12. |
| 251 | Внешний блок Daikin FTXN35MV1/RXN35MV1 | 1 |  |
| 252 | Внутренний блок Daikin FTXN35MV1/RXN35MV1 | 1 |  |
| с. Богучаны, ул. Ленина, 3. |
| 253 | Внешний блок Daikin FT50/R50 | 1 |  |
| 254 | Внутренний блок Daikin FT50/R50 | 1 |  |
| 255 | Внешний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 (- 30) | 1 | Серверная |
| 256 | Внутренний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 (- 30) | 1 |  |
| 257 | Внешний блок Mitsubishi MSC-GE25VB | 1 | Серверная |
| 258 | Внутренний блок Mitsubishi MSC-GE25VB | 1 |  |
| 259 | Внешний блок Mitsubishi SRK 63 HE | 1 |  |
| 260 | Внутренний блок Mitsubishi SRK 63 HE | 1 |  |
| 261 | Внешний блок Mitsubishi Heavy SRR 40 HB | 3 |  |
| 262 | Внутренний блок Mitsubishi Heavy SRR 40 HB | 3 |  |
| 263 | Внешний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 1 |  |
| 264 | Внутренний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 1 |  |
| 265 | Внешний блок Daikin FTX35/RX35 | 1 |  |
| 266 | Внутренний блок Daikin FTX35/RX35 | 1 |  |
| 267 | Тепловая завеса Pyrox ScreenMaster LG 250V 10.0A | 1 |  |
| 268 | Увлажнитель - очиститель ионизатор воздуха Sharp КС-840E W | 1 |  |
| г. Кодинск, ул. Колесниченко, 4, пом. 145. |
| 269 | Внешний блок Mitsubishi Heavy SRR 40 HB | 1 |  |
| 270 | Внутренний блок Mitsubishi Heavy SRR 40 HB | 1 |  |
| 271 | Внешний блок Daikin FTX35/RXS35 | 1 |  |
| 272 | Внутренний блок Daikin FTX35/RXS35 | 1 |  |
| 273 | Внешний блок Daikin FTYN35LV1B/RYN35LV1B | 1 | Серверная |
| 274 | Внутренний блок Daikin FTYN35LV1B/RYN35LV1B | 1 |  |
| г. Енисейск, ул. Бабкина, 19. |
| 275 | Внешний блок кондиционер SYSPLIT WALL SMART 12 V2 HP Q (-40) | 2 | Серверная |
| 276 | Внутренний блок кондиционер SYSPLIT WALL SMART 12 V2 HP Q (-40) | 2 | Автовышка |
| 277 | Внешний блок Elektra 12 RC EAVP | 1 | Автовышка |
| 278 | Внутренний блок Elektra 12 RC EAVP | 1 |  |
| 279 | Внешний блок Elektra WMN-A 9 RC | 1 | Серверная |
| 280 | Внутренний блок Elektra WMN-A 9 RC | 1 |  |
| 281 | Внешний блок Hitachi RAC-10 CH 8 | 1 | Серверная |
| 282 | Внутренний блок Hitachi RAC-10 CH 8 | 1 |  |
| 283 | Внешний блок Hitachi RAC-24 CH 3 | 3 |  |
| 284 | Внутренний блок Hitachi RAC-24 CH 3 | 3 |  |
| 285 | Внешний блок Hitachi RAS-07 CH5 | 1 |  |
| 286 | Внутренний блок Hitachi RAS-07 CH5 | 1 |  |
| 287 | Внешний блок 12000 BTU/h | 1 |  |
| 288 | Внутренний блок 12000 BTU/h | 1 |  |
| 289 | Увлажнитель - очиститель ионизатор воздуха Sharp КС-840E W | 1 |  |
| г. Лесосибирск, 9-й микрорайон, 1а, пом. 86. |
| 290 | Внешний блок Daikin FTXS35/RXS35 (-40) | 2 | Серверная |
| 291 | Внутренний блок Daikin FTXS35/RXS35 (-40) | 2 |  |
| 292 | Внешний блок Daikin INVERTER FTXS25G/RKS25G | 1 |  |
| 293 | Внутренний блок Daikin INVERTER FTXS25G/RKS25G | 1 |  |
| 294 | Внешний блок Mitsubishi Heavy SRR 40 HB | 1 |  |
| 295 | Внутренний блок Mitsubishi Heavy SRR 40 HB | 1 |  |
| г. Минусинск, ул. Гоголя, 60. |
| 296 | Внешний блок Electra WMN-A 12 RC | 1 |  |
| 297 | Внутренний блок Electra WMN-A 12 RC | 1 |  |
| 298 | Внешний блок Mitsubishi Heavy SRR 40 HB | 1 |  |
| 299 | Внутренний блок Mitsubishi Heavy SRR 40 HB | 1 |  |
| 300 | Внешний блок Hitachi RAC-09 CH5 | 1 |  |
| 301 | Внутренний блок Hitachi RAC-09 CH5 | 1 |  |
| 302 | Внешний блок Hitachi RAC-07 CH5 | 3 |  |
| 303 | Внутренний блок Hitachi RAC-07 CH5 | 3 |  |
| 304 | Внешний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 2 |  |
| 305 | Внутренний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 2 |  |
| 306 | Внешний блок Daikin FT35CV1A8/R35CV1A (-40) | 1 | Серверная |
| 307 | Внутренний блок Daikin FT35CV1A8/R35CV1A (-40) | 1 |  |
| 308 | Внешний блок Daikin INVERTER FTXS35G/RKS35G | 1 | Серверная |
| 309 | Внутренний блок Daikin INVERTER FTXS35G/RKS35G | 1 |  |
| 310 | Внешний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 1 |  |
| 311 | Внутренний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 1 |  |
| 312 | Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 СМ | 1 |  |
| п. Курагино, ул. Партизанская, 144. |
| 313 | Внешний блок кондиционер SYSPLIT WALL SMART 12 V2 HP Q (-40) | 1 | Серверная |
| 314 | Внутренний блок кондиционер SYSPLIT WALL SMART 12 V2 HP Q (-40) | 1 |  |
| 315 | Внешний блок McQuay M5WM15iR-ACLAB-R | 1 | Серверная |
| 316 | Внутренний блок McQuay M5WM15iR-ACLAB-R | 1 |  |
| 317 | Внешний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 1 |  |
| 318 | Внутренний блок Daikin FTXN35KEV1B/RXN35KEV1B | 1 |  |
| с. Краснотуранское, ул. Ленина, 49. |
| 319 | Внешний блок McQuay M5WM15iR-ACLAB-R | 1 |  |
| 320 | Внутренний блок McQuay M5WM15iR-ACLAB-R | 1 |  |
| пгт. Шушенское, ул. Ленина, 64. |
| 321 | Внешний блок McQuay M5WM15iR-ACLAB-R | 1 |  |
| 322 | Внутренний блок McQuay M5WM15iR-ACLAB-R | 1 |  |
| с. Каратузское, ул. Советская, 21. |
| 323 | Увлажнитель - очиститель ионизатор воздуха Sharp КС-840E W | 1 |  |
| г. Шарыпово, 3-й микрорайон, 4а. |
| 324 | Внешний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 1 | Серверная |
| 325 | Внутренний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 1 |  |
| 326 | Внешний блок Hitachi RAS-07 CH5 | 1 | Серверная |
| 327 | Внутренний блок Hitachi RAS-07 CH5 | 1 |  |
| 328 | Внешний блок Hitachi RAS-07 CH5 | 4 |  |
| 329 | Внутренний блок Hitachi RAS-07 CH5 | 4 |  |
| 330 | Внешний блок Hitachi RAS-09 CH5 | 2 |  |
| 331 | Внутренний блок Hitachi RAS-09 CH5 | 2 |  |
| 332 | Внешний блок Mitsubishi SRK 40 НВ | 1 |  |
| 333 | Внутренний блок Mitsubishi SRK 40 НВ | 1 |  |
| 334 | Увлажнитель - очиститель ионизатор воздуха Sharp КС-840E W | 1 |  |
| г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 81а. |
| 335 | Внешний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 1 |  |
| 336 | Внутренний блок Daikin ATY25DV2/ARY25DV2 | 1 |  |
| 337 | Внешний блок Daikin FT35CV1A8/R35CV1A | 1 |  |
| 338 | Внутренний блок Daikin FT35CV1A8/R35CV1A | 1 |  |
| 339 | Внешний блок Daikin FT35CV1A8/R35CV1A (-40) | 1 | Серверная |
| 340 | Внутренний блок Daikin FT35CV1A8/R35CV1A (-40) | 1 |  |
| 341 | Внешний блок Daikin FTXS25G/RKS25G (-30) | 1 | Серверная |
| 342 | Внутренний блок Daikin FTXS25G/RKS25G (-30) | 1 |  |
| 343 | Тепловая завеса Ballu 6 (6 кВт.) | 1 |  |
| г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а. |
| 344 | Внешний блок Daikin FT50FVM/R50BV1 (-40) | 1 | Серверная |
| 345 | Внутренний блок Daikin FT50FVM/R50BV1 (-40) | 1 |  |
| г. Дудинка, ул. Советская, 41. |
| 346 | Внешний блок Daikin FT50FVM/R50BV1 (-40) | 1 | Серверная |
| 347 | Внутренний блок Daikin FT50FVM/R50BV1 (-40) | 1 |  |

Материалы, применяемые при проведении технического обслуживания, и их технические характеристики:

| п/п | Наименование материалов, применяемых при проведении технического обслуживания | Технические характеристики материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | HEPA фильтра FZ-C70HFE для очистителей воздуха Sharp KC-840E W | Фильтр создан на основе высокоплотного материала с применением стекловолокна, обеспечивает эффективное улавливание 99,97% содержащихся в воздухе мельчайших инородных частиц и микроорганизмов размерами до 0,03 микрон: пыли, пыльцы растений, пылевых клещей, вредоносных бактерий и вирусов, спор плесени и различных грибков. |
| 2 | Угольный фильтр FZ-C70DFE для очистителей воздуха Sharp KC-840E W | Выполняет грубую очистку воздуха. Эффективно задерживает любые неприятные запахи (табачный дым, выхлопные газы и т.п.). |
| 3 | Увлажняющий фильтр FZ-C100MFE для очистителей воздуха Sharp KC-840E W | Увлажняющий фильтр для очистителей воздуха Sharp KC-840E W выполнен в форме диска из материала с губчатой впитывающей структурой. Он пропитывается водой из специального отсека воздухорочистителя. При прохождении через данный фильтр поток воздуха увлажняется и очищается от разного рода крупных загрязнителей (частицы бытовой пыли, волосы, перхоть, шерсть домашних животных и т.п.). |
| 4 | Гофрированные фильтра Daikin KAC972A4E для Daikin MC-707VM | Гофрированный комбинированный фильтр - электростатический фильтр, передняя поверхность которого притягивает положительно заряженные частицы пыли. Оборотная сторона фильтра с титаносодержащим минералом задерживает и разрушает запахи, бактерии, вирусы. |
| 5 | Фильтр БИО-антител (ANTIBODY) Daikin MC707VM (KAF972A4E) для Daikin MC-707VM | Биофильтр БИО-антител (ANTIBODY) задерживает и дезактивирует вирусы, переносимые воздушным потоком. Уничтожает с использованием антител все известные виды распространённых бактерий, а также 99,9% вирусов гриппа, справляется со следующими типами и подтипами гриппа: A и B, Н3N2 и Н1N1, рекомбинантным Н5 гемагглютинином вирусов A и В. |

С целью обеспечения взаимодействия материалов, применяемых при проведении технического обслуживания, с используемым оборудованием поставляемые фильтры должны быть оригинальными и новыми от фирмы производителя оборудования.

Место оказания услуг: Российская Федерация: Красноярский край в соответствии с Разделом II документации об электронном аукционе (Техническое задание).

Срок оказания услуг: с момента заключения контракта до 30 ноября 2020 года.