Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - специальных устройств для чтения  «говорящих книг» на флэш-картах для обеспечения ими  в 2020 году инвалидов

| Наименование товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Значение показателя | Цена за ед. (руб.) | Количество (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах | Специальные устройства для чтения «говорящих книг» на флэш-картах предназначены для воспроизведения «говорящих книг», записанных в специальном криптозащищенном формате, предусмотренном перечнем форматов, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 года №32. Устройства предназначены для воспроизведения «говорящих книг» международного формата DAISY, аудио файлов и электронных текстов из фондов Российской государственной библиотеки для слепых, специальных библиотек и школ для слепых. Устройства должны способствовать компенсации ограничений способности к обучению, общению, трудовой деятельности, особенно лиц, занятых в профессиях интеллектуального труда, овладению навыками самообслуживания. Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Поставщик должен располагать специализированной мастерской (сервисной службой), для обеспечения гарантийного обслуживания поставленных устройств. |  | 14 754,18 | 80 | 1 180 334,40 |
|  | Срок службы устройств должен быть не менее 7 лет. | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с даты поставки устройства Получателю. | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Срок выполнения гарантийного ремонта не более 20 рабочих дней с момента обращения Получателя устройства. | Максимальное значение |  |  |  |
|  | Устройство должно воспроизводить «говорящие книги», звуковые и электронные текстовые файлы следующих форматов: |  |  |  |  |
|  | «Говорящие книги», записанные в специализированном формате на флеш-картах типа SD, SDHC и SDXC с применением трехпроходного поточного блочного шифрования содержимого МРЗ файлов по алгоритму ХХТЕА с длиной ключа криптозащиты 128 бит. | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
|  | При этом устройство должно выполнять следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях; |  |  |  |  |
|  | - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве - |  |  |  |  |
|  | не менее 50 для каждой книги (отдельный список для каждой книги); | Минимальное значение |  |  |  |
|  | - плавная (или ступенчатая с количеством градаций не менее 11) регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения – не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза; | Минимальное значение |  |  |  |
|  | - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, фрагментам, закладкам; - озвучивание текущего места воспроизведения: номера книги, номера фрагмента, времени от начала книги и общего времени звучания книги; - озвучивание встроенным синтезатором речи имени автора и названия книги. |  |  |  |  |
|  | «Говорящие книги» международного формата DAISY (DAISY 2.0, DAISY 2.02). При этом устройство должно выполнять следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях; |  |  |  |  |
|  | - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и |  |  |  |  |
|  | воспроизведение с установленного места) в количестве - не менее 50 для каждой книги (отдельный список для каждой книги); | Минимальное значение |  |  |  |
|  | - плавная (или ступенчатая с количеством градаций не менее 11) регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения – не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза; | Минимальное значение |  |  |  |
|  | - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по заголовкам, группам, страницам, фразам и закладкам; |  |  |  |  |
|  | - озвучивание текущего места воспроизведения: времени от начала книги и общего времени звучания книги; - озвучивание встроенным синтезатором речи имени автора и названия книги. |  |  |  |  |
|  | Аудиофайлы формата МРЗ с битрейтом в диапазоне не уже чем 8-320 Кбит/сек, форматов Ogg Vorbis, FLAC, WAVE (PCM), AAC. | Диапазон значений |  |  |  |
|  | При этом устройство должно выполнять следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах папки в прямом и обратном направлениях; |  |  |  |  |
|  | - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве - не менее 50 для каждой папки (отдельный список для каждой папки); |  |  |  |  |
|  |  | Минимальное значение |  |  |  |
|  | - плавная (или ступенчатая с количеством градаций не менее 11) регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения – не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза; | Минимальное значение |  |  |  |
|  | - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, закладкам; |  |  |  |  |
|  | - озвучивание текущего места воспроизведения встроенным синтезатором речи: имени файла, включая |  |  |  |  |
|  | длинные имена (максимальное количество символов не менее 255). | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Воспроизведение файлов электронных текстовых форматов: TXT (в кодировках CP1251, UTF-8), HTML и Microsoft Word (DOC), при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи. Синтезатор речи должен соответствовать высшему классу качества по ГОСТ Р 50840-95 (пункт 8.4). При этом устройство должно выполнять следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах файла в прямом и обратном направлениях; |  |  |  |  |
|  | - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве - |  |  |  |  |
|  | не менее 50 для каждого файла (отдельный список для каждого файла); | Минимальное значение |  |  |  |
|  | - плавная (или ступенчатая с количеством градаций не менее 11) регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения – не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза; | Минимальное значение |  |  |  |
|  | - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, предложениям, закладкам, процентам; |  |  |  |  |
|  | - озвучивание текущего места воспроизведения встроенным синтезатором речи: имени файла, включая |  |  |  |  |
|  | длинные имена (максимальное количество символов не менее 255), и количества прочитанного в процентах. | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Устройство должно иметь возможность соединения с сетью интернет по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, реализуемому с помощью встроенного в устройство модуля Wi-Fi или внешнего подключаемого USB Wi-Fi модуля, входящего в комплект поставки устройства. Устройство должно поддерживать работу с сервисами сетевых электронных библиотек для инвалидов по зрению по протоколу DAISY Online Delivery Protocol (DODP). При этом пользователь должен иметь следующие возможности выбора книг: - самостоятельный выбор книг путем текстового и голосового поиска по навигационному меню; - выбор книг путем очного и удаленного (по телефону) запроса в библиотеку с установкой выбранных книг на электронную полку читателя; - загрузка выбранных книг из электронной полки и библиотечной базы в устройство; - онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки в устройство с сохранением позиции воспроизведения каждой книги. Устройство должно иметь встроенный FM-радиоприемник со следующими техническими параметрами и функциональными характеристиками: |  |  |  |  |
|  | - диапазон принимаемых частот: не уже чем 64-108 МГц; | Диапазон значений |  |  |  |
|  | - тип приемной антенны: телескопическая или внутренняя; |  |  |  |  |
|  | - наличие функции сохранения в памяти устройства настроек на определенные радиостанции в количестве не менее 50; | Минимальное значение |  |  |  |
|  | - возможность озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства радиостанциям; - наличие режима записи с радиоприемника на флеш-карту (или во внутреннюю память) с возможностью последующего воспроизведения. Устройство должно иметь встроенный диктофон со следующими функциональными характеристиками: - запись на флеш-карту (или во внутреннюю память) со встроенного и с внешнего микрофонов и последующего воспроизведения; - редактирование записей, выполненных в режиме диктофона (вырезка фрагмента, вставка новой записи). Все звукозаписывающие и звуковоспроизводящие функции устройства должны быть высокого качества: без искажения частотных характеристик, тембра голоса и громкости звучания. Устройство должно обеспечивать работу со следующими типами носителей информации: |  |  |  |  |
|  | - флеш-карты типа SD, SDHC и SDXC с максимальным возможным объемом не менее 64 Гбайт; | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Устройство должно обеспечивать работу с носителями информации, поддерживающими файловую структуру FAT и FAT32. Устройство должно обеспечивать возможность прослушивания как через встроенную акустическую систему, так и с использованием стереонаушников. Встроенная акустическая система должна содержать широкополосные громкоговорители, расположенные в разных плоскостях для достижения стереоэффекта и иметь звукопроницаемую защиту от внешних повреждений. |  |  |  |  |
|  | Суммарная выходная мощность встроенной акустической системы: не менее 4,0 Вт. | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Диапазон воспроизводимых частот: не уже чем 100-10000 Гц. | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Регулировка громкости во всех режимах работы устройства должна быть плавной или ступенчатой с количеством градаций не менее 25. | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Наличие режима автоматического отключения устройства при отсутствии активности пользователя (режим «Сон») с возможностью настройки таймера автоматического отключения устройства. При повторном включении аппарата после его выключения должны оставаться неизменными текущие параметры работы: режим, громкость воспроизведения, место воспроизведения фонограммы и частота радиостанции. Наличие режима записи на флеш-карту (или во внутреннюю память) с внешних аудио-источников через линейный вход с возможностью последующего воспроизведения. Наличие функции блокировки клавиатуры. Обновление внутреннего программного обеспечения должно производится из файлов, записанных на флеш-карте. Корпус устройства должен быть изготовлен из высокопрочного материала. Клавиатура управления должна быть кнопочной (или клавишной). Все кнопки (или клавиши) управления должны быть снабжены звуковым сигнализатором (речевым информатором) и тактильными обозначениями. Все надписи, знаки и символы, указывающие на назначение органов управления устройства, должны быть выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля или рельефными буквами русского алфавита и (или) рельефными арабскими цифрами и (или) рельефными знаками символов. |  |  |  |  |
|  | Питание устройства комбинированное: от сети 220 В, 50 Гц и от встроенного аккумулятора. Время автономной | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
|  | работы от аккумулятора не менее 6 часов в режиме чтения «говорящей книги» через встроенную | Минимальное значение |  |  |  |
|  | акустическую систему при среднем уровне громкости. Время полной зарядки аккумулятора не более 7 часов. | Максимальное значение |  |  |  |
|  | Габаритные размеры: - длина не менее 170 мм и не более 200 мм; - высота не менее 100 мм и не более 140 мм; - глубина не менее 30 мм и не более 80 мм. | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
|  | Масса: не более 0,5 кг | Максимальное значение |  |  |  |
|  | В комплект поставки должны входить: - специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флеш-картах; |  |  |  |  |
|  | - флеш-карта объемом не менее 2 Гбайт с записанными в специальном формате «говорящими книгами»; | Минимальное значение |  |  |  |
|  | - сетевой адаптер; - наушники; - паспорт изделия; - плоскопечатное (крупным шрифтом) руководство по эксплуатации на русском языке; - звуковое (на флеш-карте или во внутренней памяти) руководство по эксплуатации; - ремень или сумка для переноски; - упаковочная коробка; - кабель USB для соединения устройства с компьютером; - гарантийный талон. |  |  |  |  |

Количество – 80 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 180 334 рублей 40 копеек.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам специальных устройств для чтения «говорящих книг»

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» должны быть предназначены для компенсации ограничений способности к обучению, общению, трудовой деятельности, особенно лиц, занятых в профессиях интеллектуального труда, овладению навыками самообслуживания.

Классификация технических средств реабилитации (специальных устройств для чтения «говорящих книг» - звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратур)  людей с ограничениями жизнедеятельности представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

специальных устройств для чтения «говорящих книг»

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка специальных устройств для чтения «говорящих книг» к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 28594-90.

Упаковка специальных устройств для чтения «говорящих книг» должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к безопасности товара

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право не бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.