Техническое задание

к проведению открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по изготовлению в 2020 году протеза бедра модульного с внешним источником энергии для застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве

| Наименование | Описание функциональных и технических характеристик | Значения показателей | Кол – во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра должен быть модульный с внешним источником энергии. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы должен быть углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна быть из эластичного термопластика. Крепление должно быть при помощи силиконового чехла с вакуумной мембраной. Регулировочно-соединительные устройства должно соответствовать весовым и нагрузочным параметрам застрахованного лица. Должен быть электронный, одноосный, гидравлический, самообучающийся коленный модуль с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса (управляемая микропроцессором вязкость магнитореологической жидкости в приводе коленного модуля) с функцией ручного замка, влагозащищенный, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы застрахованного лица, угол сгибания должен быть до 120°. Должна быть углепластиковая стопа, J-образная форма опорного модуля, разрезной киль, для средней и высокой активности, должно быть не менее 9 уровней жесткости, должна быть стандартная высота пятки. В комплекте должны быть модуль стопы и косметическая оболочка с крышкой. Должен быть адаптер надколенный поворотный, для пациентов 1-3 групп активности. Косметическая облицовка должна быть специализированная модульная пыле-, влагозащищенная. |  | 1 | 2 869 966,67 | 2 869 966,67 |
|  | для пациентов весом не менее 125кг, | Минимальное значение |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 1 |  | 2 869 966,67 |

Количество -  1  шт.

Начальная (максимальная) цена – 2 869 966 рублей 67 копеек.

Требования к качеству работ

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также ГОСТ Р 57765-2017  «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению застрахованного лица протезом нижней  конечности должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателем по месту жительства  Получателя, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованного лица протезом нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена или частично  восстановлена опорно-двигательная функция и (или) устранены косметические дефекты нижних конечностей. Работы по обеспечению застрахованного лица протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделия.

Упаковка  протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протеза нижней конечности производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия, а именно:

- на протез нижней конечности - не менее 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения застрахованного лица не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.