ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка инвалидам кресла-колясок

Наименование и описание объекта закупки

1. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная, для инвалидов и детей-инвалидов.

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы.

Количество поставляемого товара – 15 штук.

Описание:

Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.

Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из алюминиевых сплавов.

Рама кресла-коляски должна иметь раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения.

Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов.

Спинка и сиденье должны быть изготовлены из синтетической ткани.

Спинка должна быть оснащена ремнями-натяжения.

Высота спинки должна быть не менее 42 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на 10 см.

Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 5 положениях в диапазоне не менее 10 см.

Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными, откидными, регулируемыми по высоте не менее чем в 3-х положениях.

Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса.

Приводные колеса должны быть цельнолитые или пневматические и легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами.

Приводные колеса должны иметь регулировку по вертикали не менее чем в 6 положениях, по горизонтали не менее чем в 7 положениях.

Подножки должны быть съемные, регулируемые по высоте и углу наклона, должны быть оснащены ложементами для голени.

Опоры для стоп должны быть регулируемые по углу наклона.

Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.

Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми поддержками корпуса и подголовником.

Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица.

Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания, регулируемым по высоте.

Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 25 кг.

Ширина сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, и поставляются в 3 типоразмерах.

Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.

В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- светоотражающие элементы;

- насос (при комплектации кресла-коляски пневматическими шинами);

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

2.  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная, для инвалидов и детей-инвалидов.

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы.

Количество поставляемого товара – 15 штук.

Описание:

Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.

Рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевых труб с порошковым напылением.

Конструкция кресла-коляски должны предоставлять возможности регулировки:

- съемных, откидных подножек: по длине голени, углу наклона;

- откидных опор для стоп: по углу наклона;

- съемных опор для икр: по высоте;

- спинки: по углу наклона, должна регулироваться при помощи пневмоцилиндров;

- передних колес: по высоте;

- съемного подголовника: по углу наклона и высоте;

- съемных подлокотников: по высоте, по ширине не менее чем на 5 см с каждой стороны;

- цельной ручки для пассивного использования: по высоте;

- съемного абдуктора: по глубине;

- боковых поддерживающих устройств: по высоте, по глубине и по углу наклона;

- съемных устройств противоопрокидывания с колесными опорами: по высоте.

Оснащение и комплектация должны быть:

- регулируемые стояночные тормоза;

- съемные боковые подушки на грязезащитных щитках;

- барабанный тормоз для использования сопровождающим лицом;

- передние колеса должны быть цельнолитые, размером не менее 190 мм;

- задние колеса должны быть цельнолитые или пневматические, размером не менее 600 мм, должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией.

- подушки сидения и спинки должны быть съемные анатомической формы;

- рукоятки управления барабанными тормозами должны быть с функцией стояночного тормоза и должны быть рукоятки управления пневмоцилиндрами для изменения угла наклона сидения и спинки, установленные на ручке для толкания;

Габаритные размеры:

Ширина сиденья: 40 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см и поставляются в 2 типоразмерах.

Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.

Высота спинки: не менее 57 см.

Вес: не более 45 кг.

В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- светоотражающие элементы;

- насос (при комплектации кресла-коляски пневматическими шинами);

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Место поставки

Поставка товара осуществляется по месту жительства Получателя (Омская область) или в пунктах выдачи (по выбору Получателя).

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

- обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок поставки товара

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 ноября 2020 года. Поставка товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей  из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня  получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:

ТСР должно иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на медицинское изделие, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при их нормальной эксплуатации.

Металлические части кресел-колясок должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов и иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии.

Наружные поверхности кресел-колясок должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям стандартов Российской Федерации:

- ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия";

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Кресла-коляски. "Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность";

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 "Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела".

Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР:

Упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка ТСР должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней ТСР (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Транспортировка ТСР должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя;

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Требования к гарантийному сроку товара

ТСР имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю соответствующий сроку пользования ТСР, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г.  № 85н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены". Гарантийный срок ТСР указывается Поставщиком в гарантийном талоне на ТСР и заверяется печатью Поставщика.

Гарантийный срок товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации товара.

Гарантии качества ТСР распространяются на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия ТСР. Гарантийный срок на составные части и комплектующие изделия ТСР считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с гарантийным сроком на это изделие, если иное не предусмотрено стандартом и техническими условиями на основное изделие.

Гарантийное обслуживание ТСР осуществляется Поставщиком в течение гарантийного срока.

Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем товара на гарантийный ремонт или для замены поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного товара поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки товара на гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Расходы на обслуживание ТСР в гарантийный срок осуществляются за счет средств Поставщика, за исключением расходов, связанных с плановой заменой расходных материалов.

Поставщик предоставляет Заказчику технический паспорт на ТСР на русском языке, гарантийный талон, подписанный Поставщиком и заверенный печатью, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации Получателя (Заказчика).