Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, ортезами (аппаратами на нижние конечности) в 2020 году

Наименование работ

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», в части п.п. 3.2 наружный ортез (аппараты на нижние конечности) – наружные устройства, состоящие из отдельного элемента или сборки элементов, применяемое ко всей или части нижней конечности, для оказания помощи нервно-мышечной и скелетной системам.

Работы по обеспечению Получателя изделием предусматривают: индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерка и изготовление изделий; выдачу изделий.

Работы по изготовлению аппаратов на нижние конечности выполняются для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Требования к качеству работ

При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Инвалиды и ветераны не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Аппараты должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов аппаратами на нижние конечности должно осуществляться при наличии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия  на протезно-ортопедические изделия, выданных в установленном законодательном порядке (предоставляются в ходе исполнения государственного контракта).

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Аппараты на нижние конечности несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» в части п.п. 4.9.1, п.п. 4.9.3, п.п. 4.9.4:

- технические средства реабилитации должны быть сопровождены эксплуатационной документацией, которую следует рассматривать как составную часть технических средств реабилитаций;

- эксплуатационная документация должна включать, как минимум, инструкцию (руководство) по эксплуатации, техническое описание и адрес изготовителя технического средства реабилитации, по которому пользователь может обратиться при необходимости;

- все виды маркировки, если они не нанесены на технические средства реабилитации, воспроизводят в эксплуатационной документации.

Требования к упаковке

Упаковка аппаратов на нижние конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению. ГОСТ Р 50444-92 (8.2.1).

Требования к месту выполнения работ

Выполнение работ в части изготовления изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга.

При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть организованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- должны иметь график работы;

- режим работы пунктов должен составлять не менее 8 часов в сутки;

- должны быть оборудованы средствами связи.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок составляет 7 месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю. (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям заказчика)

Срок службы должен быть не менее срока пользования, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н № «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Показатели, требования, условные обозначения и терминология  приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 888н от 28 декабря 2017 г. «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| № п/п | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с Классификацией | Требования к техническим характеристикам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на голеностопный сустав 8-09-37 | Должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из: - термопластичных материалов; - блоковки из кожаных материалов. С применением (по медицинским показаниям): - стальных полуфабрикатов; - облегченных алюминиевых полуфабрикатов; - пластиковых полуфабрикатов. Должен быть изготовлен на пациента с любыми антропометрическими данными, в том числе при значительном укорочении конечности. Аппарат представляет собой конструкцию: гильза голени и ложемент стопы соединенные шинами с шарнирами. Голеностопные шарниры должны быть: -с движением в суставе; - без движения. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью: - ленты «Велькро»; - кожаных полуфабрикатов. Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. |
| 2 | Аппарат на коленный сустав 8-09-39 | Должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из: - термопластичных материалов; - блоковки из кожаных материалов. - по нижней конечности из текстильных материалов. С применением (по медицинским показаниям): - стальных полуфабрикатов; - облегченных алюминиевых полуфабрикатов; - пластиковых полуфабрикатов. Аппарат представляет собой конструкцию: гильза бедра и голени соединенные шинами с шарнирами. В зависимости от показаний применяются: - свободные коленные шариниры; - замковые коленные шарниры. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью: - ленты «Велькро»; - кожаных полуфабрикатов. Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. |
| 3 | Аппарат на всю ногу 8-09-42 | Должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из: - термопластичных материалов; - блоковки из кожаных материалов. С применением (по медицинским показаниям): - стальных полуфабрикатов; - облегченных алюминиевых полуфабрикатов; - пластиковых полуфабрикатов. Должен быть изготовлен на пациента с любыми антропометрическими данными, в том числе при значительном укорочении конечности. Аппарат представляет собой конструкцию: гильза бедра, голени и ложемент стопы, соединенные шинами с шарнирами. В зависимости от показаний применяются: - свободные коленные шариниры; - замковые коленные шарниры. Голеностопные шарниры должны быть: - с движением в суставе; - без движения. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью: - ленты «Велькро»; - кожаных полуфабрикатов. Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. |
| 4 | Аппарат на тазобедренный сустав 8-09-40 | Должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из: - термопластичных материалов: - блоковки из кожаных материалов. С применением (по медицинским показаниям): - стальных полуфабрикатов; - облегченных алюминиевых полуфабрикатов. Аппарат представляет собой конструкцию: полукорсет, соединенный с гильзой бедра шиной с шарниром. В зависимости от показаний применяются: - свободные тазобедренные шарниры; - замковые тазобедренные шарниры. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью ленты «Велькро». Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. |
| 5 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) 8-09-43 | Должен изготавливаться индивидуально по слепкам, снятым с конкретного пациента и представляет собой конструкцию, состоящую из двух аппаратов на всю ногу, соединённых с полукорсетом тазобедренными шарнирами. Конструктивные элементы аппарата должны изготавливаться из термопластичных материалов методом вакуумной формовки. С применением (по медицинским показаниям): -стальных полуфабрикатов; -облегченных алюминиевых полуфабрикатов. Коленные и тазобедренные шарниры (в зависимости от медицинских показаний) должны быть: - свободного хода; - замковые хода. Голеностопные шарниры (в зависимости от медицинских показаний) должны быть: - с движением в суставе; - без движения. Конструкция ложемента стопы позволяет использовать стандартную, а не специальную ортопедическую обувь. Крепление аппаратов и полукорсета должно осуществляться при помощи ленты «Велькро». Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. |