Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – кресел - стульев с санитарным оснащением для обеспечения ими в 2020 году инвалидов

| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) должен быть предназначен для пациентов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата. Конструкция стула для инвалидов должна позволять использовать его со стандартным унитазом. Подлокотники - должны быть откидные. |  | 400 | 2 837,47 | 1 134 988,00 |
|  | Ширина сиденья: не менее 460 мм | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Вес: не более 8 кг | Максимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Грузоподъемность: не менее 110 кг | Минимальное значение показателя |  |  |  |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) должен быть предназначен для пациентов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, должен использоваться как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама должна быть стальная, должна иметь порошковое лакокрасочное покрытие. Сиденье должно быть со съемной крышкой, сиденье и ведро с крышкой должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Спинка должна быть съемная, регулируемая по высоте. Подлокотники должны быть съемные. Подножки должны быть съемные. Колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами. Два задних колеса должны иметь индивидуальный тормоз. |  | 45 | 4 438,54 | 199 734,30 |
|  | Ширина сиденья не менее 430 мм, не более 510 мм (не менее 3 типоразмеров) в зависимости от потребности) | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Грузоподъемность не менее 110 кг | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Вес не более 15 кг | Максимальное значение показателя |  |  |  |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) должен быть предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Стульчак и ведро с крышкой должны быть съемные, изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Все части кресло-стула должны переносить санитарную обработку специальными средствами. Поручни оснащены должны быть пластиковыми подлокотниками. Кресло-стул должен иметь: - регулировку сидения по высоте - съемное туалетное устройство; - защитное полимерное покрытие; Кресло-стул с санитарным оснащением должен соответствовать следующим техническим характеристикам: |  | 10 | 4 745,75 | 47 457,50 |
|  | Ширина сидения (между поручнями): не менее 500 мм. | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Грузоподъемность: не менее 150 кг. | Минимальное значение показателя |  |  |  |

Количество - 455 шт.

Начальная (максимальная) цена – 1 382 179 рублей  80 копеек.

Технические требования к креслам - стульям с санитарным оснащением

Для возможности использования кресла-стула с санитарным оснащением возле кровати должно быть предусмотрено съемное судно, которое должно задвигаться с задней части сидения. Для этого снизу на санитарной части сиденья должны быть предусмотрены два кронштейна.

Оптимальная антикоррозийная устойчивость стула должна достигаться вследствие применения высококачественного покрытия его металлических частей. Легкая смазка подвижных частей должна обеспечивать долговечность ее эксплуатации.

Требования к материалам применяемым для изготовления

кресла-стульев с санитарным оснащением

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-стула должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке

кресла-стульев с санитарным оснащением

В комплект кресла-стула должны входить инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы.

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В комплект кресла-стула должна входить эксплуатационная документация.

Соответствие стандартам

Все кресла - стулья должны подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресла - стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Гарантии на кресла-стулья с санитарным оснащением

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев – не менее двух лет с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Срок  гарантийного  ремонта  со  дня  обращения  инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Дополнительные условия

Участник должен поставить по контракту кресла-стулья, соответствующие требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Наличие регистрационного удостоверения на кресла-стулья обязательно.