Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения детей-инвалидов в 2020 году (далее также – работы, Получатели, Изделия).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наимено вание (результатов работ) Изделия по приказу Минтруда России №86н | Шифр Изделия | Наименование Изделия по КТРУ/ОКПД2/КОЗ | Функциональные и технические характеристики Изделий | Начальная цена единицы работы с учетом материалов, руб. | Ед. измерения (пара, шт) | Гарантия на выполнен ные работы с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная (ботинки без утеплённой подкладки) | 02-К7 Ш, Д | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально КТРУ 32.50.22.150-00000006 ОКПД2 32.50.22.152 КОЗ 01.28.09.01.01 | Ортопедическая обувь сложная без утеплённой подкладки (школьная, детская) для мальчиков и девочек на укорочение от 3 до 6 см. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 10456,80 | 1 пара | не менее 45 дней |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная (ботинки на утеплённой подкладке) | 02-К7 ШУ, ДУ | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально КТРУ 32.50.22.150-00000006 ОКПД2 32.50.22.152 КОЗ 01.28.09.02.01 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (школьная, детская) для мальчиков и девочек на укорочение от 3 до 6 см. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 10367,44 | 1 пара | не менее 45 дней |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная (ботинки без утеплённой подкладки) | 02-К3Ша, Да | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально КТРУ 32.50.22.150-00000006 ОКПД2 32.50.22.152 КОЗ 01.28.09.01.01 | Ботинки детские. Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени). Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 8907,42 | 1 пара | не менее 45 дней |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная (ботинки на утеплённой подкладке) | 02-К3ШаУ, ДаУ | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально КТРУ 32.50.22.150-00000006 ОКПД2 32.50.22.152 КОЗ 01.28.09.02.01 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени). Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 10037,51 | 1 пара | не менее 45 дней |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная (ботинки без утеплённой подкладки) | 02-К18 Ш, Д, Мд | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально КТРУ 32.50.22.150-00000006 ОКПД2 32.50.22.152 КОЗ 01.28.09.01.01 | Ортопедическая обувь сложная (школьная, детская, малодетская для мальчиков и девочек) без утеплённой подкладки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок примеркой, подгонкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или рамки, или пряжки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 9730,41 | 1 пара | не менее 45 дней |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная (ботинки на утеплённой подкладке) | 02-К18 ШУ, ДУ, МдУ | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально КТРУ 32.50.22.150-00000006 ОКПД2 32.50.22.152 КОЗ 01.28.09.02.01 | Ортопедическая обувь сложная (школьная, детская, малодетская для мальчиков и девочек) на утепленной подкладке с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок примеркой, подгонкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или рамки, или пряжки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 9883,39 | 1 пара | не менее 45 дней |
| 7 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувью на протез (без утепленной подкладки) | - | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально КТРУ 32.50.22.150-00000006 ОКПД2 32.50.22.152 КОЗ 01.28.09.01.02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность, в том числе обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки и обувь на протез. Ботинки, полуботинки без утепленной подкладки (детские): при односторонней ампутации и на протез. Изготавливаются по обмерам. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: обувные текстильные материалы. Вкладные стельки из материала подкладки. Застежки: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. | 8292,43 | 1 пара | не менее 45 дней |
| 8 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувью на протез (на утепленной подкладке) | - | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально КТРУ 32.50.22.150-00000006 ОКПД2 32.50.22.152 КОЗ 01.28.09.02.02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность, в том числе обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке и обувь на протез. Ботинки, полуботинки утепленные (детские): при односторонней ампутации и на протез. Изготавливаются по обмерам. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Вкладные стельки из материала подкладки. Застежки: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. | 8617,46 | 1 пара | не менее 45 дней |
| 9 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат (без утеплённой подкладки) | - | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально КТРУ 32.50.22.150-00000006 ОКПД2 32.50.22.152 КОЗ 01.28.09.01.04 | Обувь на аппарат. Ортопедические ботинки на аппарат без утеплённой подкладки, детские. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок на аппарат, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная или обувной текстиль. Вкладная стелька изготавливается из материала подкладки. Могут включать и специальные жесткие внутренние детали из кожи для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 7563,36 | 1 пара | не менее 45 дней |
| 10 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат (на утеплённой подкладке) | - | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально КТРУ 32.50.22.150-00000006 ОКПД2 32.50.22.152 КОЗ 01.28.09.02.03 | Обувь на аппарат. Ортопедические ботинки на аппарат на утеплённой подкладке, детские. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок на аппарат, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Вкладная стелька изготавливается из материала подкладки. Могут включать и специальные жесткие внутренние детали из кожи для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 7644,73 | 1 пара | не менее 45 дней |
| 11 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | - | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально КТРУ 32.50.22.150-00000006 ОКПД2 32.50.22.152 КОЗ 01.28.09.01.03 | Обувь на протез. Ботинки, полуботинки детские на протез. Изготавливаются по обмерам. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: байка или обувные текстильные материалы. Вкладная стелька из материала подкладки. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. | 7885,06 | 1 пара | не менее 45 дней |
| 12 | Вкладной башмачок (детский) | - | Протез стопы частичный КТРУ 32.50.22.190-00005063 ОКПД2 32.50.22.152 КОЗ 01.28.09.01.06 | Вкладной башмачок в нормальную детскую обувь после ампутации переднего отдела стопы. Изготавливается по индивидуальной гипсовой колодке, с примеркой, доработкой. Материал верха башмачка: хром обувной светлых или темных тонов. Материал подкладки приемника культи: кожа подкладочная. Межстелечный слой с металлической пластиной. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви, кожа шорно-седельная чепрак. Искусственный носок: мягкая микропористая резина, эластичный вспененный материал, педилен моделирующий. Фиксация: за счет шнуровки с внутренней стороны башмачка. | 8164,90 | 1 шт. | не менее 30 дней |
| Начальная сумма цен единиц работы: | 107550,91 |  |  |

Объём выполненных работ: определить невозможно.

Оплата выполненных работ будет осуществляться по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ, к качеству и безопасности Изделий, их сроку службы и гарантийному сроку: выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями должны осуществляться (при наличии) у Подрядчика (Соисполнителя) следующих документов:

- добровольных Сертификатов соответствия требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51632-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

- протоколов токсикологических испытаний материалов, контактирующих с телом человека на их биологическую безопасность в соответствии со стандартами серии: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011,

- протоколов технических испытаний, протоколов периодических испытаний изделий на безопасность эксплуатации и соответствие требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная. Общие технические условия»; ГОСТ Р 54407-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности»; ГОСТ Р 54739-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»; ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» (с Изменениями N 1-4),

- отчетов по оценке безопасности (менеджмент риска) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сложная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к результатам работ: Работы по обеспечению Получателей Изделиями не должны иметь дефектов: переломов подошвы, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Изделия должны быть ручного или полумеханического производства.

При выдаче Изделий должна предусматриваться примерка.

Изготовленные Изделия должны быть устойчивы к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней ортопедической обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Изготовленная сложная ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности;

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

-  компенсацию укорочения конечности.

Подрядчик должен выполнять работы из своих материалов, своими силами и средствами. Материалы, из которых изготовлены Изделия, должны быть новыми и разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации

Требования к результатам работ: работы по изготовлению и обеспечению детей-инвалидов, ортопедической обувью в 2020 году должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки следует считать эффективно исполненными, если у Получателя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку службы, гарантийному сроку на результат выполняемых работ: определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия или начала сезона (начало сезона определяется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»):

- на детскую обувь не менее 45 дней;

- на вкладной башмачок не менее 30 дней.

Срок предоставления гарантий на выполненные работы: не может превышать срока пользования Изделием. Если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие (-ия) не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя.

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделиями, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Порядок и условия выполнения работ:

- выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями производится Подрядчиком (Соисполнителем) в срок не превышающий 45 (сорок пять) дней с даты обращения Получателя (законного представителя) к Подрядчику (Соисполнителю);

- работы выполняются по адресу Подрядчика (Соисполнителя).

Место выполнения работ: Дальневосточный Федеральный округ. В части приема заказов, снятия мерок (примерки, индивидуальной подгонки (доработки) (при необходимости), а также выдача изготовленных Изделий осуществляется Подрядчиком в пункте, организованном Подрядчиком (Соисполнителем) в г. Благовещенске Амурской области.

Срок выполнения работ: выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями производится Подрядчиком (Соисполнителем) в срок не превышающий 45 (сорок пять) дней с даты обращения Получателя к Подрядчику (Соисполнителю) в период со дня заключения контракта по 10.12.2020 включительно.

Источник финансирования заказа: оплата производится за счёт средств Федерального бюджета, предоставленных в виде межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год.