Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, ортезами (туторами на нижние конечности) в 2020 году

Наименование работ

В соответствии с ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытания», тутор на нижние конечности – ортопедическое изделие, в котором отсутствуют шарнирные соединения и которое предназначено для жесткой фиксации сустава (ов) или сегмента конечности, и их частичной разгрузки в приданном положении коррекции (раздел 3).

Работы по изготовлению туторов на нижние конечности выполняются для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Работы по обеспечению Получателя изделием предусматривают: индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерка и изготовление изделий; выдачу изделий.

Туторы индивидуального изготовления – Тутор, изготовленный по индивидуальным параметрам конечности человека.

Требования к  качественным и функциональным характеристикам

При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными изделиями. Инвалиды и ветераны не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Тутора должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Тутора на нижние конечности несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Тутора должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытания» в части п.п. 6.3.4:

- на поверхности металлических и пластмассовых деталей тутора не должно быть трещин, забоин, вмятин, расслоения материала, заусенцев и острых кромок, ухудшающих его внешний вид, прочность и безопасность;

Тутора должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» в части п.п. 4.9.1, п.п. 4.9.3, п.п. 4.9.4:

- технические средства реабилитации должны быть сопровождены эксплуатационной документацией, которую следует рассматривать как составную часть технических средств реабилитаций;

- эксплуатационная документация должна включать, как минимум, инструкцию (руководство) по эксплуатации, техническое описание и адрес изготовителя технического средства реабилитации, по которому пользователь может обратиться при необходимости;

- все виды маркировки, если они не нанесены на технические средства реабилитации, воспроизводят в эксплуатационной документации.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов туторами должно осуществляться при наличии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия  на протезно-ортопедические изделия, выданных в установленном законодательном порядке (предоставляются в ходе исполнения государственного контракта).

Требования к упаковке

Упаковка туторов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению. ГОСТ Р 50444-92 (8.2.1).

Требования к месту выполнения работ

Выполнение работ в части изготовления изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга.

При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть организованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- должны иметь график работы;

- режим работы пунктов должен составлять не менее 8 часов в сутки;

- должны быть оборудованы средствами связи.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю и составляет 7 месяцев. (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника закупки).

Срок службы должен быть не менее сроков пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Показатели, требования, условные обозначения и терминология  приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 888н от 28 декабря 2017 г. «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| № п/п | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с классификацией | Требования к техническим характеристикам | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав 8-09-49 | Изготавливается в зависимости от показаний: по индивидуальному слепку из термопластичного материала или по нижней конечности из текстильного материала (в зависимости от потребности Получателя). Крепление: - шнуровкой; - лентой «Велькро». Вид, назначение и конструкция тутора определяется специалистом предприятия-изготовителя. | 180 |
| 2 | Тутор на коленный сустав 8-09-51 | Изготавливается в зависимости от показаний: по индивидуальному слепку из термопластичного материала или по нижней конечности из текстильного материала (в зависимости от потребности Получателя). Крепление: - шнуровкой; - лентой «Велькро». Вид, назначение и конструкция тутора определяется специалистом предприятия-изготовителя. | 130 |
| 3 | Тутор на всю ногу 8-09-54 | Изготавливается в зависимости от показаний: по индивидуальному слепку из термопластичного материала или по нижней конечности из текстильного материала (в зависимости от потребности Получателя). Крепление: - шнуровкой; - лентой «Велькро». Вид, назначение и конструкция тутора определяется специалистом предприятия-изготовителя. | 100 |
| ИТОГО: | 410 |