Наименование работ (предмет государственного контракта): выполнение работ по изготовлению и обеспечению застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве протезом бедра с внешним источником энергии (далее также – работы, Получатель, Изделие).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование (характеристики) услуг | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Кол-во Изделий | Гарантия на выполнен ные работы с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии для застрахованного лица высокого уровня двигательной активности, постоянный. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя, скелетированная. Материал приемной (постоянной) гильзы должен быть углепластик на основе акриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна быть из эластичного термопластика. Должна иметься система регуляции объема приемной гильзы. В качестве вкладного элемента должны применяться чехол силиконовый. Крепление должно быть с использованием вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу Получателя. Протез должен быть оснащен поворотным устройством. Коленный модуль должен быть одноосным гидравлическим с электронным контролем, фазами опоры и переноса, должен обеспечивать безопасную, физиологическую ходьбу по любой поверхности, должен позволять подниматься по ступенькам переменным шагом, с защитой от влаги. Возможность использовать в воде на глубине не менее 2х метров. Стопа должна быть с высокой степенью энергосбережения, из углепластика, влагозащищенная. Косметическая оболочка должна быть модульная влагозащищенная. | 32.50.22.190 - Протезы органов человека, не включенные в другие группировки 32.50.22.190-00005045- протез при вычленении тазобедренного сустава 01.29.08.07.12- протез бедра модульный с внешним источником энергии | 1 | Не менее 12 месяцев |

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ, к качеству и безопасности Изделия, его сроку службы и гарантийному сроку:

Гарантия на выполненные работы устанавливается с даты подписания Акта сдачи-приемки Изделия.

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателя Изделием должно соответствовать ГОСТам, ТУ и иным документам, регламентирующих их качество и безопасность при наличии у Подрядчика следующих документов:

- декларации о соответствии продукции;

- протокола токсикологических испытаний материалов, контактирующих с телом человека на их биологическую безопасность, в соответствии с МУ 1.1.037-95, ГОСТ Р 52770-2016.

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления Изделия должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателя протезно-ортопедическим изделием должны отвечать требованиям: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства протезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Технические средства реабилитации инвалидов».

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов культи индивидуально для застрахованного лица, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованного лица, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделия.

Материалы приемной гильзы, контактирующая с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Требования к результатам работ: работы по изготовлению и обеспечению Получателя Изделием следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена двигательная функция конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению и обеспечению Получателя Изделием должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Порядок и условия выполнения работ:

Срок выполнения работ по изготовлению и обеспечению Получателя Изделием составляет не более 30 (тридцати) дней, с даты обращения Получателя к Подрядчику, но не позднее 30.11.2020 г.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ: со дня следующего за днем заключения контракта по 30.11.2020 года.

Требования к гарантийному сроку на результаты выполняемых работ:

Определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия, если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделием, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Источник финансирования заказа: Средства Фонда социального страхования Российской Федерации - средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2020 год.