ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# к аукциону в электронной форме на поставку кресло-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов в 2020 году (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций)

1. Цель. Определение поставщика на поставку  кресло-стульев с санитарным оснащением для обеспечения ими в 2020 году инвалидов в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки. Поставка кресло-стульев (далее-Товар) с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов в 2020 году (далее – Получатели), а именно:

| № п/п | Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колёс) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначено для использования инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. Основные технические характеристики: - должна быть стальная рама с полимерным покрытием, не подвергаемая коррозии при контакте с водой или рама, изготовленная из стали; - поручни должны быть складными вниз или откидными вниз с мягкими подлокотниками; - должно быть наличие регулировки высоты; - стульчак должен быть с накладной крышкой и съёмным ведром, изготовленные из прочного легко моющегося пластика или должно быть наличие съёмного санитарного ведёрка с крышкой (пластик), съёмного стульчака с крышкой (пластик); Ширина сиденья: 60 см +/-1 см, 55 см +/-1 см, 50 см +/-1 см, 45 см +/-1 см, 40см +/-1 см в зависимости от потребности Получателей. Должна быть возможность регулировки высоты сидения. Грузоподъемность не менее 120 кг Срок службы не менее 4 лет | 296 |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) повышенной грузоподъемностью представляет собой удобное приспособление, предназначенное для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в домашних условиях, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Основные технические характеристики: - Должен быть изготовлен из алюминия или антикоррозийное исполнение; - съемное туалетное устройство должно быть с откидной крышкой или должен быть фекальный приемник с крышкой; - резиновые наконечники не должны оставлять следов на полу; Ширина между поручнями не менее 60 см. Должна быть возможность регулировки высоты сидения. Грузоподъемность не менее 180 кг. Срок службы не менее 4 лет. | 21 |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для активного и пассивного использования в помещениях и комнатах личной гигиены как при самостоятельной возможности передвигаться с помощью обода колеса, так и с помощью сопровождающего лица. Конструкция должна представлять собой устойчивую раму из металлических труб. Покрытие стальных труб должно обеспечивать высокую стойкость к коррозии. Кресло-стул должен быть оснащен: - ручки для толкания; - съемные и (или) откидные подножки; - откидные и (или) съёмные подлокотники; - мягкая съемная подушка сидения; - съемным пластмассовым судном с крышкой; - колеса, оборудованные ручным приводом комплектуемые пневматическими или цельнолитыми шинами; - стояночные тормоза. Ширина между поручнями должна быть не менее 38 см и не более 50 см (включительно). Грузоподъемность не менее 110 кг Срок службы не менее 4 лет | 5 |

- 3. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

- Место получения Товара – Предоставить Получателям право выбора способа и места получения Товара в пределах Ульяновской области: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.

- Срок поставки Товара: -  с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 сентября 2020 года.

- Срок поставки Товара до Получателя: - поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

- Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до 30 ноября 2020 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в  том числе  гарантийных обязательств Поставщика.

# 4.Требования к качеству, к техническим, функциональным характеристикам, требования к безопасности Товара.

Требования к функциональным и техническим характеристикам

Кресла-стулья с санитарным оснащением - технические средства реабилитации, предназначенные для лиц с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в качестве санитарно-гигиенического средства (передвижная опора для стандартного унитаза с сиденьем и съемным судном).

Кресла-стулья с санитарным оснащением представлены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Кресло-стулья должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57766-2017 "Кресла-стулья с санитарным оснащением. типы, технические требования, методы контроля",  Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444 – 92 «Приборы, аппараты и оборудования медицинские. Общие технические условия», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к качеству и безопасности Товара

Конструктивные элементы кресел-стульев, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий»  Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. Они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Кресла-стулья с санитарным оснащением  должны быть изготовлены из металлических либо иных высокопрочных материалов с защитно-декоративным покрытием, устойчивым к дезинфицирующим растворам и позволяющим производить многократную гигиеническую обработку.

Изделия должны отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

В комплект поставки должны входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание Товара.

Поставка Товара осуществляется при наличии регистрационного удостоверения и  документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификата соответствия или  декларации о соответствии продукции) или иных  документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара), в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких  документов.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке.

Маркировка кресел-стульев должна соответствовать требованиям по ГОСТ Р 57766-2017 "Кресла-стулья с санитарным оснащением. типы, технические требования, методы контроля" и ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудования медицинские. Общие технические условия».

На каждом кресле-стуле должна быть табличка,  на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);

- обозначение типа (модели) кресла-стула;

- дата изготовления (год, месяц);

- страна-изготовитель;

- номер регистрационного удостоверения.

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставляемый Товар, должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок гарантийного обслуживания Товара устанавливается – 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель должно произвести замену или ремонт Товара за счет собственных средств. Замена или ремонт Товара должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты обращения Получателя.