##### Приложение 4

##### к Информационной карте

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Описание изделий

Протезы верхних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

| № п/п | Наименование в соответствии с классификацией ТСР | Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Изделие предназначено для пользователей, имеющих ампутационные дефекты кисти, должно иметь антропометрическое сходство с соответствующими сегментами конечности пользователя, изготавливаться из ПВХ | 10 |
| 2 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Изделие предназначено для пользователей, имеющих ампутационные дефекты кисти, должно иметь антропометрическое сходство с соответствующими сегментами конечности пользователя, изготавливаться из силикона с арматурой | 7 |
| 3 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Изделие с приемной гильзой, должно быть изготовлено по индивидуальному слепку с культи инвалида, с одной примерочной гильзой из термопластика, постоянной гильзой из слоистого пластика, системой управления сохранившейся рукой или противоупором (в зависимости от потребности получателя), без кисти, с рабочими насадками по выбору получателя. Изделие должно иметь ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок. | 6 |
| 4 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Изделие должно состоять из двух частей – каркасные и активные элементы и приемная гильза. Гильза должна изготавливаться по слепку, путем ламинирования или из термопластов, непосредственно по культе (в зависимости от потребности получателя), и иметь две шарнирно соединительные части, одна из которых должна фиксироваться на предплечье, вторая - плотно облегать кисть. Функция схвата должна осуществляться за счет движений в лучезапястном суставе. Тяговые тросы должны быть зафиксированы на опорной части протеза и регулироваться индивидуально, для регулирования функциональных позиций и изменения очередности движения пальцев. | 1 |
| 5 | Протез предплечья косметический | Изделие для замещения полностью или частично отсутствующего или неполного сегмента верхней конечности должно иметь антропометрическое сходство с соответствующими сегментами конечности пользователя, состоять из кисти силиконовой и приемной гильзы из акриловых смол. | 5 |
| 6 | Протез предплечья активный (тяговый) | Изделие для замещения полностью или частично отсутствующего или неполного сегмента верхней конечности должно состоять из приемной гильзой из литьевого слоистого пластика, системной кисти, с косметическими оболочками | 4 |
| 7 | Протез предплечья активный (тяговый) | Изделие для замещения полностью или частично отсутствующего или неполного сегмента верхней конечности должно изготавливаться по индивидуальному слепку, с одной пробной гильзой из листового термопласта, постоянной гильзой из литьевой смолы, с активной кабельной кистью с внутренней тягой. Оболочка кисти должна быть силиконовая с матовой поверхностью, имитирующей топографический рисунок руки человека. Модуль запястья должен быть ротационный. Ротатор должен обеспечивать фиксацию и пассивное вращение кисти на 360 градусов. Крепление - индивидуальное. | 1 |
| 8 | Протез предплечья активный (тяговый) | Изделие для замещения полностью или частично отсутствующего или неполного сегмента верхней конечности должно состоять из двух приемных гильз, связанных шарниром на уровне локтевого сустава. Внутренняя гильза должна изготавливаться по слепку, путем ламинирования или из термопластиков, непосредственно по культе (в зависимости от потребности получателя). Несущая гильза должна изготавливаться по технологиям трехмерной печати или из углепластиков (в зависимости от потребности получателя). Выполнение схвата должно обеспечиваться движениями в локтевом суставе, которое должно вызывать натяжение тяговых тросов. Разжатие пальцев протеза должно происходить за счет пружин. Изделие должно иметь пассивную ротацию кисти в лучезапястном суставе и возможность фиксации схвата в закрытом состоянии. | 2 |
| 9 | Протез предплечья рабочий | Изделие для замещения полностью или частично отсутствующего или неполного сегмента верхней конечности должно состоять из приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида, одной примерочной гильзы из термопластика, постоянной гильзы из слоистого пластика, без кисти, с рабочими насадками по выбору получателя. Кистевой шарнир должен быть с шаровой фиксацией и соединительным элементом для насадок. Крепление должно осуществляться за счет формы приемной гильзы, бандажа или гильзы на плечо (в зависимости от потребности получателя). | 1 |
| 10 | Протез плеча косметический | Изделие для замещения полностью или частично отсутствующего или неполного сегмента верхней конечности должно состоять из приемной гильзы из листового термопластика изготовленной с культи инвалида и кисти, имеющей оболочку с имитацией анатомического кожного рисунка естественной кисти, с косметической облицовкой, крепление - индивидуальное | 3 |
| 11 | Протез плеча активный (тяговый) | Изделие для замещения полностью или частично отсутствующего или неполного сегмента верхней конечности должно состоять из приемной гильзы индивидуальной из слоистого пластика по гипсовому слепку с культи инвалида, кисти с активным хватом и кистевым адаптером, крепление - специальное | 3 |

| Место поставки | г. Новосибирск, по адресу, указанному Подрядчиком |
| --- | --- |
| Сроки поставки товара | С даты подписания государственного контракта по 18 декабря 2020 года включительно |

- Требования к качеству и безопасности работ

- Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, не иметь механических повреждений, загрязнений.

# Протезы должны быть классифицированы и соответствовать  требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, а также ГОСТ Р 51819-2017 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

- Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 "Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов".

- Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

- При выполнении указанных работ должен быть осуществлен контроль по примерке и обеспечению инвалида указанным средством реабилитации. Инвалид не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

- Изделия должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к воздействию растворителей при гигиенической обработке.

- С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- - приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- - косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

- - функционально-косметический протез конечности (активный протез конечности) должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей его части с одновременным обеспечением восстановления некоторых функций утраченной конечности, приводимый в действие определенным движением человека;

- - рабочий протез конечности предназначается для выполнения специализированных бытовых и рабочих операций.

- Изделия должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи), не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании.

- Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

- Проведение работ должно осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту нахождения инвалида должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение изделий должно проводиться на складе при температуре от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 5 до 80 %.

Хранение протезов должно проводиться в мягких чехлах из бязи в подвешенном состоянии, а протезов из слоистого пластика – на слепках и чехлах.

Требования к результатам работ

Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г №85н.

Гарантийный срок на протезно-ортопедические изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять не менее 1 года. В течение этого срока Подрядчик  обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара осуществления замены не должен превышать 30 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).