Описание объекта закупки

Поставка кресел-колясок с электроприводом для инвалидов и детей-инвалидов Республики Крым

| Наименование товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) (КТРУ: 30.92.20.000-00000017 Кресло-коляска с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, складная) | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска с электроприводом должна быть предназначена для самостоятельного передвижения людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей по любому типу покрытия. Перемещение кресло-коляски с электроприводом должно осуществляется инвалидом с помощью пульта управления (джойстика), расположенного на подлокотнике коляски или сопровождающим лицом. Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных металлов или сплавов, иметь складную конструкцию. Складывание и раскладывание кресла-коляски должно осуществляться без применения инструмента. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту. Металлические и неметаллические элементы кресло-коляски должны выдерживать многократную дезинфекцию. Пульт управления (джойстик) кресла-коляски должен иметь возможность установки под правую или левую руку. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижении скорости движения или полную остановку кресла-коляски. Колеса кресло-коляски должны быть с пневматическими шинами. Кресло-коляска должна быть оборудована антиопрокидывателями. Кресло-коляски, в зависимости от потребности Получателя, должны поставляться не менее чем в 3 типах размеров, при этом ширина сиденья должна быть не менее 40 см и не более 50 см. Спинка кресла-коляски должна регулироваться по углу наклона. Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными, регулироваться по высоте и ширине. Подножки должны быть легко демонтируемыми, регулироваться по высоте. Кресло-коляска должна быть оборудована ремнём (ремнями) безопасности. Кресло-коляска должна быть оборудована габаритными огнями и (или) светоотражающими элементами. Дальность пробега без подзарядки должна составлять не менее 25 км. Грузоподъемность коляски должна быть не менее 125 кг. Полная масса кресло-коляски (вместе с аккумулятором) должна быть не менее 62 кг и не более 64 кг. В комплект поставки должны входить: - кресло-коляска с электроприводом; - аккумулятор (ы); - зарядное устройство для аккумулятора(-ов); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при необходимости); - гарантийный талон на сервисное обслуживание. Гарантийный срок на кресло-коляску не менее 24 месяцев со дня передачи товара Получателю. Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификаты соответствия и (или) декларации соответствия. Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 февраля 2018г. №85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность». ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». | 25 |
| Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска с электроприводом должна быть предназначена для самостоятельного передвижения людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей по любому типу покрытия. Перемещение кресло-коляски с электроприводом должно осуществляется инвалидом с помощью пульта управления (джойстика), расположенного на подлокотнике коляски или сопровождающим лицом. Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных металлов или сплавов, иметь складную конструкцию. Складывание и раскладывание кресла-коляски должно осуществляться без применения инструмента. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту. Металлические и неметаллические элементы кресло-коляски должны выдерживать многократную дезинфекцию. Пульт управления (джойстик) кресла-коляски должен иметь возможность установки под правую или левую руку. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижении скорости движения или полную остановку кресла-коляски. Кресло-коляска должна быть оборудована: - съемным подголовником, регулируемым по высоте и углу наклона; - боковыми упорами для тела; -фиксирующим (-ми) ремнем (-ми) безопасности, регулируемым (-ми) по длине; - ручками для сопровождающего лица; - антиопрокидывателем (-ями); - разделителем для ног (абдуктором); - габаритными огнями и (или) светоотражающими элементами Кресло-коляска должна быть оснащена колесами с пневматическими шинами. Кресло-коляски, в зависимости от потребности Получателя, должны поставляться не менее чем в 3 типах размеров или быть регулируемой, при этом ширина сиденья должна быть не менее 40 см и не более 50 см. Спинка кресла-коляски должна регулироваться по углу наклона. Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными, регулироваться по высоте. Подножки должны быть легко демонтируемыми, регулироваться по высоте. Дальность пробега без подзарядки должна составлять не менее 25 км. Грузоподъемность коляски должна быть не менее 125 кг. Полная масса кресло-коляски (вместе с аккумулятором) должна быть не менее не менее 62 кг и не более 64 кг. В комплект поставки должны входить: - кресло-коляска с электроприводом; - аккумулятор (ы); - зарядное устройство для аккумулятора(-ов); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при необходимости); - гарантийный талон на сервисное обслуживание. Гарантийный срок на кресло-коляску не менее 24 месяцев со дня передачи товара Получателю. Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификаты соответствия и (или) декларации соответствия. Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 февраля 2018г. №85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность». ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». | 12 |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) КТРУ: 30.92.20.000-00000016 Кресло-коляска с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, нескладная) | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска с электроприводом должна быть предназначена для самостоятельного передвижения людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей по любому типу покрытия. Перемещение кресло-коляски с электроприводом должно осуществляется инвалидом с помощью пульта управления (джойстика), расположенного на подлокотнике коляски или сопровождающим лицом. Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных металлов или сплавов. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту. Металлические и неметаллические элементы кресло-коляски должны выдерживать многократную дезинфекцию. Пульт управления (джойстик) кресла-коляски должен иметь возможность установки под правую или левую руку. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижении скорости движения или полную остановку кресла-коляски. Кресло-коляска должна быть оборудована: -фиксирующим (-ми) ремнем (-ми) безопасности, регулируемым(-ми) по длине; - ручками для сопровождающего лица; - антиопрокидывателем (-ями); - габаритными огнями и светоотражающими элементами Кресло-коляска должна быть оснащена колесами с пневматическими шинами. Кресло-коляски, в зависимости от потребности Получателя, должны поставляться не менее чем в 2 типах размеров или быть регулируемой, при этом ширина сиденья должна быть не менее 45 см и не более 50 см. Кресло-коляски должна иметь электрорегулировку угла наклона спинки с помощью пульта управления (джойстика), расположенного на подлокотнике коляски. Сиденье кресло-коляски должно иметь электрорегулировку угла наклона с помощью пульта управления (джойстика), расположенного на подлокотнике коляски. Кресло-коляска иметь должна иметь электрорегулировку угла наклона подножки с помощью пульта управления (джойстика), расположенного на подлокотнике коляски. Подножки должны быть легко демонтируемыми, регулироваться по высоте. Подлокотники кресло-коляски должны быть съемными, регулироваться по высоте. Дальность пробега без подзарядки должна составлять не менее 25 км. Грузоподъемность коляски должна быть не менее 150 кг. Полная масса кресло-коляски (вместе с аккумулятором) должна быть не менее 110 кг. В комплект поставки должны входить: - кресло-коляска с электроприводом; - аккумулятор (ы); - зарядное устройство для аккумулятора(-ов); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при необходимости); - гарантийный талон на сервисное обслуживание. Гарантийный срок на кресло-коляску не менее 24 месяцев со дня передачи товара Получателю. Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификаты соответствия и (или) декларации соответствия. Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 февраля 2018г. №85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность». ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». | 3 |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Государственного контракта для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.