ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей в 2020 году

- Начальная (максимальная) цена контракта:

2 288 875,00 рублей (два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Инвалидов Работам, содержащихся в программе реабилитации, доставке результата Работ Инвалиду по месту жительства, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

- Описание объекта закупки, объем выполняемых работ:

Количество протезов нижних конечностей – 1 штука.

| № п/п | Наименование Изделий | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Изделий | Кол-во Изделий, (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу Изделия, в руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-12) | Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Косметическая облицовка модульная в зависимости от индивидуальных особенностей Инвалида. Допускается изготовление без косметической облицовки по требованию Инвалида. Постоянная приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей Инвалида: унифицированная, материал МПЛ или индивидуальная, материал слоистый пластик, две пробные гильзы. Крепление протеза определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Инвалида с использованием чехлов из полимерного материала с системой KISS или с вакуумной мембраной или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. Поворотный РСУ соответствует весу Инвалида, обеспечивает возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы протеза. Коленный модуль электронный, самообучающийся, влагозащищенный, использующий в своей конструкции магнитореологическую жидкость и роторные лезвия, обеспечивающие в течение каждого шага различное сопротивление; коленный модуль содержит сенсорные датчики нагрузки и угловые датчики с частотой измерения 1000 раз/сек., связанные с системой искусственного интеллекта – DMLA (динамически изучающий матричный алгоритм). Это позволяет коленному модулю самостоятельно адаптироваться к Инвалиду и окружающей его среде, изучать стиль ходьбы, распознавать и немедленно отвечать на малейшие изменения в скорости, нагрузках или рельефе местности. Наличие ручного замка. Время работы аккумулятора без подзарядки не менее 48 часов. Стопа карбоновая с высокой степенью энергосбережения с косметической оболочкой, обеспечивает высокий уровень уверенности и безопасности Инвалида и естественную походку, значительно уменьшает нагрузку на позвоночник и сохранившуюся конечность, снижает степень утомляемости. | 1 | 2 288 875,00 | 2 288 875,00 |
| ИТОГО | 1 | - | 2 288 875,00 |

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, гарантии качества, к результатам работ.

Протез бедра модульный с внешним источником энергии должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» и ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п. 4.4.1, п. 5.1, п. 5.2).

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее инвалидов) протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, социальных и технических мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения функций и (или) дефекты нижних конечностей, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей инвалидов с помощью протезов нижних конечностей.

Изготовитель должен изготавливать протезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления протезов, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- протезы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Качество протезов нижних конечностей должно быть подтверждено декларациями о соответствии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Требования к транспортированию, комплектности, хранению и маркировке.

Комплектность, маркировка и упаковка протеза бедра модульного с внешним источником энергии должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (п. 10, п. 11, п. 12).

Транспортировка и хранение протезов должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.11.4).

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- для протеза бедра с внешним источником энергии – 2 (два) года (для детей-инвалидов 1(один) год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

Функциональные и качественные характеристики протезов нижних конечностей должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет: для протеза бедра с внешним источником энергии – не менее 2(двух) лет (для детей-инвалидов не менее 1(одного) года с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ.

Исполнитель производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока. Ремонт производится Исполнителем в течение 15 (пятнадцати) дней с момента обращения Инвалида к Исполнителю.

Если результат работ (ПОИ) выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Инвалида (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.

- Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов протезами нижних конечностей (далее так же – ПОИ) производится по направлениям Заказчика, выданным Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ.

- Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2020 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Инвалидами, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Инвалидами зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

- Порядок оплаты:

Оплата протезов нижних конечностей производится за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных документов: счета на оплату, при наличии подписанного Сторонами Акта выполненных работ, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

Акт выполненных работ подписывается Заказчиком на основании следующих представленных Исполнителем надлежащим образом оформленных документов: Акта сдачи-приемки работ, Акта предварительной приемки выполненных работ, Реестра выполненных работ, с приложенными к нему отрывными талонами к Направлениям.