Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей и обеспечению инвалидов в 2020 году

Значения всех показателей не могут изменяться, максимальные и (или) минимальные значения показателей не установлены.

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изготавливаемого изделия; описание работ | Количество (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени модульный изготавливается из приёмной гильзы, регулировочно-соединительных устройств, косметической облицовки и стопы. Приёмная гильза изготавливается индивидуально по слепку с культи инвалида. При изготовлении протеза применяются две сменных постоянных гильзы (по мере формирования культи и изменения её размеров). Материал индивидуальных гильз - слоистый пластик на основе литьевых смол. В процессе протезирования допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Формообразующая часть косметической облицовки изготавливается из мягкого полиуретана. Протез покрывается косметической облицовкой: чулками силоновые или перлоновые. Крепление протеза на культе осуществляется c использованием силиконового чехла или вакуумного устройства. Регулировочно - соединительные устройства подбираются в соответствии с весом инвалида. Стопа оснащается голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Тип протеза: лечебно-тренировочный. | 15 |
| 2 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра модульный изготавливается из приёмной гильзы, механического коленного узла, регулировочно-соединительных устройств, косметической облицовки и стопы. Приёмная гильза изготавливается индивидуально по слепку с культи инвалида. При изготовлении протеза применяются две сменных постоянных гильзы (по мере формирования культи и изменения её размеров). Материал индивидуальных гильз - слоистый пластик на основе литьевых смол. В процессе протезирования допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Формообразующая часть косметической облицовки изготавливается из мягкого полиуретана. Протез покрывается косметической облицовкой: чулками силоновые или перлоновые. Крепление протеза на культе осуществляется c использованием силиконового чехла или вакуумного устройства. Протез оснащается механическим коленным узлом с фиксацией под нагрузкой с замком или без замка. Регулировочно - соединительные устройства подбираются в соответствии с весом инвалида. Стопа оснащается голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Тип протеза: лечебно-тренировочный. | 20 |
| 3 | Протез голени для купания | Протез голени для купания представляет собой искусственную конечность и состоит из приемной гильзы, изготовленной из акрила, регулировочно-соединительных устройств и модулей, приемной гильзы, изготавливаемой по индивидуальному слепку с упруго эластичным вкладышем из ортолюкса, стопы из полиуретана с присосками. Косметическая облицовка протеза должна обеспечиваться цельным пластиковым раструбом, формообразующим голень, идущим от стопы и закрепляющимся на приемной гильзе протеза. Крепление протеза должно быть обеспечено полноконтактной приемной гильзой, амортизационным наколенником из различных материалов (неопрен, силикон, гель). Использование протеза ежедневно не более 2-х часов. | 5 |
| 4 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания представляет собой искусственную конечность и состоит из приемной гильзы, изготовленной из акрила, регулировочно-соединительных устройств и модулей, приемной гильзы, изготавливаемой по индивидуальному слепку с упруго эластичным вкладышем из ортолюкса, стопы из полиуретана с присосками. Косметическая облицовка протеза должна обеспечиваться цельным пластиковым раструбом, формообразующим нижнюю конечность, идущим от стопы и закрепляющимся на приемной гильзе протеза. Крепление протеза должно быть обеспечено полноконтактной приемной гильзой, амортизационным наколенником из различных материалов (неопрен, силикон, гель). Использование протеза ежедневно не более 2-х часов. | 3 |
| 5 | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон (по мед. показаниям). Косметически облицовка должна покрываться чулками ортопедическими перлоновыми или силоновыми, допускается покрытие защитное плёночное (по мед. показаниям). Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по слепку с культи инвалида). Индивидуальная постоянная гильза изготавливается из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, либо листового термопластика. При изготовлении протеза допускается применение двух примерочных гильз из листового термопласта. В качестве вкладного элемента в протезе должны применяться чехлы полимерные гелевые. Крепление с замком для полимерных чехлов, либо с использованием вакуумной мембраны. Регулировочно- соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения или стопа с бесступенчато регулируемой пациентом высотой каблука. Тип протеза постоянный | 70 |
| 6 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Покрытие защитное плёночное. Индивидуальная приемная гильза (одна-две пробные гильзы). Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента могут применяться чехлы полимерные (по мед. показаниям). Крепление осуществляется с использованием замка или вакуумной мембраны (по мед. показаниям). Протез оснащается коленным шарниром механическим или пневматическим, полицентрическим с высокой подкосоустойчивостью, с замком или без него (по мед. показаниям). Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. | 30 |
|  | ИТОГО: | 143 |

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) объекта закупки: в соответствии с п.7 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», изделия должны быть новыми (изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Протезы должны изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Выполнение работ по обеспечению протезами включает прием заказа, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия инвалиду в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия должны компенсировать имеющийся у Получателя ампутационный дефект нижней конечности.

Требования к качеству работ: Изготовление изделия осуществляется при наличии декларации о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (Система сертификации ГОСТ Р).

Изделие должно быть изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национального стандарта ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», Национального стандарта ГОСТ Р 53870-2010 «Услуги по протезированию нижних конечностей».

Изделие должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Изделие не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Срок и объем гарантий качества: 12 (двенадцать) месяцев со дня выдачи изделия Получателю и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Получателем.

Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия. Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на повреждения, возникшие в результате использования изделия не по назначению или несоблюдения инструкций изготовителя.

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделия должно быть по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Место обеспечения Получателя: примерка, обучение пользованием и выдача протезов производится в Удмуртской Республике, в специально оборудованном помещении.

Срок выполнения работ: с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным исполнительным органом Фонда, исключая время ожидания Получателя для подгонки и примерки – не более 60 (шестьдесят) календарных дней.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.