## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку  легковых автомобилей с автоматическим управлением (автоматической коробкой передач)  для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение | Обоснование необходимости использования информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество посадочных мест | 4 (5 включая водительское) |  |
| 2 | Тип двигателя | бензин |  |
| 3 | Тип коробки передач | автомат |  |
| 4 | Тип привода | моноприводный |  |
| 5 | Тип кузова/количество дверей | Седан или хэтчбек/не менее 4 | Дополнительные технические характеристики определены исходя из минимальных необходимых требований для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, обеспечиваемых в рамках постановления Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и учтенных при формировании НМЦК в пределах доведенных бюджетных ассигнований на 2020 год |
| 6 | Экологический класс | не менее 5 |  |
| 7 | Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |
| 8 | Расположение двигателя | Переднее, поперечное |  |
| 9 | Двигатель (марка, тип) | Бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием |  |
| 10 | - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |  |
| 11 | - рабочий объем, см3 | не менее 1596 |  |
| 12 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |  |
| 13 | Оборудование транспортного средства | В соответствии с пунктом 16 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |  |

Требования к условиям поставки

Автомобиль легковой должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобиль легковой должен соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобиль должен быть легковой.

Автомобиль должен быть легковой 2020 года изготовления, ранее не бывший в эксплуатации.

Автомобиль должен быть легковой предназначенный для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям

Должно быть одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства (или выписку из электронного паспорта) с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобиля.

Требования к количеству Товара

2 автомобиля легковых необходимой модификации

Место доставки товара

стационарный пункт на территории города Пензы.