ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению протезов  нижних конечностей для обеспечения  инвалидов в 2020 году.

Открытый конкурс в электронной форме проводится с целью определения Поставщика (исполнителя)  на выполнение работ по изготовлению протезов  нижних конечностей для обеспечения  инвалидов в 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008г.   № 240 «О порядке обеспечения  инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».

Предмет: выполнение работ по изготовлению протезов  нижних конечностей для обеспечения  инвалидов в 2020 году.

Период выполнения работ: по 30.11.2020г.

Срок выполнение работ: не более 60 дней с момента предъявления  Направления Исполнителю.

Срок действия контракта: до полного исполнения сторонами своих       обязательств в течение 2020 финансового года.

Место выполнения работ: в пределах г. Астрахани и Астраханской области.

Порядок оплаты: Оплата производится после получения Заказчиком  Актов приема-передачи Изделий и Реестров Получателей, счета, счета-фактуры. После произведенных расчетов стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

Описание изделий

Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, косметическая облицовка полужёсткая (эластичная), косметическое покрытие чулки перлоновые ортопедические, приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приёмных (пробных гильз) 1 шт., чехол полимерный гелиевый средней плотности, крепление с использованием замка для полимерных чехлов, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг, стопа с высокой степенью энергосбережения, без дополнительных функциональных устройств, постоянный. Кол-во 1 шт. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, косметическая облицовка полужесткая (эластичная), чулки перлоновые ортопедические, гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных гильз) 1 шт., вкладная гильза из вспененных материалов, крепление вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 80 кг, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором, постоянный. Кол-во 1 шт. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных гильз) 1 шт., крепление с использованием бандажа, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг, стопа с высокой степенью энергосбережения, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, наличие поворотного устройства, постоянный. Кол-во 1 шт. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, косметическая облицовка мягкая, полиуретановая, модульная (поролон). Чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных гильз) 1 шт., крепление вакуумное, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 75 кг., стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, детский, постоянный. Кол-во 1 шт. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных гильз) 1 шт., чехол полимерный гелиевый для мембранного крепления протеза голени. Крепление вакуумное мембранное для полимерных чехлов, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг, стопа с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. постоянный. Кол-во 1 шт. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, косметическая облицовка полужесткая (эластичная), косметическое покрытие чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных гильз) 1 шт., чехол полимерный низкой плотности (для проблемных культей голени). крепление с использованием замка для полимерных чехлов, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг, стопа со средней степенью энергосбережения, без дополнительных функциональных устройств. постоянный. Кол-во 1 шт. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, косметическая облицовка полужесткая (эластичная), косметическое покрытие чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных гильз) 1 шт., чехол полимерный низкой плотности (для проблемных культей голени). крепление с использованием замка для полимерных чехлов, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг, стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. без дополнительных функциональных устройств, постоянный. Кол-во 1 шт. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных гильз) 1 шт., крепление вакуумное, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг, стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, наличие поворотного устройства, постоянный. Кол-во 1 шт. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных гильз) 1 шт., крепление вакуумное, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг, стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием, наличие поворотного устройства, постоянный. Кол-во 1 шт. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приёмных (пробных гильз) 1 шт., крепление вакуумное, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг, стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир полицентрический с "геометрическим замком", с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием, постоянный. Кол-во 1 шт. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента, скелетированная. Материал постоянной гильзы углепластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта в количестве не менее 2 штук. Вкладная гильза из эластичного пластика. Крепление на пациенте вакуумное с использование полимерного наколенника с волнистой структурой. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Стопа из углепластика, с расщепленной носочной частью, с отведенным большим пальцем, низкопрофильная для пациентов всех уровней двигательной активности, влагозащищенная, в комплекте с оболочкой. Постоянный. Кол-во 1 шт. *Материал, указанный в техническом задании будет применяться при выполнении работ по изготовлению протеза после вычленения плеча функционально-косметического в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя.

# Протезы нижних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования".  Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических  и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушениями (или)дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.  Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов. Приемная гильза протеза конечности изготавливается  по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность. Лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации пациента к протезу и приобретения навыков ходьбы. Постоянный протез нижней конечности предназначается после  завершения использования лечебно-тренировочного протеза. Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки  к месту использования по назначению.   Временная противокоррозийная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозийная защита изделий. Общие требования».

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки  к месту использования по назначению.

Требования к безопасности работ: - декларации о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (Система сертификации ГОСТ Р) - изделие медицинского назначения;

Документы на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

- ГОСТ Р 51632-2014 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 - Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний.

Документы по стандартизации, применимые к данному ТСР:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

- ГОСТ Р 51632-2014 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 - Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 53869-2010 – Протезы нижних конечностей. Технические требования.

Требования к результатам работ, гарантиям качества: Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних  конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации.  Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством в установленные сроки.

Гарантийный срок  на протезы нижних конечностей со дня выдачи готового изделия не менее 7 месяцев.

Предусмотреть в государственном контракте право заказчика проверять ход и сроки поставки, осуществляемых поставщиком, соответствие поставляемого товара техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.