Техническое задание

на проведение аукциона в электронной форме на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения  в 2020 году инвалидов

| Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик Изделия | Кол-во (пара) | Цена за пару (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки с деформациями, дефектами стоп, и нарушениями функций стоп для восстановления или компенсации. Материал верха должна быть натуральная кожа. Подкладка: кожа, текстиль. Обувь должна изготавливаться по индивидуальным слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодок (в соответствии с медицинскими показаниями) при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, при эквино-варусных деформациях стоп, при укорочение конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп. Мужская, женская в зависимости от потребности. | 150 | 4 182,50 | 627 375,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке с деформациями, дефектами стоп, и нарушениями функций стоп для восстановления или компенсации. Материал верха должна быть натуральная кожа. Подкладка: натуральный мех, искусственный мех, шерсть. Обувь должна изготавливаться по индивидуальным слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодок (в соответствии с медицинскими показаниями) при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, при эквино-варусных деформациях стоп, при укорочение конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп. Мужская, женская в зависимости от потребности. | 150 | 4 506,17 | 675 925,50 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки. Материал верха должна быть натуральная кожа. Подкладка: кожа, текстиль. Должна включать - Обувь ортопедическую сложную без утепленной подкладки с деформациями, дефектами стоп, и нарушениями функций стоп для восстановления или компенсации – 1 шт. Обувь должна изготавливаться по индивидуальным слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодок (в соответствии с медицинскими показаниями) при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, при эквино-варусных деформациях стоп, при укорочение конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп. Мужская, женская в зависимости от потребности. - Обувь на протез – 1 шт. Мужская и женская, в зависимости от потребности. Обувь ортопедическая на протезы нижних конечностей предназначена для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся протезами нижних конечностей | 150 | 3 491,09 | 523 663,50 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке Материал верха должна быть натуральная кожа. Подкладка: натуральный мех, искусственный мех, шерсть. - Обувь ортопедическую сложную на утепленной подкладке с деформациями, дефектами стоп, и нарушениями функций стоп для восстановления или компенсации – 1 шт. Обувь должна изготавливаться по индивидуальным слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодок (в соответствии с медицинскими показаниями) при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, при эквино-варусных деформациях стоп, при укорочение конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп. Мужская, женская в зависимости от потребности. - Обувь на протез – 1 шт. Мужская и женская, в зависимости от потребности. Обувь ортопедическая на протезы нижних конечностей предназначена для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся протезами нижних конечностей. | 150 | 3 778,87 | 566 830,50 |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна быть представлена в различных моделях, предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Материал верха должна быть натуральная кожа. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов, в соответствии с параметрами искусственной стопы протеза. Индивидуальный подбор по обмерам, исходя из медицинских показаний и потребности получателей. | 50 | 3 837,17 | 191 858,50 |
| Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки предназначена пациентам с незначительно выраженными статодинамическими нарушениями стоп без анатомических изменений. Малосложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать специальные ортопедические детали: выкладку свода (сводов), супинатор, пронатор, каблук особой формы (с продленной фронтальной поверхностью). | 10 | 3 633,33 | 36 333,30 |
| Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке предназначена пациентам с незначительно выраженными статодинамическими нарушениями стоп без анатомических изменений. Малосложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать специальные ортопедические детали: выкладку свода (сводов), супинатор, пронатор, каблук особой формы (с продленной фронтальной поверхностью). | 10 | 3 966,67 | 39 666,70 |

Количество -   670 пар.

Начальная (максимальная) цена – 2 661 653 (два миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.

Требования к качеству работ

Работы включают в себя комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций инвалидов с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и  изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования  деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности».

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016. «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р 54407-2011. «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Требования к техническим характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортопедической обуви к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к срокам и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет 50 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.