Техническое задание на проведение открытого конкурса в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих

стационарных условий, по обеспечению инвалидов и отдельных категорий

граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей

Количество: 29 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 6 028 433,98 рублей

Идентификационный код закупки 201100102181610010100101500013250323

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени немодульного типа | Протез голени немодульный шинно-кожаный; без косметической облицовки, без оболочки. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; из натуральной кожи. Шины и полуфабрикаты металлические. Щиколотка из дерева или металла. Стопа шарнирная. Тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 2 |
| 2 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный, облицовка мягкая полиуретановая модульная, покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление наколенником. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 1 |
| 3 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный, облицовка мягкая полиуретановая модульная. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза с высоким уровнем стабилизации в количестве 2-х штук. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 10 |
| 4 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный; облицовка мягкая Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Без вкладной гильзы; стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости; коленный шарнир с ручным замком полицентрический; тип протеза по назначению: постоянный в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 2 |
| 5 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Две сменных гильзы. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Без вкладной гильзы. Крепление протеза поясное. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости; коленный модуль с ручным замком полицентрический; тип протеза: любой, по назначению; в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 12 |
| 6 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный; облицовка модульная мягкая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладной гильзы применяется силикон-лайнер в количестве 2-х штук. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный модуль полицентрической с пневматическим управлением фазой переноса. Тип протеза: любой, по назначению, комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 2 |
|  |  | ИТОГО | 29 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия.

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий - не менее 12 месяцев

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление Изделий – по месту нахождения Исполнителя

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 75 календарных дней с даты получения разнарядки Отделения.

ОКПД2:

32.50.22.190 - Протезы органов человека, не включенные в другие группировки