Техническое задание

на поставку кресло-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов в 2020 году

Предмет – на поставку кресло-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов в 2020 году

Количество  171  шт.

Начальная (максимальная) цена контракта 3 476 240 руб. 19 коп, НДС не облагается.

- Место и сроки  поставки товара

Поставка осуществляется по направлениям заказчика по месту жительства инвалида.

2.1. Место поставки товара:

Поставка осуществляется по направлениям заказчика по месту жительства инвалида.

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Г. Хабаровск, Хабаровский р-н, Вяземский р-н, р-н им. Лазо, Нанайский р-н, Бикинский р-н | 132 |
| 2 | Комсомольский район, Солнечный район | 12 |
| 3 | Николаевский р-н, Ульчский р-н, Охотский р-н, Аяно-Майский р-н, Тугуро-Чумиканский р-н | 5 |
| 4 | Верхнебуреинский р-н, Амурский р-н, р-н Полины Осипенко | 5 |
| 5 | Ванинский район, Советско-Гаванский район | 17 |
|  | Всего | 171 |

2.2. Сроки поставки товара до 10.12.2020 г. 100% объема поставки.

2.3. Срок действия контракта до 31.12.2020 г.

График и сроки поставки: Календарный план поставки Товара в субъект: до 01.11.2020 года – 171 шт

3. Назначение:

Кресло-коляска – транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

4.Технические требования

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных      (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.  Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями следующих стандартов:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд. 3, 4);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

5. Требования к качеству и безопасности

При организации поставки товара наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и декларации о соответствии является обязательным условием, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Эргоносмика кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений, обеспечивать свободу движений последнего при перемещениях.

Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении пользователя и сопровождающего лица.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а так же воздействовать на цвет  поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при ее нормальной эксплуатации: они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-коляска должена отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании; должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла-коляски.

6. Маркировка, упаковка, комплектность.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кресел-колясок должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на кресло-коляски конкретных типов.

В комплект кресло-коляски должна входить эксплуатационная документация.

На каждой кресло-коляски должна быть нанесена маркировка содержащая:

- наименование и адрес производителя кресло-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресло-коляски обозначение типа (модели) кресло-коляски (в зависимости от модификации);

- артикул модификации кресло-коляски;

- серийный номер кресло-коляски;

-дата выпуск (месяц, год).

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

7. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок - не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (подписания акта сдачи-приемки товара получателем). Установленный гарантийный срок эксплуатации товара не распространяется на случаи нарушения получателем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания получателем акта сдачи-приемки товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся

(указать адрес местонахождения сервисной службы)

Для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

| Наименование товара, изготовитель | Описание функциональных и технических характеристик товара | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-01-01 | Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки, диаметром не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь 4 позиции установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки. Они должны легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами, регулируемые по глубине установки. В качестве опор вращения в передних и задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Кресло-коляска должна быть снабжена ручками для сопровождающего лица. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высот спинки должна быть не менее 42 см. Должна иметь возможность регулировки по высоте не менее 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад и регулируются по высоте. Должны быть длинной не менее 27 см и не более 34 см. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подножки должны быть быстросьемные, поворотные, просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенном на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; - изменение длинны колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована; - подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Максимальная грузоподьемность коляски не менее 125 кг. включительно. Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 20 кг. В комплект поставки входят: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 97 |
|  | Ширина сиденья не менее 37 и не более 39см | 8 |
|  | Ширина сиденья не менее 39 и не более 41 см | 19 |
|  | Ширина сиденья не менее 42 и не более 43 см. | 13 |
|  | Ширина сиденья не менее 44 и не более 46 см | 42 |
|  | Ширина сиденья не менее 47 и не более 49 см. | 1 |
|  | Ширина сиденья не менее 49 и не более 51 см | 14 |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная в том числе (для инвалидов и детей инвалидов) 7-02-01 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью для преимущественного использования в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской. Есть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Поворотные колеса должны иметь литые или пневматические покрышки, иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42 см, и должна иметь возможность регулирования по высоте не менее 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра ни менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад и регулируются по высоте. Должны быть длинной не менее 27 см и не более 34 см. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подножки должны быть быстросьемные, поворотные, просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенном на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; - изменение длинны колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована; - подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Максимальная грузоподьемность коляски не менее 125 кг. включительно. Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 20 кг. В комплект поставки входят: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 74 |
|  | Ширина сиденья не менее 37 и не более 39 см. | 3 |
|  | Ширина сиденья не менее 39 и не более 41 см. | 10 |
|  | Ширина сиденья не менее 42 и не более 44 см. | 16 |
|  | Ширина сиденья не менее 44 и не более 46 см. | 22 |
|  | Ширина сиденья не менее 47 и не более 49 см. | 10 |
|  | Ширина сиденья не менее 49 и не более 51 см. | 13 |
|  | В комплект поставки входят: -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |
|  | ИТОГО | 171 |

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 с использованием следующих критериев оценки заявок:

Критерии оценки, величины значимости этих критериев. Порядок оценки и сопоставление заявок:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Показатели критериев оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критерия в (%) i | Коэффициент значимости критерия/показателя | Обозначение рейтинга по критерию/показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимостный критерий оценки |
| 1. | Цена контракта | Цена | 70 | 0,70 | Ra |
| Нестоимостные критерии оценки |
| 2. | 2.1. «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» |  | 30 | 0,30 | Rb |
|  |  | 2.1.1. опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема |  | 0,40 | b1 |
|  |  | 2.1.2. опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема |  | 0,60 | b2 |
| Совокупная значимость всех критериев в процентах |  | 100 |

1. Цена контракта

Величина значимости критерия - 70 %

Коэффициент значимости критерия оценки - 0,7

Оценка критерия (баллы): -100

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена контракта», определяется по формуле:

а) в случае если Цmin > 0,

ЦБ i  =  ,

ЦБ i - количество баллов по критерию оценки «цена контракта»;

Ц min  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

Ц i  - предложение участника закупки, заявка которого оценивается.

б) в случае если Цmin  < 0,

ЦБ i =

где:

ЦБ i - количество баллов по критерию оценки «цена контракта»;

Ц max  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

Ц i  - предложение участника закупки, заявка которого оценивается.

Для расчета рейтинга, присуждаемого i-й заявке по критерию "Цена контракта", количество баллов, присвоенных i-й заявке по указанному критерию, умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости:

Ra = ЦБ i х 0,7

где:

Ra- рейтинг, присуждаемого i-й заявке по критерию "Цена контракта";

0,7 - коэффициент значимости указанного критерия.

Критерий, характеризующийся как нестоимостной критерий оценки:

2.2. Критерий: «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

Величина значимости критерия - 30 %

Коэффициент значимости критерия оценки - 0,30

Применяемые показатели данного критерия:

2.1.1. Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема;

Оценка показателя (баллы): 100 баллов

Коэффициент значимости показателя: 0,40

По данному показателю оценивается:

Наличие у участника закупки опыта по успешной поставке товаров сопоставимого характера и объема. Оценивается количество контрактов, исполненных в полном объеме, без штрафных санкций, заключенным в течении пяти лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе. При этом, количество поставленных товаров (в штуках) в каждом контракте должно быть не менее  __171___	шт.

Подтверждается копиями государственных контрактов, актов оказанных услуг

к ним.

Данный показатель рассчитывается следующим образом:

Количество баллов, присуждаемых по показателю (b1), определяется по формуле:

bl=KЗx 100x(Ki/Kmax)

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя.

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

2.1.2. Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема;

Оценка показателя (баллы): 100 баллов

Коэффициент значимости показателя: 0,60

По данному показателю оценивается:

Наличие у участника закупки опыта по успешной поставке товаров сопоставимого характера и объема. Оценивается суммарная стоимость поставленных товаров, исчисляемая в рублях по контрактам, исполненных в полном объеме, без штрафных санкций, заключенным в течении пяти лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе. Подтверждается копиями государственных контрактов, актов оказанных услуг к ним. При этом, количество поставленных товаров (в штуках) в каждом контракте должно быть не менее	_171__шт.

Данный показатель рассчитывается следующим образом:

Количество баллов, присуждаемых по показателю (b2), определяется по формуле: b2=КЗх 100x(Ki/Kmax)

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя.

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

Формула расчета рейтинга, присуждаемого заявке по данному критерию оценки:

Rb = KЗх(bl +b2)

где:

КЗ - коэффициент значимости критерия оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

b1,b2 - рейтинги по показателям критерия оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие  у них финансовых ресурсов, оборудования и материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»

Rb - рейтинг (количество баллов) i-й Заявки по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

4. Расчет итогового рейтинга

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки:

Rитого = Ra+Rb

где:

Rитого - итоговый рейтинг, присуждаемый i-и заявке;

Ra - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Rb- рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника закупки, в том числе наличие финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»;

Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок

Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком составляет 100 процентов. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки. Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

Начальник отдела ОИТСР                                                                                            С.И. Курносова

18.08.2020