Техническое задание

на поставку аналоговых и цифровых заушных слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов в 2020 году

Предмет государственного контракта:

Поставка аналоговых и цифровых заушных слуховых аппаратов для инвалидов в 2020 году

Количество – 79 штук

Начальная (максимальная) цена государственного контракта – 1 020 634 рубля 79 копеек.

НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

В цену контракта должны быть включены: все расходы Поставщика по исполнению государственного контракта, в том числе расходы на перевозку, доставку Товара до Получателей, а также расходы на страхование, уплату налогов, таможенных платежей, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Место, сроки, условия поставки товара

Место поставки товара: Российская Федерация, Хабаровский край.

Поставка товара осуществляется по направлениям заказчика по месту жительства инвалида на условиях DDP или в пунктах выдачи по согласованию с получателем.

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки в штуках* |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо, Бикинский район, Нанайский район | 55 |
| 2 | г. Амурск | 1 |
| 3 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом, Солнечный район | 18 |
| 4 | Ванинский район, Советско-Гаванский район | 3 |
| 5 | Ульчский район, Чумикан с. | 2 |
|  | Всего | 79 |

*в ходе исполнения Государственного контракта распределение товара по районам может быть изменено по независящим от воли сторон причинам, в том числе с учетом фактических обращений Получателей.

Календарный план поставки Товара в субъект:

- до 20.10.2020 года – 79 штук.

Сроки поставки: до 01.12.2020 года должно быть поставлено 100% объема товара.

Срок действия государственного контракта по 31.12.2020 года

3. Общие требования к слуховым аппаратам

Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

- ушные вкладыши не менее 1 штуки,

- элемент питания – не менее 1 штуки.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с:

Национальными стандартами Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке»

- ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 8. Методы измерения рабочих характеристик слуховых аппаратов с имитацией рабочих условий»

-  ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010 «Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2 см3 для измерения параметров слуховых аппаратов и телефонов с ушными вкладышами»

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- ГОСТ ISO 12124-2009 «Акустика. Методы измерения акустических характеристик слуховых аппаратов на ухе человека»

Государственными стандартами Российской Федерации:

- ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»,

-  ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (РАЗДЕЛ 3 ТЕХНИЧЕСИКЕ ТРЕБОВАНИЯ, РАЗДЕЛ 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ),

- ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»,

Межгосударственными стандартами Российской Федерации:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий»,

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

4.Требования к количеству, техническим и функциональным характеристикам

| Наименование товара по функциональной классификации | Технические характеристики товара | Количество (штук) |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные должны иметь диапазон частот не более 0,2 кГц и не менее 4,8 кГц Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 130 и не более 136 дБ. Максимальное усиление не менее 68 дБ Слуховые аппараты должны иметь в наличии: -регулятор усиления; -регулятор ТНЧ; Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации: ушной вкладыш - не менее 1 штуки, размер вкладыша определяется при выдаче изделия по заявке получателя элемент питания – 1 штука | 2 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Слуховые аппараты заушные средней мощности имеют диапазон частот не более 0,2 кГц и не менее 4,5 кГц Регулировку усиления; регулировку ТНЧ; Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не менее 125 дБ. Максимальное усиление не менее 52 дБ. Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации: ушной вкладыш - не менее 1 штуки, размер вкладыша определяется при выдаче изделия по заявке получателя элемент питания – 1 штука | 2 |
| Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные многоканальные | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь: Диапазон частот не более 0,1 кГц и не менее 4,8 кГц. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4 и программ прослушивания не менее 4, должны быть программируемые. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных не менее 139 дБ. Максимальное усиление не менее 75 дБ. Слуховые аппараты должны иметь: Четырёхканальную цифровую компрессию полного динамического диапазона с настройкой усиления для разных уровней входных сигналов, двойную (быструю и медленную) компрессию в каждом частотном канале, гибкую регулировку частот разделения каналов, программируемое подавление акустической обратной связи (фидбек), активные фильтры низких и высоких частот, систему снижения шумов микрофона и окружающего шума низкого уровня, индукционную катушку, звуковую индикацию переключения программ прослушивания, звуковую индикацию разряда источника питания, оперативный регулятор усиления с возможностью его отключения в процессе программирования, аудиовход, кнопку переключения программ прослушивания, переключатель для включения и выключения аппарата. Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации: ушной вкладыш - не менее 1 штуки, размер вкладыша определяется при выдаче изделия по заявке получателя элемент питания – 1 штука | 10 |
| Слуховые аппараты цифровые заушные мощные Многоканальные | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь: не более 0,2 кГц и не менее 4,8 кГц Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4 и программ прослушивания не менее 4, должны быть программируемые. -Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных не менее 138 дБ. - Максимальное усиление не менее 66 дБ. Слуховые аппараты должны иметь программируемые параметры: - Регулировку частот разделения каналов. - Быструю и медленную компрессию (двойную) в каждом частотном канале; -Регулировку усиленных тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале, систему снижения шумов микрофона, динамическое адаптивное подавления акустической обратной связи без потери усиления, адаптивное подавление шума, адаптивную автоматическую регулировку усиления по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов). Должны иметь программируемые опции: звуковую индикацию разряда элементов питания и переключение программ, диапазон регулятора громкости. Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации: ушной вкладыш - не менее 1 штуки, размер вкладыша определяется при выдаче изделия по заявке получателя элемент питания – 1 штука | 40 |
| Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности многоканальные | Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь диапазон частот не более 0,1 кГц и не менее 5,0 кГц. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х, программ прослушивания не менее 4-х. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности не менее 128 дБ. Максимальное усиление не менее 55 дБ. Слуховые аппараты должны иметь: адаптивное подавление обратной связи, адаптивное шумоподавление, регулятор громкости. Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации: ушной вкладыш - не менее 1 штуки, размер вкладыша определяется при выдаче изделия по заявке получателя элемент питания - не менее 1 штуки | 25 |
| Итого |  | 79 |

5. Требование к безопасности товара

Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия на слуховые аппараты при поставке обязательно (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982)

6. Требование к сроку гарантии товара, сроку службы

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов не менее 24 месяца; срок службы не менее 4 лет.

Срок пользования слуховыми аппаратами устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

7. Требования к упаковке товара, условиям хранения и транспортировке

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Условия хранения и транспортировки слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами осуществляется в упаковке изготовителя по условиям хранения по ГОСТ 15150-69 раздел 10.