Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам

Требования к срокам поставки и месту поставки товара, порядку передачи товара:

Сроки поставки товара: октябрь-ноябрь 2020 года.

Место поставки товара: г. Архангельск. Доставка автомобиля до места хранения в г. Архангельске с предварительным (за 3 рабочих дня) сообщением Заказчику даты и предположительного времени прибытия, разгрузка автомобиля, бесплатное хранение автомобиля до приезда получателя (пострадавшего).

Поставщик (представитель Поставщика) должен иметь площадку (помещение), конструктивные и функциональные параметры, которых обеспечат надежность хранения автотранспорта в течение времени хранения, выполнить предпродажную подготовку, оформить документы на автомобиль для регистрации в органах ГИБДД УМВД России по Архангельской области, оплатить налоги и другие обязательные платежи, выполнить выдачу автомобиля пострадавшему представителем Поставщика, обеспечить возможность гарантийного обслуживания автомобиля на территории  г. Архангельска и Архангельской области.

| № п/п | Наименование | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – Технический регламент ТС 018/2011). Соответствие автомобилей и его компонентов Техническому регламенту ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке. Автомобили должны быть легковыми. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации. Автомобили должны быть 2020 года изготовления. Комплекты документов на автомобили должны находиться внутри автомобилей. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров. Автомобили должны быть оборудованы средствами управления (специальное оборудование) с видами патологий нижних конечностей: «без правой ноги», «без обеих ног». Автомобили и средства управления (специальное оборудование) должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Средства управления (специальное оборудование) должны иметь сертификат соответствия в составе автомобиля. |
| 1 | Специальное транспортное средство – автомобиль с ручным управлением с автоматической КПП в модификации «без левой ноги» | Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек/не менее 4 | 2 |
|  |  | Экологический класс | должен быть не менее 5 |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние |  |
|  |  | Категория транспортного средства | должна быть М1 |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | должна быть переднеприводная |  |
|  |  | Расположение двигателя | должно быть переднее поперечное |  |
|  |  | Тип двигателя | должен быть четырехтактный, бензиновый |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см куб. | должен быть не более 1 600 |  |
|  |  | Топливо | должен быть бензин с октановым числом не менее 95 |  |
|  |  | Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |  |
|  |  | Тип коробки передач | должен быть с автоматическим управлением |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |  |
| Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 36 (Тридцать шесть) месяцев или не менее 100 000 (Сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю. В соответствии с Сервисной книжкой на товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия не менее 12 (Двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с товаром, должна составлять не менее 6 (Шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование. Условия и порядок гарантийного обслуживания товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче товара. Дата передачи товара Получателю должна быть указана в регистрационной карточке Сервисной книжки. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). |